Удмуртская Республика

Муниципальное образование

«БУРАНОВСКОЕ»

Проект внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования «Бурановское» Малопургинского района Удмуртской Республики

(положениЕ о территориальном планировании)

2019

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Бурановское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Бурановское»).

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Бурановское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Бурановское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Бурановское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15.01.2020 г. № 34-р «О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Бурановское», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Бурановское» Малопургинского района Удмуртской Республики от 15 декабря 2012 года № 7-4-30 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Бурановское», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Малопургинский район», «Схемой территориального планирования» муниципального образования «Малопургинский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Бурановское».

Генеральным планом муниципального образования «Бурановское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Бурановское» учтены:

1. документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Малопургинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Бурановское»;

2. программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Малопургинский район», бюджета муниципального образования «Бурановское»;

3. решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Бурановское» объектов республиканского и местного значения муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Бурановское»;

4. сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

5. предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Бурановское» установлены:

- границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

- характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

- характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Бурановское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Бурановское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

- внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Бурановское»;

- принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- разработку проектов санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

- разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Бурановское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

- разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

- подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Бурановское»;

- создание объектов местного значения муниципального образования «Бурановское» на основании документации по планировке территории;

- разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Бурановское», в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план территории муниципального образования «Бурановское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2019 г.;

1 этап –2029 г.;

2 этап – 2039 г. расчетный срок.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Бурановское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Бурановское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Бурановское», приоритетных национальных проектов.

Существующая площадь муниципального образования «Бурановское» в административных границах – 16304,2 га, изменение границ муниципального образования «Бурановское» не предполагается.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Бурановское» относительно существующего на 01.01.2020 г 2538 человек вырастет к 2029 году до 2569 человек, а к 2039 г. до 2600 человек.

Генеральным планом изменение границ населенных пунктов не предусматривается.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район», муниципального образования «Бурановское».

Общий жилой фонд составляет 53 069 кв. м (20,9 кв.м. на человека), общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 58 573 кв.м. (22,8 кв.м. на человека) и 65 000 кв.м. (25,0 кв.м. на человека).

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения | Определяется проектом |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах: реконструкция автодорог; строительство тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей | Определяется проектом | с заменой существующего покрытия на покрытие переходного типа и асфальтобетонное |
| 2 | Капитальный ремонт автодорог местного значения |  |  |

По территории муниципального образования проходит автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

- автомобильная дорога Ижевск - Сарапул III категории;

- автомобильная дорога Бураново - Киясово III категории;

- автомобильная дорога (Бураново - Киясово) - Пуро-Можга IV категории;

- автомобильная дорога (Бураново - Киясово) - Чутожмон IV категории;

- автомобильная дорога (Бураново - Киясово) - Яган-Докья IV категории.

Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог межмуниципального и местного значения в пределах расчетного срока определяется проектной документацией.

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где он отсутствует) пояса источников питьевого водоснабжения | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Капитальный ремонт и замена существующих водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схем газификации населённых пунктов | Населённые пункты МО «Бурановское» | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны |
| 2 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда |  |  |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные источники тепла децентрализованного теплоснабжения | Населённые пункты МО «Бурановское» | Определятся проектом |
| 2 | Замена устаревшего оборудование в существующих котельных | Населённые пункты МО «Бурановское» |  |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Бурановское» осуществляется от ПС «Яган» 110/35/10 кВ.

По территории поселения проходят ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ, охранные зоны которых являются планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства. Объем электропотребления МО «Бурановское» составляет 2045,1 кВт, на расчетный срок – 2077,4 кВт.

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 6.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Таблица 6.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м от крайнего провода, от ЛЭП 35 кВ – 15м от крайнего провода, от ЛЭП 110 кВ – 20м от крайнего провода |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки |  |  |  |
| 4 | Подключение новых потребителей к существующим сетям электроснабжения |  |  |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами | Населённые пункты | Определяется проектом |
| 2 | Оборудование естественных водоемов подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м | Населённые пункты | Определяется проектом |
| 3 | Оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения | Населённые пункты | Определяется проектом |

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенных пунктов должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенных пунктов сельских поселений в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки сельских поселений до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиями СП 4.13130.2013.

3. Параметры функциональных зон

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Бурановское» генеральным планом муниципального образования «Бурановское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Бурановское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,4.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами - территории, застроенные многоквартирными жилыми домами малой этажности.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,4.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, образования, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории – 0,6.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемые для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур в границах населенного пункта.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (животноводческого, свиноводческого направлений), а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий – земли, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории 0.

Производственная зона

Производственная зона – это зона, предназначенная для размещения производственных предприятий и их инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования включает в себя территории, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, создания озелененных территорий, организация занятий физической культурой и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории – 0,1.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона лесов

Зона лесов – земли, занятые лесами Государственного лесного фонда. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется лесным законодательством Российской Федерации.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального и местного значения в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Региональ-ного значения | Местного значения |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | - |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | - |
| 3 | Общественно-деловые зоны | - | Строительство базы отдыха, строительство пожарного депо, строительство объектов придорожного сервиса |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | - | Капитальный ремонт и замена существующих водопроводных и канализационных сетей, линий электропередачи |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | Капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - |
| 8 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - |
| 9 | Производственная зона | - | - |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования | - | - |
| 11 | Зона кладбищ | - | - |
| 12 | Зона лесов | - | - |

II. Графические материалы

Приложение 1. Карта границ населённых пунктов;

Приложение 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

Приложение 3. Карта функциональных зон поселения;