Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31

БЦ «Сенатор», офис 406-407;

www.enko.spb.ru, тел/факс.812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/772

Экз. ___

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образования «МАЛОПУРГИНСКОЕ»

Внесение изменений в Генеральный план

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Малая Пурга

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | архитектор-градостроитель Е.Ю. Савинкова при участии архитектора-градостроителя К.С.Ганичевой |
| Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции фонда. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания: | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер Ю.И.Романовская |
| Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А.Дмитраковой |
| Мерпориятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | Инженеры Е.А. Заварзина, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: | гл. специалист –А.М. Савинков, |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	7

3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	7

3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	9

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	9

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	15

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	16

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании | 64/772 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 64/771 |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план). Границы территорий объектов культурного наследия. МО «Малопургинское» | 64/775 |
| 2 | Схема современного использования территории (опорный план). Границы территорий объектов культурного наследия. Населенные пункты. МО «Малопургинское» | 64/314 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. МО «Малопургинское» | 64/773 |
| 4 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. Населенные пункты. МО «Малопургинское» | 64/774 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры. МО «Малопургинское» | 64/777 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. МО «Малопургинское» | 64/776 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 64/779 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» (далее Проект) разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации МО «Малопургинское» (договор №1 от 10 декабря 2013 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения.

Проект разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 30 декабря 2012 г.) и технического задания на подготовку проекта (приложение №1 к договору №1 от 10 декабря 2013 г.). Внесение изменений предусмотрено в части изменения местоположения проектируемого кладбища, внесение площадки временного складирования ТБО и корректировки проектной границы с. Малая Пурга в соответствии с функциональным зонированием.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования МО «Малопургинский район» (ООО “Удмуртгражданпроект”, г. Ижевск), выполненна в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры МО «Малопургинский район», главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Главная цель Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории;

- создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства;

- повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей сельского поселения;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах сельского поселения;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель сельского поселения.

- развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь), обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане сельского поселения МО «Малопургинское» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Яганского лесничества, иными республиканским и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Малопургинское» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 3.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с. Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой Ижевск – Елабуга и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная.

- Резервирование территории под коммунально-складскую зону для развития за пределами расчетного срока к востоку от с. Малая Пурга с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование общественно-деловой и производственной зон южнее с. Малая Пурга на дороге Ижевск – Агрыз с примыканием к границе с Республикой Татарстан.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения на территории к востоку от д. Абдульменево с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства на территории к юго-востоку от д. Столярово с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения южнее и восточнее д. Курчум-Норья с включением ее в границы населенного пункта.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с. Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой Ижевск – Елабуга и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения на территории к востоку-юго-востоку от д. Абдульменево с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства на территории к юго-востоку от д. Столярово с включением ее в границы населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения восточнее д. Курчум-Норья с включением ее в границы населенного пункта.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Выделение территории для организации нового межмуниципального кладбища к западу от федеральной трассы Можга-Ижевск, расширение существующего кладбища в д. Абдульменево и Агрызского кладбища.

## 3.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 149 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 7,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21 кв. м до 27 кв. м общей площади на человека.

- Принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) –                      	       	12 %;

- индивидуальные жилые дома с участками –                      	 88 %.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 355 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) – 				16 га;

- индивидуальные жилые дома с участками –			218 га.

- Новое строительство предусмотрено в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 63,3 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 6,0 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 7% приходится на малоэтажные дома, и 93% - на индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 102 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.), реконструкция – 	4 га;

- индивидуальные жилые дома с участками – 			98 га.

- Площадки первоочередного строительства предусмотрены в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

## 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок

Производственные объекты

- Расширение территорий для размещения объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

Агропромышленный комплекс

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово и на оз. Усвпинское.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

- строительство базы отдыха на оз. Усвпинское;

- строительство базы отдыха на притоке р. Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

Мероприятия на первую очередь

Производственные объекты

- Расширение территорий для размещения объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

- Реконструкция существующих скотных дворов.

- Строительство  картофеле-овощехранилища.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры - строительство базы отдыха на притоке р.Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Общеобразовательная школа | 530 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 5 | Детский сад | 125 мест | с. Малая Пурга |
| 6 | Школа-детский сад | 70 мест | д. Курчум-Норья |
| 7 | Школа-детский сад | 30 мест | д. Абдульменево |
| 8 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 3 | Спортивные залы | 1466 кв. м | в составе ФОК в с. Малая Пурга и Досугового центра в д. Курчум-Норья |
| 4 | Крытый бассейн | 300 кв. м зерк. воды | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 5 | Территории плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1,2 га | с. Малая Пурга, д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетительских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Культурно-досуговый центр (клуб, библиотека, спортивный зал) | 1 объект | д. Курчум-Норья |
| 3 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | 1 объект | в новом квартале застройки в с. Малая Пурга |
| 3 | Предприятия общественного питания | 128 мест | в составе торгового, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | межмуниципальное кладбище, расширение Агрызского кладбища, расширение кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт СОШ №1, детских садов в с. Малая Пурга, районной библиотеки и инфекционного отделения ЦРБ.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | ФОК (Спортивный зал и бассейн) | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | недалеко от д. Столярово |
| 3 | Спортивные залы | 648 кв. м | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 4 | Крытый бассейн | 300 кв. м зерк. Воды | в составе ФОК, с. Малая Пурга |
| 5 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетительских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Предприятия общественного питания | 80 мест | в составе торгово-развлекательного, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | организация межмуниципального кладбища, расширение Агрызского кладбища, расширение кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Объекты транспортной инфраструктуры

С учетом решений Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района на расчетный срок предлагаются следующие проектные мероприятия.

Реконструкция автодорог местного значения с заменой переходных и гравийных покрытий на асфальтобетон следующих направлений:

- Малая Пурга – Нижнее Кечево - 1,06 км;

- Малая Пурга – Норья – 7,66 км;

- Малая Пурга – Норья – Курчум-Норья – 1,4 км;

- Миндерево – Малая Пурга – Агрыз – 4,7 км;

- Малая Пурга – Норья – Чурашур – 1,0 км;

- Курчум – Норья – Курчумский лесоучасток – 1,8 км;

- Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км – 3 км.

Строительство дороги для создания транспортной связи с проектируемой зоной специального назначения (мусоросортировочная станция), расположенной вблизи автомобильной дороги Малая Пурга – Абдульменево.

Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск на пересечениях с автомобильными дорогами Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км и а/д Малая Пурга - Нижнее Кечево.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок, отведенных для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной улично-дорожной сети составит 16,8 км, на расчетный срок – 38,2 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутрипоселковой улично-дорожной сети. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 33–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 71,5-73,5 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации существующей автостанции в Малой Пурге и сооружения павильонов на остановочных пунктах.

Реконструкция существующих и строительство новых придорожных комплексов. Реконструкция касается двух комплексов, а строительство нового, совмещенного с АЗС, намечается на автомобильной дороге Миндерево – Малая Пурга – Агрыз практически на границе с  Республикой Татарстан

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

- Вынос ВЛ 10 кВ и КТП 10\0,4 кВ из зоны жилой застройки

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Во всех населенных пунктах Муниципального Образования необходимо:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Открытие новых выносных модулей в районах нового строительства.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТСЭ с.Малая Пурга с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований:

- содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов;

- составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

- резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты;

- содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов;

- содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия:

- разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Разработка томов ПДВ для всех населенных пунктов территории сельского поселения.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению.

- Контроль за соблюдением режима зон санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция». При этом обязать провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ либо выводу жилых помещений, детских садов, школ и др. за пределы СЗЗ за счет предприятия загрязнителя.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Благоустройство улично-дорожной сети.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения;

- Соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов СЗЗ, ПДВ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- запрет расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

- запрет на расширение мощностей нефтеперекачивающих станций, расположенных на севере с. Малая Пурга (ОАО «Белкамнефть», «УННК», ООО «Селена», ТНК «ВР»), обязать данные предприятия разработать единый проект санитарно-защитной зоны с проведением комплексных мероприятий по уменьшению воздействия предприятий на состояние окружающей среды, особенно в жилой зоне;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- соответствие объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др) природоохранным параметрам;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- развитие систем канализации населенных пунктов, садоводств;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, с т.ч. с территорий предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др);

- недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, полигонов и свалок ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- проведение дополнительных лабораторных исследований территорий закрытых скотомогильников, получение заключения Главного государственного ветеринарного инспектора Республики о возможности использования территорий санитарно-защитных зон данных объектов;

- запрет на захоронение в границах кладбища, расположенного в центре с. Малая Пурга, подготовить документы о закрытии кладбища;

- приведение территорий скотомогильников и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- приведение в соответствие с природоохранными нормативами места хранения навоза, сооружение и обустройство площадок для хранения компоста (использование плотного грунта, обваловывание и др.), разработка иных проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, рекультивация карьеров;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв;

- строительство мусоросортировочной станции, расположенной вблизи автомобильной дороги Малая Пурга - Абдульменево;

- организация площадки временного складирования твердых бытовых отходов, расположенной вблизи автомобильной дороги Малая Пурга - Абдульменево.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

## 3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- Обеспечение пожарной безопасности городских территорий:

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда;

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

- обеспечение водой «безводных» участков поселения;

- размещение пожарных подъездов (пирсов);

- организация противопожарных разрывов в застройке;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Предупреждение аварий в техногенной сфере на опасных объектах.

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения,  о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия,  с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях ГО.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории сельского поселения:

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | 1.01. 2009г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 4855 | 4855 | 4855 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 3590,3 | 3448,8 | 3087,0 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 891,3 | 1391,3 | 1391,3 |
| земли сельских населенных пунктов, в т.ч. по населенным пунктам: | га |  |  |  |
| с. Малая Пурга | га | 710,16 | 964,1 | 964,1 |
| поч. Курчумский | га | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| д .Столярово | га | 5,6 | 17,2 | 17,2 |
| д. Абдульменево | га | 56,5 | 135,2 | 135,2 |
| д. Курчум-Норья | га | 91,7 | 246,5 | 246,5 |
| земли промышленности и иного специального назначения; | га | 149,8 | 179,2 | 201,2 |
| земли лесного фонда; | га | 548,6 | 548,6 | 548,6 |
| земли водного фонда; | га | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| Из общей территории: |  |  |  |  |
| территории для индивидуального жилищного строительства; | га | 596,4 | 703,4 | 843,6 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | чел | 8576 | 10000 | 12000 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 22 | 23 | 23 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) | % | 65 | 60 | 57 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 13 | 17 | 20 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 % | 178,3 | 240 | 324,3 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 2,0 | 3,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 176,3 | 175,3 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 |  | 63 | 149 |
| В том числе: - многоэтажная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 5 7 | 18 12 |
| - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 59 93 | 131 88 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21 | 24 | 27 |
| IV. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 490 | 720 | 860 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 901 | 1159 | 1700 |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 934 | 1582 | 2400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 300 | 300 |
| Клубы, учреждения клубного типа (город/село) | мест | 442 | 742 | 840 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 50,9 | 58 | 66 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 2934 | 3000 | 3600 |
| Предприятия общественного питания | мест | 352 | 400 | 480 |
| Бани (город/село) | мест | - | 50 | 84 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Протяженность автодорог | км | 24,6 | 26,0 | 26,0 |
| Плотность автодорожной сети | км/ км2 | 0,50 | 0,53 | 0,53 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/ сут. | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 200 | 208 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  | 0,7 | 1,7 | 2,0 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление: - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 11,9 | 10,5 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 34 | 45 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год |  | 23 3 20 | 30,5 27 3,5 |
| VII. Кладбища традиционного захоронения, расширение территории | га | - | 15,5 | 15,5 |

Территории населенных пунктов. Функциональное зонирование

| Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 891,3 | 1391,3 | 1391,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |
| зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 596,4 | 703,4 | 843,6 |
| общественно-деловая зоны | га | 40,3 | 44 | 63,8 |
| производственная зоны | га | 128,6 | 136,7 | 155,1 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,2 | 22,9 | 40,5 |
| рекреационные зоны | га | 3,6 | 4,6 | 17,2 |
| Из общей площади земель в границах населенного пункта территории общего пользования: |  |  |  |  |
| улицы, дороги, проезды, площади | км | 69 | 82,6 | 102,4 |

# Footnotes

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).