Основные решения по водоснабжению,

характеристика проектируемых сетей и сооружений на 2019-2022 гг.

Источником питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки являются артезианские скважины и каптажные колодцы.

Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения данной территории предусмотрено устройство внутриплощадочные водопроводы Ду=50-100мм от существующих водопроводов и строительство новых сетей водоснабжения. В с. Норья, д. Красный Яр, д.Сизяшур и д.Кулаево необходимо бурение новых скважин на воду. Устройство водонапорных башен необходимо в с. Норья, д. Красный Яр и д.Кулаево.

План-график очередности строительства объектов и сетей водопровода проводить согласно утвержденной программы..

Первоочередные мероприятия по строительству сетей водоснабжения определить согласно план-графика строительства объектов.

Предусмотрены внутриплощадочные сети водоснабжения Д=63-110мм, «питьевая» из полиэтиленовых  труб по ГОСТ  18599-2001,  к которым запроектировано подключение объектов. Присоединение объектов выполнить от одного колодца для 3-4 малоэтажных объектов.

Прокладку сети производить на глубине не менее 2,3м до низа трубы.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения объектов общественно-деловой застройки при рабочем проектировании при необходимости предусмотреть пожарные резервуары.

Расход воды на наружное пожаротушение малоэтажной застройки — 10л/с.

Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение общественно-деловой застройки — уточнить при  рабочем проектировании.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды предусмотрена объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения.

Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, требующим воду питьевого качества в зданиях.

Требуемый напор для малоэтажной застройки — 18м на отм. 0,000 (отметки чистого пола в здании\

Существующие и планируемые объекты водоснабжения

Таблица №26

| Наименование | Существующее положение | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Норья |
| Водозаборные скважины | 3 | 4 | 4 |
| Сети водоснабжения, м | 7,6 | 9,5 | 9,5 |
| д. Горд Шунды |
| Водозаборные скважины | 1 | 1 | 1 |
| Сети водоснабжения, м | 1,22 | 1,22 | 1,122 |
| д. Красный Яр |
| Водозаборные скважины | - | 1 | 1 |
| Сети водоснабжения, м | - | 0,4 | 0,4 |
| д. Кулаево |
| Водозаборные скважины | 1 | 2 | 2 |
| Сети водоснабжения, м | 2,1 | 2,62 | 2,62 |
| д. Сизяшур |
| Водозаборные скважины | 3 | 4 | 4 |
| Сети водоснабжения, м | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| Всего по муниципальному образованию |
| Водозаборные скважины | 8 | 12 | 12 |
| Сети водоснабжения, м | 16,22 | 19,14 | 19,04 |