Заказчик: Администрация муниципального образования «Старомоньинское» Малопургинского района Удмуртской Республики

Муниципальный контракт: № Ф.2018.540052 от 20.11.2018 г.

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОМОНЬИНСКОЕ»

МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

15/18-ГП.2

г. Ижевск, 2018

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОМОНЬИНСКОЕ»

МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

15/18-ГП.2

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                            Н.В. Егорова

# Общие положения

Проект внесения изменений в Генеральный плана муниципального образования «Старомоньинское», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Старомоньинское» от 31 октября 2011 года № 24-6-134
 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» (далее - Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское») в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2018.540052 от 20.11.2018 года.

Главной целью Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Старомоньинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Старомоньинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Старомоньинское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 222
 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

# - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003»;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года № 3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Старомоньинское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Малопургинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Старомоньинское»;

# - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015 – 2025 годы;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старомоньинское» на 2015-2020 годы.;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Старомоньинское» Малопургинского района Удмуртской Республики до 2030 года;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Старомоньинское».

- Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Старомоньинское» от 31 октября 2011 года № 24-6-134.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Старомоньинское», предоставленные администрациями муниципального образования «Старомоньинское» и Малопургинский район, сведения размещенные на сайте Администрации Малопургинского района Удмуртской Республики http://malayapurga.ru, материалы, размещенные на сайтах https://fgistp.economy.gov.ru, http://www.gks.ru.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, с использованием сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2018 г.;

Первая очередь – 2028г.;

Расчетный срок – 2038 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 года № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

## Муниципальное образование «Старомоньинское» расположено в южной части Малопургинского района.

Площадь территории в границах  муниципального  образования «Старомоньинское» составляет 5812 га.

Территория муниципального образования «Старомоньинское»	 имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Ильинское», «Нижнеюринское», а также с Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан.

В состав муниципального образования «Старомоньинское» 5 населенных пунктов - деревни Старая Монья, Итешево, Быстрово, Старая Бурожикья, Верхняя Иж-Бобья.

Административный центр муниципального образования «Старомоньинское» - деревня Старая Монья.

Связь населенных пунктов в границах муниципального образования «Старомоньинское» осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения и автомобильным дрогам местного значения Малопургинского района.

По территории муниципального образования «Старомоньинское» проходят автомобильные дороги межмуниципального значения и местного значения:

Абдэс-Урдэс - Старая Монья - Итешево - Быстрово, межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием IV технической категории.

Старая Монья - Верхняя Иж-Бобья местного значения с асфальтобетонным покрытием IV технической категории.

В восточной части муниципального образования «Старомоньинское» проходит железная дорога Набережные Челны - Агрыз.

По территории муниципального образования «Старомоньинское» проходят линии электропередачи ВЛ-110 кВ от подстанции «Пурга» до подстанции «Подгорная», линия электропередачи - ВЛ-500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская, линии электропередачи напряжением 10 кВ отпайки ф.3 ПС «Ильинская», линии электропередачи напряжением 10 кВ ф.13 подстанции «Ильинская» с отпайками на ТП-230,228,229,8,9,11,12,13,14,15 и ЛР на ф.3 ПС «Ильинская», межпоселковый газопровод.

Численность населения муниципального образования «Старомоньинское» составляет 2144 человек.

На территории муниципального образования «Старомоньинское» осуществляют свою работу следующие организации:

Администрация муниципального образования «Старомоньинское»;

Учреждения культуры: МБУК «Старомоньинский дом ремесел», ЦСДК
д. Старая Монья,  Сельская библиотека д. Старая Монья.

Учреждения здравоохранения: ФАП д. Старая Монья, ФАП д. Итешево;

Учреждения образования: МОУ СОШ д. Старая Монья, МДОУ д/с "Тюрагай" д. Старая Монья, МДОУ д/с д. Итешево;

Учреждения спорта: Спортивный зал МОУ СОШ д. Старая Монья, Лыжная база – филиал МОУ ДОД Малопургинская ДЮСШ.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

ООО «Малопургинское»;

Промышленные предприятия:

ООО «Двигатель»;

ООО «СТМК»;

ООО «СТМК-Морозко».

Сельскохозяйственные организации:

ООО «Удмуртия»;

СП ССК «Агро-Лидер»;

Кооператив СПК «Надежда»;

КФХ.

Торговля и бытовое обслуживание, пожарная безопасность:

отделение связи, магазины смешанной торговли;

МПО «Старомоньинское» ПЧ-37.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат

Климат на территории муниципального образования «Старомоньинское» умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

Климат формируется пол воздействием циклонов с запада (Атлантика) и севера (Арктика) и антициклонов с востока (Сибирь) и запада. Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия) и еще реже южные и юго-западные (Черное морье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

Климатические характеристики приняты по метеостанциям Ижевска и Сарапула. Среднегодовые температуры воздуха составляют 2,3ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Абсолютный минимум температур может опускаться до 41ºС, а абсолютный максимум – до 38ºС. Безморозный период со среднесуточной температурой +10ºС и выше продолжается в среднем 123 -130 дней.

В первой декаде апреля среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0ºС. Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 190-200 дней. Характерной особенностью термического режима весны являются возвраты холодов и заморозки. С подъемом среднесуточной температуры воздуха выше 5ºС 21-23 апреля начинается вегетация озимых культур, отрастание многолетних трав, набухание почек у древесно-кустарниковой растительности. Период вегетации продолжается 160-170 дней. Суммы температур выше 10° здесь колеблются от 1900 до 2100°, выше 15° – от 1300 до 1500°. С датой перехода температуры воздуха через 5ºС и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы – 12-13 ноября.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Высота снега достигает 45-55 см. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160-165 дней. Средняя глубина промерзания почв в отдельные годы составляет 65-90 см, однако максимальная может достигать уровня 120-180 см.

Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Количество осадков достаточно, однако распределено по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков выпадает в теплый период (вторая половина лета – осень). Нередки ливни с грозами. Коэффициент увлажнения 0,9-1,2. Относительная влажность более 49-52%. Наибольший дефицит влаги наблюдается в мае-июне, что влечет за собой неустойчивость урожаев сельскохозяйственных культур.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки. Зимой преобладают юго-западные направления ветров, а летом – северо-западные.

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают сильные ураганы. Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих ветров-суховеев, вызывающих засуху. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.

Выводы:

По климатическому районированию территория муниципального образования «Старомоньинское» относится к строительно-климатической зоне I В;

климатические условия территории муниципального образования «Старомоньинское» благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, детально анализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, суховеи и др.);

агроклиматические условия муниципального образования «Старомоньинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Рельеф

Рельеф муниципального образования волнистый, эрозионный. Территория муниципального образования «Старомоньинское» расположена между двумя возвышенными участками – Можгинской и Сарапульской возвышенностями, разделенными долиной реки Иж. Преобладающие высоты колеблются в пределах 100-200 м с общим наклоном территории в сторону р.Иж (на восток).

Для территории муниципального образования «Старомоньинское» характерны такие формы рельефа, как балки и овраги, имеющие сильно покатые склоны, иногда размытые различной степени залесенности. Значительно распространена водная эрозия в виде смыва верхнего горизонта и размыва почв. Овражно-балочная сеть имеет разветвленный характер, балки длинные, по некоторым протекают ручьи. В средней и нижней части днища балок часто размыты, в нижней части они имеют вид нешироких лощинообразных понижений. В верхней части балки глубоко
врезаны в поверхность, на вершинах и склонах продолжается процесс оврагообразование. В период ливневых осадков часто происходит вторичный размыв дна балок.

Геологическое строение

В геологическом отношении территория муниципального образования «Старомоньинское» сложена коренными породами пермского и триасового возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. Верхние горизонты сформированы обломочными продуктами древнего размыва и отложениями пород Западного Урала. Они представлены переслаивающимися глинами, алевролитами, песчаниками с прослоями мергелей, известняков, конгломератов. У поверхности встречаются продукты переработки пермских отложений талыми водами Днепровского оледенения. Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м.

В долинах рек встречаются породы неогенового периода разного механического состава (пески, супеси, суглинки, глины) мощность до 10-12 м. В поймах рек представлены разнородные по механическому составу отложения современного аллювия (гравий, песок, галечник), мощность которых может достигать 15 м по р. Иж, 5-6 м по малым рекам. Днища логов и балок, выносы грунта из оврагов и их склоны в нижней части слагаются делювиальными отложениями, преимущественно суглинистыми. В поймах рек местами выступают торфяные отложения.

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории муниципального образования, следует отметить эрозию, заболачивание
и плоскостной смыв.

Территория муниципального образования сильно подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Активное проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек.

Процесс заболачивания связан с понижениями рельефа с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод и по большей части приурочен к долинам и поймам рек.

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности и на поверхности надпойменных террас.

Гидрогеологические условия

Геолого-гидрогеологические условия территории муниципального образования сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационными и невыдержанным по мощности породам, гидрогеологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются существенной неоднородностью. Граница зоны пресных вод располагается на абсолютных отметках 20-30 м и характеризуется активным водообменном и минерализацией до 1 г/л. На водораздельных участках глубина залегания подошвы зоны пресных вод, как правило, составляет 120-160 м. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности зоны пресных вод до 40-80 м.

Подземные воды приурочены в основном к песчаникам. Суммарная вскрытая их мощность весьма изменчива от 4 до 40 м, чаще – 10-20 м. Уровенная поверхность водоносного комплекса в районе поймы и надпойменной террасы р. Иж залегает на глубинах от 1,5-8 м до 12 м. На склонах глубины увеличиваются до 30-40 м.

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствуют питьевым стандартам качества. Техногенным загрязнением является наличие в водах нитратов (д. Старая Монья).

Специальные работы и исследования по эксплуатационным запасам питьевых вод на исследуемой территории не проводились.

Гидрологические условия

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Кама, системы р. Иж. Распределение речной сети по территории в силу неоднородности физико-географических факторов неравномерное. Особенностью рисунка речной сети является меридиональное направление течения реки Иж и широтное направление ее притоков. Река Иж протекает вне границ муниципального образования к востоку от него. Ее правые притоки, протекающие по территории муниципального образования – более крупная р.Бобинка (и ее правый приток руч. Тузалачек) и небольшие р.Лек-Ошмес, р. Черная Ключица и р. Скал-Шур.

Река Бобинка относится ко второй категории рек, ее длина 44 км, другие реки, протекающие по территории сельского поселения (длиной менее 10 км) имеют притоки – небольшие ручьи, высыхающие в сухой сезон года.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье рек происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега. В этот период зона затопления может достигать от пределов только русловой части реки, до затопления всей пойменной поверхности.

Во время прохождения половодий и паводков – возможно затопление пойменных поверхностей рек.

Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков. Уровень воды в реках может подниматься до 1-2 м. В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой все реки покрываются льдом и переходят на грунтовое питание. Первые ледовые явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав устанавливается во второй – третьей декаде ноября.

Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы обусловливают развитие на территории муниципального образования «Старомоньинское» 2-х почвообразующих процессов – подзолистого и дернового.

Муниципальное образование «Старомоньинское» расположено в седьмой и восьмом почвенных районах Удмуртской Республики. Почвы седьмого района в основном представлены дерново-сильно- и среднеподзолистыми супесчаными, песчаными и легкосуглинистыми. Имеются подзолисто-болотные и торфяно-болотные низинные и переходные почвы. В восьмом почвенном районе широко распространены дерново-карбонатные (в основном выщелоченные и оподзоленные), серые лесные, оподзоленные и дерново-подзолистые (преимущественно слабоподзолистые) средне- и тяжелосуглинистого механического состава почвы. По долинам рек встречаются аллювиальные почвы. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Выводы

На территории муниципального образования по целевому назначению выделяются следующие категории лесов: защитные (леса водоохранных зон, леса, защитные полосы лесов, противоэрозионные леса) и эксплуатационные леса.

Преобладают дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, преимущественно с суглинистым и частично с супесчаным механическим составом. Пахотные земли требуют известкования и внесения как органических, так и минеральных удобрений. 	незначительную часть территории занимают более плодородные дерново-карбонатные и серые лесные оподзоленные почвы.

Площади естественных кормовых угодий ограничены.

Ландшафты. Рекреационные ресурсы

Природные условия муниципального образования «Старомоньинское» пригодны для рекреационной, спортивно-досуговой и туристической деятельности, экскурсионного обслуживания, наиболее благоприятными являются территории, находящиеся на берегу водных объектов – территорий с выразительным рельефом и пересеченной местностью.

Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, осуществление любительской и спортивной охоты.

Для эффективного развития туризма первоочередным мероприятием является создание сети гостиниц, придорожных сервисов, пансионатов, автомобильных и лодочных стоянок, мест размещения палаточных городков, инженерной инфраструктуры и коммуникаций.

На территории муниципального образования «Старомоньинское» существующие (действующие) особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.

Месторождения полезных ископаемых

На территории муниципального образования «Старомоньинское» не выявлены месторождения полезных ископаемых.

Лесные и агроприродные ресурсы

Территория муниципального образования «Старомоньинское» обслуживается ГУ УР «Яганское лесничество». В 2008 года разработан Лесохозяйственный регламент Яганского лесничества Удмуртской Республики. Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Яганское лесничество территориально полностью находится в границах Малопургинского муниципального района. Общая площадь Яганского лесничества по состоянию на 26.06.2007 г. составляет 42529 га. Деления на участковые лесничества нет.

Вся территория Яганского лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. В структуре древостоя первое место занимает ель, весьма значительна и доля так называемых вторичных пород, то есть получающих распространение на месте коренных лесов. К таким породам относятся береза и осина. Встречается также сосна, липа, дуб, клен и другие.

В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. На территории муниципального образования «Старомоньинское» площади естественных кормовых угодий ограничены. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем. Естественные кормовые угодья располагаются, главным образом в поймах рек, по склонам и днищам балок. В них распространены разнотравно-злаковые луга. Злаки в травостое занимают 50-60 %, наиболее распространены ежа сборная, лисохвост, мятлики, полевица белая. Разнотравье составляет 30-40 % травостоя и представлено лапчаткой, щавелем, крапивой и другими видами.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Старомоньинское» относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

По инженерно-строительным условиям значительная часть территории муниципального образования «Старомоньинское» является благоприятной для градостроительного освоения.

В геоморфологическом отношении это поверхности выравнивания, характеризующиеся высотами до 200 м, сложенные устойчивыми породами (суглинки, супеси, глины, пески). Глубина залегание грунтовых вод не менее 2 м, нормативное давление на грунты более 1,5 кг/см². Данные территории благоприятны для всех видов освоения:

волнистая мелкохолмистая равнина, занимает большую часть территории муниципального образования;

расчлененная эрозионная дренированная возвышенность, с более развитым эрозионным рельефом, приуроченная к югу и северу территории муниципального образования.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения представлены комплексом первых надпойменных террас, с близким залеганием грунтовых вод, и возможным подтоплением в период прохождения сильных паводков.

Территория неблагоприятные для градостроительного освоения (менее 1%):

овражно-балочная сеть и отдельные овраги, с продолжающимся на склонах и возвышенностях процессом разрушения и смыва поверхностного слоя земли и развитием эрозии, склоны оврагов могут достигать уклонов 10% и более;

заболоченные понижения и пойменный комплекс рек.

Агроклиматические условия муниципального образования «Старомоньинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

Анализ основных элементов территории муниципального образования «Старомоньинское» показывает, что территория поселения весьма перспективна для развития рекреационных услуг круглогодичного функционирования туризма.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории муниципального образования «Старомоньинское» реализуются муниципальные программы муниципального образования «Малопургинский район», и муниципального образования «Старомоньинское»:

# - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Малопургинский район» на 2015 – 2025 годы;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Старомоньинское» на 2015-2020 годы.;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Старомоньинское» Малопургинского района Удмуртской Республики до 2030 года;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Старомоньинское».

Основными приоритетными направлениями развития муниципального образования «Старомоньинское» являются:

- является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг

- развитие социальной сферы;

- формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

-  создание условий для развития транспортных услуг, услуг связи, развитие сети уличного освещения;

- благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, газификация, водоснабжение, водоотведение.

В соответствии с принятой программой жизненное благополучие населения муниципального образования определяется, в частности, рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования.

## 2.2. Современное использование территории

Муниципальное образование «Старомоньинское» представляет собой вытянутую с северо-востока на юго-запад, территорию преимущественно занятую сельскохозяйственными угодьями с небольшими участками лесного фонда в основном в юго-западной части.

Населенные пункты располагаются вдоль проходящих по территории поселения региональных автомобильных дорог. В восточной части территорию также пересекает железная дорога Набережные Челны - Агрыз.

В северной части поселения протекает река Бобинка, в центральной части река Олек-Ошмес, в северной части река Скал-Шур.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

д. Старая Монья - административный центр сельского поселения. Здесь расположены административные и финансовые учреждения, учреждения образования, здравоохранения и культуры.

Деревня находится в центральной части сельского поселения и ограничена с востока землями гослесфонда. Вдоль восточной границы деревни проходит межмуниципальная дорога, через центральную часть с востока на запад протекает река Лек-Ошмес, что повлияло на формирование планировочной структуры села – индивидуальная жилая застройка расположена по обоим берегам реки. Улично-дорожная сеть развита, не требует реконструкции. Административные и общественные здания сконцентрированы в основном в районе центральной улицы Советская. В д. Старая Монья имеются школа, ФАП, клуб, библиотека. Промышленные предприятия и производственно-складская зона находится на севере и юго-востоке населенного пункта. Здесь размещаются предприятия мясомолочной продукции. В северной части населенного пункта располагается сельское кладбище.

д. Итешиво расположена севернее д. Старая Монья по обеим сторонам дороги регионального значения Биктово - Верхняя Иж-Бобья. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками. На территории деревни имеются детский сад, магазин, ФАП.

д. Быстрово находится на северо-западе сельского поселения, по обеим берегам реки Скал-Шур и застроена индивидуальными жилыми домами.

д. Старая Бурожикья находятся на севере сельского поселения вдоль ручья Тузалачек, у дороги Старая Монья – Абдес – Урдес. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками. На территории деревни имеется летний лагерь, молочная ферма.

д. Верхняя Иж-Бобья находятся северо-востоке сельского поселения вдоль дороги регионального значения Старая Монья - Агрыз. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками.

2.3. Демографическая характеристика поселения

Общая численность населения муниципального образования «Старомоньинское» на 01.01.2018 года составила 2144 человек.

Информация о численности населения с разбивкой по населенным пунктам представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старая Монья | 359 | 1442 |
| 2 | д. Итешево | 116 | 398 |
| 3 | д. Быстрово | 37 | 114 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 28 | 54 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 44 | 91 |
| 6 | Итого: | 584 | 2099 |

Динамика численности населения муниципального образования «Старомоньинское» представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Показатель | 2009 год | 2015 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 2014 |  | 2144 | 2099 |

Информация о структуре населения представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Структура населения | ВСЕГО | Быстрово | Итешево | В. Иж-Бобья | Старая Бурожикья | Старая Монья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети: | 549 | 31 | 93 | 21 | 14 | 390 |
| в том числе: до 1 года | 29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 21 |
| от 1 до 3 лет | 111 | 8 | 15 | 4 | 0 | 84 |
| от 4 до 7 лет | 156 | 7 | 29 | 6 | 3 | 114 |
| от 8 до 15 лет | 243 | 15 | 43 | 11 | 10 | 154 |
| мужчины в т.ч. | 739 | 38 | 157 | 36 | 21 | 487 |
| 16-17лет | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 18-59 лет | 621 | 34 | 133 | 32 | 18 | 404 |
| свыше 59 лет | 95 | 3 | 19 | 4 | 3 | 66 |
| женщины в т.ч. | 811 | 45 | 148 | 34 | 19 | 565 |
| 16-17 лет | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 18-54 лет | 525 | 32 | 92 | 25 | 10 | 366 |
| свыше 54 лет | 264 | 11 | 55 | 7 | 9 | 182 |
| естественный прирост | 17 |  |  |  |  |  |
| миграция в т.ч.: | 28 |  |  |  |  |  |
| въезд | 22 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| выезд | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| родилось | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 |
| умерло | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| группы населения: |  |  |  |  |  |  |
| Пенсионеры в т.ч. | 328 | 10 | 58 | 11 | 10 | 239 |
| Инвалиды ВОв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участники ВОв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Солдатские вдовы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Многодетные семьи: | 87 | 7 | 16 | 4 | 2 | 58 |
| с 3-мя детьми | 73 | 5 | 15 | 2 | 2 | 49 |
| с 4-мя детьми и более | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| дети посещ. д/сады | 164 | 4 | 32 | 1 | 4 | 123 |
| дети не посещ.д/сады | 96 | 8 | 14 | 10 | 1 | 63 |
| учащиес.общеоб.школ | 254 | 15 | 49 | 7 | 10 | 173 |
| в т.ч. 16-17 лет | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| учащиеся колледжей, ПТУ | 65 | 5 | 12 | 5 | 3 | 40 |
| Студенты очной формы обучения | 41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| всего труд. ресурсов: |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. : с-х., КФХ | 273 | 13 | 52 | 6 | 3 | 199 |
| лесное хоз. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| связь | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| строительство | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| промышленность | 103 | 4 | 27 | 0 | 4 | 68 |
| торговля и общепит | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| органы управления | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| кредитование, страх. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| здравоох, физ. культ | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| нар.обр., культ., искус. | 99 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 |
| ЖКХ, быт. обслуж | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| прочие | 39 | 4 | 5 | 1 | 3 | 26 |
| работ. за пределами | 349 | 14 | 39 | 9 | 20 | 267 |
| занято в ЛПХ | 186 | 31 | 43 | 26 | 13 | 73 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Старомоньинское» стабилизировалась, наблюдается рост численности населения за счет естественного прироста и положительной миграции населения.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

отсутствие работы

Численность трудоспособного населения - 1123 человека из которых 343 человека трудится за пределами муниципального образования.

Общие выводы

Анализ демографического состояния показывает, что в последнее время на территории муниципального образования «Старомоньинское», наметилась выраженная тенденция по увеличению населения, что связано как с естественным ростом населения, так и с положительной миграцией населения.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать уменьшения доли трудоспособного населения. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование наиболее благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения.

Численность населения во всех населенных пунктах будет постепенно увеличиваться.

2.4. Направления развития муниципального образования

Территория муниципального образования «Старомоньинское» обладает неплохим экономико-географическим положением.

Необходимо отметить благоприятное расположение муниципального образования «Старомоньинское» относительно города Агрыза, с. Малая Пурга и города Ижевск (рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, центр предоставления культурных, образовательных и общественно-деловых функций), кроме того на территории муниципального образования имеются земельные ресурсы для осуществления сельскохозяйственного производства.

Все вышеперечисленное позволяет на территории муниципального образования «Старомоньинское» осуществлять:

- развитие сельскохозяйственной деятельности - растениеводство и животноводство (сельскохозяйственные предприятий и личные подсобные хозяйства), развивать производства по переработке сельскохозяйственной продукции;

- развитие постоянных площадок для размещения сельскохозяйственных рынков и проведения ярмарок;

- развитие объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма, развитие событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма).

2.5. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Старомоньинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест в сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

- созданием перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Старомоньинское» приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Старая Монья | 1441 | 1470 | 1500 |
| 2 | д. Итешево | 425 | 435 | 470 |
| 3 | д. Быстрово | 132 | 140 | 150 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 58 | 65 | 70 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 88 | 95 | 100 |
|  | Итого: | 2144 | 2205 | 2290 |

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» сохраняется существующая площадь территории муниципального образования «Старомоньинское» - 5812 га.

3.2. Предложения по развитию агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация муниципального образования «Старомоньинское» молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства.

Планируется внедрение современных систем земледелия, проведение мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородия почв, пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией, расчистка закустаренных территорий.

На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется:

- осуществить перефункционирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV класса опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

- рекультивация части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

### 3.3. Предложения по развитию рекреационного потенциала территории

Территория муниципального образования «Старомоньинское» обладает рекреационным потенциалом - пересеченная местность с выразительными ландшафтами и предпосылками для развития событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма на базе существующих объектов культуры.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» предусматривается развитие существующих рекреационных зон.

Создание садовых и огородных товариществ не предусматривается.

3.4. Границы населённых пунктов

При установлении границ населенных пунктов учитывались проектные решения Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Старомоньинское» от 31 октября 2011 года № 24-6-134, сведения о границах земельных участках внесенных в ЕГРН и сведения государственного лесного реестра.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» расширение территории населенных пунктов не предусматривается.

Информация о площади населенных пунктов на первую очередь и на расчетный срок представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Старая Монья | 371,9 | 371,9 | 371,9 |
| 2 | д. Итешево | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| 3 | д. Быстрово | 98,7719 | 98,7719 | 98,7719 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 50,7178 | 50,7178 | 50,7178 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 51,7941 | 51,7941 | 51,7941 |
| 6 | ИТОГО | 704,8838 | 704,8838 | 704,8838 |

3.5. Прогноз развития жилищного строительства

Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Старомоньинское» главным образом будет осуществляться за счет индивидуального жилищного строительства.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) снос ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов и строительство на их месте новых малоэтажных жилых домов;

3) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

4)   осуществление строительства на свободных от застройки территориях в границы населенных пунктов.

Новое жилищное строительство будет осуществляться на территории муниципального образования «Старомоньинское» за счет реконструкции существующих жилых домов, нового строительства на существующих земельных участках и на новых свободных от застройки территориях.

Новые площадки для строительства индивидуальных жилых домов расположены:

д. Старая Бурожикья - восточнее ул. Колтома (2 га);

д. Старая Монья - восточнее ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Юбилейная, ул. Новая (7 га);

д. Старая Монья - южнее ул. Новая (20 га).

Общий жилой фонд на 01.01.2018 года составляет 46410  кв. м. (21,65 кв.м на человека).

Общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 49910 кв.м. (22,63 кв. м. на человека) и 54410 кв.м. (23,76 кв.м. на человека).

3.6. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Старомоньинское» устанавливаются границы функциональных зон и 
параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом проектных решений Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Старомоньинское» от 31 октября 2011 года № 24-6-134, границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район» и администрации муниципального образования «Старомоньинское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Производственная зона

Производственная зона – предназначена для размещения различных объектов производственного и промышленного назначения IV – V классов санитарной опасности, объектов обслуживания транспорта, объектов обслуживания инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса санитарной опасности, выполняющих функции инженерного обеспечения территории, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения объектов железнодорожного транспорта.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории - 1.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования - территории, предназначенные ведения сельскохозяйственного производства.

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории 0.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий III – V класса опасности, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (животноводческого направлений), а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреации включают в себя территории, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, создания озелененных территорий, организация занятий физической культурой и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории - 0,1.

Иные зоны

Иные зоны - предназначена для размещения зелёных насаждений, скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий, территорий общего пользования и линейных объектов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории - 0.

Зона складирования и захоронения отходов

Зона складирования и захоронения отходов - предназначена для захоронения, хранения, обезвреживания отходов (скотомогильники, биотермические ямы).

Параметры функциональной зоны:

предельное количество этажей – 1.

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

3.7. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Старомоньинское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Старомоньинское».

На территории муниципального образования «Старомоньинское» расположены объекты различной социальной сферы.

Культура

Перечень объектов культуры представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Старомоньинский центральный сельский дом культуры | д. Старая Монья, ул. Советская, 48 в | мест | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Старомоньинская сельская библиотека | д. Старая Монья, ул. Октябрьская, 21 а | томов | 5472 |
| Старомоньинский дом ремесел | д. Старая Монья, ул. Школьная, 23а | - | - |

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

На базе дома культуры возможно осуществление инвестиционных проектов в сфере событийного туризма и этнокультурного туризма

Физическая культура и спорт

Перечень объектов физической культуры и спорта представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МОУ СОШ д. Старая Монья | д. Старая Монья, ул. Школьная, 25а |  | Удовлетворительное |
| 2 | Лыжная база – филиал МОУ ДОД Малопургинская ДЮСШ | д. Старая Монья, ул. Школьная, 25 |  |  |

Образование

Перечень объектов образования представлен в таблице 8.

Таблица 8

| МОУ СОШ д. Старая Монья | д. Старая Монья, ул. Школьная, 25а | мест | 315 | 289 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ д/с д.Итешево | д. Итешево, ул. Центральная д.9а | мест | 30 | 29 |
| МДОУ д/с «Тюрагай» д. Старая Монья | д. Старая Монья, ул. Молодежная, 2 | мест | 140 | 107 |

Здравоохранение

Перечень объектов здравоохранения представлен в таблице 9.

Таблица 9

| Старомоньинский ФАП | д. Старая Монья, ул. Октябрьская, д. 21б | пос. в смену | 50 | Удовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итешевский ФАП | д. Итешево, ул. Садовая, д.2 | пос. в смену | 30 | Удовлетворительное состояние |

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

Потребности муниципального образования «Старомоньинское» в учреждениях и предприятиях обслуживания населения приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Территория | Единица измерения | Источник норматива | Норматив | Требуется по расчету для 2,29 тыс.чел. | сущест-вующее сохраня-емое | новое стро-ительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Дошкольное учреждение | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 50 | 114,5 | 170 | 0 |
| Школа | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 122 | 280 | 315 | 0 |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 12 | 27,5 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Учреждения культуры клубного типа | число мест | СП 42.13330.2016 | 230 | 527 | 300 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | СП 42.13330.2016 | 6 | 13,74 | 5,472 | 0 |
| Музей | объект | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1,95 | 4,47 | 6,1 | - |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 350 | 801 | - | - |
| Торговля и общественное питание |
| Магазины | кв. м торговой площади | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 300 | 687 | 536 | 0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Кладбище | га (резерв для захоронен ий) | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 0,24 | 0,55 | 6 | 0 |

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» предусматривается:

Сохранение существующей системы социального обслуживания населения и строительство новых объектов:

на первую очередь:

капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, культуры;

строительство модульного ФАП в д. Верхняя Иж-Бобья.

организация объединенной детской и спортивной площадки в каждом населенном пункте.

на расчетный срок:

проведение работ по капитальному ремонту существующих объектов образования, здравоохранения, культуры;

организация объединенной детской и спортивной площадки в каждом населенном пункте.

3.8. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Перечень существующих автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Старомоньинское» приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность в метрах | Категория | Покрытие дорожного полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Старая Монья |  |  |  |
| 1.1 | ул. Лесная | 640 | IV |  |
| 1.2 | ул. Школьная | 1740 | IV |  |
| 1.3 | ул. Советская | 2440 | IV |  |
| 1.4 | ул. Октябрьская | 1610 | IV |  |
| 1.5 | пер. Гагарина | 640 | IV |  |
| 1.6 | ул. Молодежная | 1060 | IV |  |
| 1.7 | ул. Полева | 640 | IV |  |
| 1.8 | ул. Рябиновая | 300 | IV |  |
| 1.9 | ул. Березовая | 480 | IV |  |
| 1.10 | ул. Юбилейная | 570 | IV |  |
| 1.11 | ул. Новая | 610 | IV |  |
| 2 | деревня Быстрово |  |  |  |
| 2.1 | ул. Теплякова | 600 | IV |  |
| 2.2 | ул. Заречная | 900 | IV |  |
| 3 | д. Итешево |  |  |  |
| 3.1 | ул. Садовая | 440 | IV |  |
| 3.2 | ул. Азина | 1100 | IV |  |
| 3.3 | ул. Школьная | 630 | IV |  |
| 3.4 | Южная | 670 | IV |  |
| 4 | д. Верхняя Иж-Бобья |  |  |  |
| 4.1 | ул. Центральная | 1200 | IV |  |
| 4.2 | ул. Юфера | 270 | IV |  |
| 4.3 | пер. Колхозный | 300 | IV |  |
| 5 | д. Старая Бурожикья |  |  |  |
| 5.1 | ул. Центральная | 760 | IV |  |
| 5.2 | ул. Колтома | 540 | IV |  |
|  | Итого: | 18140 |  |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения образования «Старомоньинское» составляет 18140 м.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» предусматривается сохранение существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах и строительство новых дорог местного значения на территориях новой жилой застройки:

на первую очередь:

приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров.

строительство автомобильных дорог местного значения на территории проектируемой индивидуальной застройки в д. Старая Монья и д. Старая Бурожикья.

на расчетный срок:

приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров.

строительство автомобильных дорог местного значения на территории проектируемой индивидуальной застройки в д. Старая Монья и д. Старая Бурожикья.

3.9. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 191-ФЗ.

На территории муниципального образования «Старомоньинское»  расположены памятники, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Перечень памятников, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны | Нет данных | д. Старая Монья |
| 2 | Бюст участника Великой Отечественной войны майора А.Г. Теплякова | Нет данных | д. Старая Монья |
| 3 | Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны | Нет данных | д. Итешево |
| 4 | Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны | Нет данных | д. Старая Бурожикья |
| 5 | Обелиск участнику Великой Отечественной войны Майору А.Г. Теплякову | Нет данных | д. Быстрово |
| 6 | Обелиски погибшим в годы Гражданской войны и павшим в годы Великой Отечественной войны | Нет данных | д. Верхняя Иж-Бобья |

Территория муниципального образования «Старомоньинское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимам использования земель и требованиями к градостроительными регламентами в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

### 3.10. Рекреационный потенциал территории. ООПТ.

### Развитие озелененных территорий

Территория муниципального образования «Старомоньинское» обладает рекреационным потенциалом - территориями с пересеченной местностью и выразительными ландшафтами. На территория муниципального образования «Старомоньинское» имеются предпосылки для развития событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма.

В целях развития рекреационного потенциала муниципального образования «Старомоньинское» предусматривается организация рекреационных зон:

1 зона западнее д. Старая Бурожикья;

1 зона в д. Старая Монья на ул. Молодежная;

2 зоны юго-восточнее д. Быстрово.

На территории муниципального образования «Старомоньинское» особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

Уменьшение территорий занятых Яганским лесничеством Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» не предусматривается.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования «Старомоньинское» является создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие территории.

В настоящее время система озеленения муниципального образования «Старомоньинское» представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах муниципального образования «Старомоньинское» сформированная система зеленых насаждений недостаточна.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населенных пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 кв.м. на одного жителя.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению качества жизни населения.

По прогнозам на расчетный срок количество населения муниципального образования «Старомоньинское» составит 2290 человек. Необходимая площадь зеленых насаждений составит 2,748 га. Имеющейся площади озеленения в населенных пунктах достаточно, но данную площадь необходимо облагородить, образовать сформированную систему зеленых насаждений.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» предусматривается на первую очередь обустройство территорий общего пользования в границах каждого населенного пункта по 1 озелененной территории общего пользования (объединенной детской и спортивной площадки).

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Кроме того, необходимо создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий сельскохозяйственных предприятий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

3.11. Кладбища

На территории муниципального образования «Старомоньинское» расположено 3 кладбища: 1 - северо-западнее д. Старая Монья (4 га), 1 северо-восточнее
д. Итешево (1 га), 1 юго-западнее д. Верхняя Иж-Бобья (1 га).

# Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» на первую очередь и расчетный срок предусматривается проведение комплекса работ по приведению кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

3.12. Санитарная очистка территории

Существующая застройка муниципального образования «Старомоньинское» является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы муниципального образования «Старомоньинское» условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности:

4 й класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет.

5 й класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

# Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике.

Источником образования ТКО в сельском поселении являются многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, организации, объекты торговли, кладбище, благоустройство территории.

Нормы накопления отходов на одного жителя в год принимается в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике 280 кг/год на человека.

Объем накопления ТКО на территории муниципального образования «Старомоньинское», на первую очередь и расчетный срок составляют 617,4 тонн/год
и 641,2 тонн/год соответственно.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки.

Кроме того, необходимо предусмотреть установку контейнеров для сбора опасных ТКО. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское»,  в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании
СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, 
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18 м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 4.2. Водоснабжение

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 5  населенных пунктах муниципального образования «Старомоньинское».

Основным источником водоснабжения поселения являются подземные воды – 6 артезианских скважин.

Схемы водоснабжения по населенным пунктам представлены локальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки. Так же воду берут из колодцев и родников.

Общая информация о системе водоснабжения на территории муниципального образования «Старомоньинское» представлена в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины | № скважины | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапор ной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Глубина скважиным | Марка насоса | Дебет скважины, м3/ч | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Старая Монья ул.Полевая | №2923 | 1 | 25 | нет | 110 | ЭВЦ 6-10-110 | 7,2 | 11920 | 50 100 |
| 2 | д.Старая Монья ул.Лесная | №1915 | 1 | 15 | нет | 118 | ЭВЦ 6-10-110 | 4 |  |  |
| 3 | д. Старая Бурожикья | №1533 | 1 | 8 | нет | 100 | ЭВЦ 5-10-100 | 6 | 720 | 25 100 |
| 4 | д. Верхняя Иж-Бобья | №1678 | 1 | 15 | нет | 100 | ЭВЦ 6-10-110 | 7,2 | 2250 | 32 50 63 |
| 5 | д. Итешево | №3177 | 1 | 25 | нет | 105 | ЭВЦ 6-10-100 | 8 | 8430 | 50 110 32 25 |
| 6 | д. Быстрово | №1803 | 1 | 15 | нет | 120 | ЭЦВ-6-10-100 | 10 | 2450 | 32 110 |

На качество воды оказывает влияние ухудшающееся санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, связанное с высокой степенью износа, несвоевременностью профилактических работ на водопроводных сетях и сооружениях, вследствие значительного износа водопроводных сетей.

На балансе ООО «Малопургинское» находится 25,77 км сетей водопровода, из которых 25,77– износ 80%.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Характеристика сетей водоснабжения д.Старая Монья:

Протяженность сетей водопровода 11920 м., в т.ч.:

- по диаметрам до110мм – 4600м;

- по диаметрам до 50мм – 7320м;

- по материалам труб:

- сталь –  диаметр 50мм – 5340м;

- чугун – диаметр 100мм - 4600м;

- ПХВ – диаметр 50мм 1980.

Характеристика сетей водоснабжения д. Быстрово:

Протяженность сетей водопровода 2450м., в т.ч.:

- по диаметрам до110мм – 1800м;

- по диаметрам до 32мм – 650м;

- полиэтилен диаметром до 32 мм –650м;

- чугун диаметром 110мм -1800м.

Характеристика сетей водоснабжения д. Верхняя Иж-Бобья:

Протяженность сетей водопровода 2250 м., в т.ч.:

- по диаметрам до 50мм – 1700м;

- по диаметрам до 32мм – 260м;

- по диаметрам до 25мм -90м;

- по диаметрам до 63мм -200м.

- по материалам труб:

- сталь –  диаметр 50мм -1700м;

- ПХВ –  диаметр 63мм -200м; диаметром 32мм  - 260м; диаметром
25мм -90 м.

Характеристика сетей водоснабжения д.Старая Бурожикья:

Протяженность сетей водопровода 720м., в т.ч.:

- сталь диаметром до 50 мм –6500м; диаметром 25мм -70м.

Характеристика сетей водоснабжения д. Итешево:

Протяженность сетей водопровода 8430 м., в т.ч.:

- по диаметрам до 50мм – 1250м;

-по диаметрам до 32мм – 550м;

- по диаметрам до 25мм -260м;

- по диаметрам до 110мм -6370м.

- по материалам труб:

- сталь –  диаметр 50мм -1250м;

- ПХВ –  диаметр 110мм -6370м; диаметром 32мм  - 550м; диаметром 25мм -260 м.

4.2.1. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, 	qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей.

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Qпол сут.= Кмах* Qпол.

Сводные данные по расходу воды по населенным пунктам муниципального образования «Старомоньинское» приведены в таблице 14.

Таблица 14

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут | куб. м/сут |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | д. Старая Монья | 1,47 | 1,5 | 160 | 235,2 | 282,24 | 240 | 288 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 23,52 | 28,22 | 24 | 28,8 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 73,5 | 88,2 | 75 | 90 |
|  | Итого |  |  |  | 332,22 | 398,66 | 339 | 406,8 |
| 2 | д. Итешево | 0,435 | 0,470 | 160 | 69,6 | 83,52 | 75,2 | 90,24 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 6,96 | 8,35 | 7,52 | 9,02 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 21,75 | 26,1 | 23,5 | 28,2 |
|  | Итого |  |  |  | 98,31 | 117,91 | 106,22 | 127,46 |
| 3 | д. Быстрово | 0,140 | 0,150 | 160 | 22,4 | 26,88 | 24 | 28,8 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 2,24 | 2,69 | 2,4 | 2,88 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 7 | 8,4 | 7,5 | 9 |
|  | Итого |  |  |  | 31,64 | 37,97 | 33,9 | 40,68 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 0,065 | 0,070 | 160 | 10,4 | 12,48 | 11,2 | 13,44 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,1 | 1,25 | 1,12 | 1,34 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 3,25 | 3,9 | 3,5 | 4,2 |
|  | Итого |  |  |  | 9,26 | 17,63 | 15,82 | 18,98 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 0,095 | 0,10 | 160 | 15,2 | 18,24 | 16 | 19,2 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,52 | 1,82 | 1,6 | 1,92 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 4,75 | 5,7 | 5 | 6 |
|  | Итого |  |  |  | 21,47 | 25,76 | 22,6 | 27,12 |
|  | Всего |  |  |  | 492,9 | 597,93 | 517,54 | 621,04 |

4.2.2. Водоснабжение. Проектные предложения

Для развития системы водоснабжения муниципального образования «Старомоньинское» генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

- ремонт водонапорных башен;

- строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм;

- установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;

- установка гидрантов и резервуаров для воды на сети для пожаротушения;

- улучшение качества очистки питьевой воды.

Основной проблемой, возникающий при водоснабжении населения, состоят в том, что водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода. При этом наблюдаются большие потери воды. Часть существующих сетей водопровода находится в аварийном состоянии.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех восьми скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения   и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Старомоньинское» являются:

На первую очередь:

проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации;

для всех существующих источников водоснабжения необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО);

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей водоснабжения и др.), а также установка пожарных гидрантов;

строительство разводящих сетей водоснабжения на территориях новой индивидуальной жилой застройки в д. Старая Бурожикья и д. Старая Монья.

строительство новой скважины и водонапорной башни в д. Старая Монья в районе ул. Березовая.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей водоснабжения и др.), а также установка пожарных гидрантов;

строительство разводящих сетей водоснабжения на территориях новой индивидуальной жилой застройки в д. Старая Бурожикья и д. Старая Монья.

4.3. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Старомоньинское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.

Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. 
	Расчётное количество одновременных пожаров - 2, расход воды на наружное пожаротушение -15л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП II-35-76 часть II глава 35 п.п.17.5 «Котельные установки» – 2х2,5 л/сек (котельная). Расчетная продолжительность пожара – 3 часа.

### 4.4. Водоотведение

Развитие систем канализации находится на достаточно низком уровне. Канализационные сети проложены только в д. Старая Монья, протяженность 3,1 км, в т.ч. изношенных – 0,3 км. Очистные сооружения отсутствуют.

Сточные воды остальных населенных пунктов сбрасываются в выгреб и вывозятся спецмашинами в места, отведённые Роспотребнадзором.

Для д. Старая Монья предусматривается развитие системы канализации, включающее строительство новых и перекладку существующих сетей водоотведения, а также строительство сооружений биологической очистки.

Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в деревнях: Итешево, Быстрово, Старая Бурожикья, Верхняя Иж-Бобья с небольшим количеством сточных вод, отводимых на локальные очистные установки или в специальные накопительные выгребные ямы с последующим вывозом спецмашинами в места, отведённые Роспотребнадзором.

Основными мероприятиями по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования «Старомоньинское» являются:

На первую очередь:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоотведения;

строительство новых и перекладку существующих сетей водоотведения, а также строительство сооружений биологической очистки в д. Старая Монья.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоотведения.

4.5. Организация поверхностного стока

В целях благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Старомоньинское», улучшения общих и санитарных условий Генеральным планом предусматривается поэтапная организация и развитие поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» предлагается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях.

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока на территории муниципального образования «Старомоньинское» должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

### 4.6. Газоснабжение

Газоснабжение территории муниципального образования «Старомоньинское» осуществляется на базе использования природного газа от АГРС «Старая Монья» и сжиженного углеводородного газа (СУГ). В настоящее время газифицировано 3 населенных пункта (д. Старая Монья, д. Итешево, д. Старая Бурожикья) в остальных населенных пунктах используют баллонный газ.

Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, приготовление пищи, подогрев горячей воды.  и как топливо в котельных.

В настоящее время разработана новая программа газификации Удмуртской Республики, строительство газораспределительных сетей будет осуществляться в соответствии с данной программой.

Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.  Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о возможном максимальном газопотреблении на территории муниципального образования «Старомоньинское» приведены 
в таблице 15.

| Таблица 15 |
| --- |
| № | Населённый пункт | Население (человек) | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |
| 1 | д. Старая Монья | 1441 | 1470 | 1500 | 317020 | 323400 | 330000 |
| 2 | д. Итешево | 425 | 435 | 470 | 93500 | 95700 | 103400 |
| 3 | д. Быстрово | 132 | 140 | 150 | - | 30800 | 33000 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 58 | 65 | 70 | 12760 | 14300 | 15400 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 88 | 95 | 100 | - | 20900 | 22000 |
| 6 | Итого: |  |  |  | 423280 | 485100 | 481800 |

Перспективный объем газопотребления (с учетом существующей застройки) на расчетный срок составит - 481800 м3/год на человека.

Основными мероприятиями по развитию системы газоснабжения на территории муниципального образования «Старомоньинское» являются:

На первую очередь:

разработка схем газификации населённых пунктов;

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения;

строительство межпоселкового газопровода, и пунктов редуцирования газа для подачи газа д. Быстрово, д. Верхняя Иж-Бобья.

строительство новых распределительных газопроводов низкого давления 
в д. Старая Монья, д. Итешево, д. Старая Бурожикья, д. Быстрово,
д. Верхняя Иж-Бобья;

строительство распределительных газопроводов низкого давления в д. Старая Монья на территории новой индивидуальной жилой застройки;

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения;

строительство новых распределительных газопроводов низкого давления 
в д. Старая Монья, д. Итешево, д. Старая Бурожикья, д. Быстрово,
д. Верхняя Иж-Бобья;

строительство распределительных газопроводов низкого давления в д. Старая Монья на территории новой индивидуальной жилой застройки.

4.7. Теплоснабжение

Теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования «Старомоньинское» является ООО «Малопургинское ЖКХ». Зона эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) определена в соответствии с договором между теплоснабжающей организацией и потребителем.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от трех источников тепловой энергии, работающих на природном газе и каменном угле.

Теплоснабжающая организация муниципального образования «Старомоньинское» отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: административное здание, детский сад (ясли), школа (школа-интернат), клуб.

Отпуск тепла производится от трёх источников тепловой энергии.

- от котельной «Школа» д. Старая Монья, находящейся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Малопургинское ЖКХ» на основании договора аренды объектов теплоснабжения
муниципального образования «Малопургинский район»;

- от котельной «Клуб» д. Старая Монья, находящейся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Малопургинское ЖКХ» на основании договора аренды объектов теплоснабжения
муниципального образования «Малопургинский район»;

- от котельной «Детский сад» д. Старая Монья, находящейся в эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Малопургинское ЖКХ» на основании договора аренды объектов теплоснабжения муниципального образования «Малопургинский район».

Общая протяженность тепловых сетей в пределах муниципального образования

«Старомоньинское» составляет 229,31 м.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование источника тепловой энергии | Тип | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час. |
| --- | --- | --- |
| котельная «Детский сад» д. Старая Монья | 2-х трубная без ГВС | 0,1318 |
| Котельная «Школа» д. Старая Монья | 2-х трубная без ГВС | 0,2698 |
| котельная «Клуб» д. Старая Монья | 2-х трубная без ГВС | 0,0773 |
| Итого: | 0,4789 |

Основными проблемами в системе теплоснабжения поселения являются значительный физический и моральный износ тепловых источников и абонентских установок, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» увеличение тепловой мощности существующих котельных не требуется.

Для обеспечения теплом перспективной жилой застройки предусматривается установка индивидуальных теплогенераторов.

Основными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Старомоньинское» являются:

На первую очередь:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения;

перевод котельной Клуба на природный газ.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения;

### 4.8. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования «Старомоньинское» осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ от ПС 110 кВ «Ильинская», расположенной на территории муниципального образования «Ильинское» и ПС 110 кВ «Подгорная», расположенной на территории Киясовского района.

По территории сельского поселения проходят ВЛ 500кВ Удмуртская-Кармановская ГРЭС, Удмуртская - Нижнекамская ГЭС и ВЛ 110 кВ
Агрыз (т) – Подгорное.

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ занимается Малопургинский РЭС. Электроснабжение муниципального образования «Старомоньинское» выполнено по третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 кВ.

Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется на напряжение 10 кВ проводом АС на опорах.

Схема распределительной сети 10 кВ для населенных пунктов имеет основной источник питания и резервный. Подключение резервного источника питания при исчезновении основного выполнено в основном через разъединители.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

- реконструкцию трансформаторных подстанций со сроком эксплуатации 
более 25 лет;

- внедрения энергосберегающих технологий;

- проведения поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования.

В настоящее время электроснабжение муниципального образования «Старомоньинское» осуществляется по распределительным линиям 10 кВ фидер № 3 ПС «Ильинская», фидер № 13 ПС «Ильинская», фидер № 20 ПС «Подгорное».

Технические характеристики подстанций, обслуживающих муниципальное образование «Старомоньинское» представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Тип и номер | Наименование подстанций | Наименование населенного пункта | Номер фидера | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП № 8 | Ильинская | д. Старая Бурожикья | фидер 13 | 1х100 |
| 2 | КПТ № 9 | Ильинская | д. Верхняя Иж-Бобья | фидер 13 | 1х 100 |
| 3 | КТП №16 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 400 |
| 4 | КТП № 17 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 250 |
| 5 | КТП № 18 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 160 |
| 6 | КТП № 19 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 250 |
| 7 | КТП № 22 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 160 |
| 8 | КТП № 24 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 400 |
| 9 | ЗТП № 25 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 13 | 2х630 |
| 10 | КТП № 28 | Ильинская | д. Итешево | фидер 3 | 1х 160 |
| 11 | КТП № 29 | Ильинская | д. Итешево | фидер 3 | 1х 100 |
| 12 | КТП № 30 | Ильинская | д. Быстрово | фидер 3 | 1х 63 |
| 13 | КТП № 284 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 250 |
| 14 | КТП № 298 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 250 |
| 15 | КТП № 299 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 250 |
| 16 | КТП № 394 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 100 |
| 17 | КТП № 412 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 250 |
| 18 | СТП №464 | Ильинская | д. Быстрово | фидер 3 | 1х 25 |
| 19 | КТП № 468 | Подгорная | д. Старая Монья | фидер 20 | 1х 250 |
| 20 | КТП № 469 | Ильинская | д. Быстрово | фидер 3 | 1х 160 |
| 21 | СТП №471 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 3 | 1х 100 |
| 22 | КТП № 478 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 13 | 1х 160 |
| 23 | КТП № 481 | Ильинская | д. Старая Монья | фидер 13 | 1х 63 |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 18 и таблице 19.

Таблица 18

| № | Населённый пункт | Население (человек) | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | расч. срок | сущ. | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | д. Старая Монья | 1441 | 1500 | 1077,15 | 1121,25 | 44,09 |
| 2 | д. Итешево | 425 | 470 | 317,69 | 340,63 | 22,94 |
| 3 | д. Быстрово | 132 | 150 | 98,67 | 112,13 | 13,46 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 58 | 70 | 43,36 | 52,33 | 8,97 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 88 | 100 | 65,78 | 74,75 | 8,97 |
| 6 | Итого: | 2144 | 2290 | 1602,65 | 1701,09 | 98,44 |

Расход электрической энергии увеличится на 98,44 кВт на расчетный срок реализации генерального плана.

Для обеспечения электроснабжением территорий нового жилищного строительства в д. д. Старая Монья (40 участков) необходимо осуществить строительство ТП на 160 кВА.

Таблица 19

| № | Населённый пункт | Население (человек) | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | расч.срок | сущ. | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | д. Старая Монья | 1441 | 1500 | 3126,97 | 3255 | 128,03 |
| 2 | д. Итешево | 425 | 470 | 922,25 | 1019,9 | 97,65 |
| 3 | д. Быстрово | 132 | 150 | 286,44 | 325,5 | 39,06 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 58 | 70 | 125,86 | 151,9 | 26,04 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 88 | 100 | 190,96 | 217 | 26,04 |
| 6 | Итого: | 2144 | 2290 | 4652,48 | 4969,3 | 316,82 |

Перспективный объем электропотребления на расчетный срок по территории муниципального образования «Старомоньинское» - 98,44 кВт.

Расход электрической энергии на расчетный срок по территории муниципального образования «Старомоньинское» - 316,82 МВт*ч в год.

Основными мероприятиями по развитию системы электроснабжения на территории муниципальном образовании «Старомоньинское» являются:

На первую очередь:

замена существующих трансформаторов и отдельных участков сетей электроснабжения в целях повышения их надежности.

Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки.

строительство ТП на 160 кВА на территории нового жилищного строительства в д. Старая Монья;

строительство сетей 10/0,4 кВ на территориях нового жилищного строительства в д. Старая Монья, д. Верхняя Иж-Бобья.

На расчетный срок:

замена существующих трансформаторов и отдельных участков сетей электроснабжения в целях повышения их надежности.

строительство сетей 10/0,4 кВ на территориях нового жилищного строительства в д. Старая Монья.

### 5. Зоны с особыми условиями использования

5.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

На территории муниципальном образовании «Старомоньинское» объекты, имеющие установленные и расчетные санитарно-защитные зоны, отсутствуют. В связи с этим для производственных и иных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, Генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), СП 42.13330.2016 и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон, следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Основными стационарными объектами, влияющими на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, являются производственные и жилищно-коммунальные объекты.

В указанных ориентировочных санитарно-защитных зонах оказываются жилые территории населенных пунктов муниципального образования «Старомоньинское».

На территории муниципального образования «Старомоньинское» расположены 2 скотомогильника (биотермических ям): 1 - у северной границы д. Старая Монья, 
1- у юго-западной границы д. Итешево (в границах СЗЗ частично находится жилая
застройка д. Старая Монья, д. Итешево).

Режим использования территории скотомогильника (биотермической ямы) и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Для обеспечения соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов возможно несколько вариантов решения:

1. Проведение мероприятий по установлению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильников;

2. Ликвидация скотомогильника в соответствии с Положением о порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2015 № 431.

5.1.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов

и организации санитарно-защитных зон

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация объектов оказывающих негативное воздействие, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на установление их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ производственных объектов для возможности установления санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки и иных нормируемых объектов.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, установками для утилизации отходов и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом предлагается перефункционирование и рекультивация недействующих объектов, разработка проекта установления санитарно-защитных зон с последующим соблюдением установленного в них режима согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

## 5.2. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории муниципального образования «Старомоньинское» проходят автомобильные дороги межмуниципального и местного значения. Придорожные полосы устанавливаются в размере 50 и 25 метров соответственно.

Регламент использования территории придорожной полосы представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |

## 5.3. Охранные зоны линий электропередач

На территории муниципального образования «Старомоньинское» расположены линии электропередач напряжением сети электроснабжения ВЛ-110 кВ от подстанции «Пурга» до подстанции «Подгорная», линия электропередачи
- ВЛ-500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская, линии электропередачи
напряжением 10 кВ. Для защиты населения от электромагнитного излучения и исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны.

Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для ЛЭП мощностью 500 кВ, устанавливается охранная зона в 3 м, для ЛЭП 110 кВ, устанавливается охранная зона в 20 м, для ЛЭП 35 кВ, устанавливается охранная зона в 15 м, для ЛЭП мощностью 10 кВ, устанавливается охранная 
зона в 10 м.,  для трансформаторных подстанций, мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

5.4. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах муниципального образования «Старомоньинское» формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами производственных предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов.

Основными загрязнителями рек в пределах муниципального образования «Старомоньинское» являются сельскохозяйственные объекты, производственные объекты и сточные воды, образующиеся от населения.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в муниципальном образовании «Старомоньинское» является несоблюдение режимов водоохранных зон.

В нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка, территории сельскохозяйственных и производственных предприятий.

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона реки Бобинка – 100 м, остальных водотоков – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водотоков - 50 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 23.

Таблица 23

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

5.4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов в границах водоохранных и прибрежных защитных зон

В целях улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь и на расчетный срок:

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- устройство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

Для существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод.

На первую очередь и на расчетный срок:

- строительство современных очистных сооружений канализации на существующих производственных и сельскохозяйственных предприятиях;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков.

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

5.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории муниципального образования «Старомоньинское» расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважина, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин и родников, генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50	м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборной скважины, представлена первым поясом (строгого режима) (СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница первого ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Границу первого пояса ЗСО для 4 водонапорных башен устанавливается 10 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории муниципального образования «Старомоньинское», в целом, соблюдается.

## 5.6. Охранные зоны газораспределительных сетей

По территории муниципального образования «Старомоньинское» проходят распределительные газопроводы газораспределительных сетей, также расположены ГРП. Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов давлением 0,3-0,6 МПа, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП согласно СП 62.13330.2011 составляют 10 м.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000 г. №878, в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.5. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

6.6. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

6.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Старомоньинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности, град, гололед и сильные ветра.

Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 26.

Таблица 26

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, имеющихся на территории муниципального образования «Старомоньинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Территория муниципального образования «Старомоньинское» обслуживается отдельным постом пожарно-спасательной части № 37 в деревне Старая Монья и добровольной пожарной охраной. Существующие подразделения пожарной охраны
обеспечивают нормативное прибытие пожарных к населённым пунктам (в соответствии с установленными критериями ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

В восточной части муниципального образования «Старомоньинское» проходит железная дорога Набережные Челны - Агрыз.

По территории муниципального образования «Старомоньинское» проходят линии электропередачи ВЛ-110 кВ от подстанции «Пурга» до подстанции «Подгорная», линия электропередачи - ВЛ-500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская, линии электропередачи напряжением 10 кВ отпайки ф.3 ПС «Ильинская», линии электропередачи напряжением 10 кВ ф.13 подстанции «Ильинская» с отпайками на ТП-230,228,229,8,9,11,12,13,14,15 и ЛР на ф.3 ПС «Ильинская», межпоселковый газопровод.

В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима зон минимальных расстояний в соответствие с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением N 1) и охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

7.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Старомоньинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Малопургинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Малопургинский  район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» приведены в таблице 27.

Таблица  27

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Старомоньинское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
|  | 1. Территория |
|  | Земли поселения всего, в том числе: | га | 5812 | 5812 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 704,8838 | 704,8838 |
|  | 2. Население |
|  | Всего по муниципальному образованию | чел. | 2144 | 2290 |
|  | 3. Количество населённых пунктов |
|  | Сельские населённые пункты | единиц | 5 | 5 |
|  | 4. Жилищный фонд |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 21,65 | 23,76 |
|  | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 46410 | 54410 |
|  | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 170 | 170 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 340 | 340 |
|  | Объекты здравоохранения (амбулатория, врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 2 | 3 |
|  | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 536 | 536 |
|  | Объекты общественного питания | мест | 50 | 50 |
|  | Объекты культурно-досугового значения | мест | 300 | 300 |
|  | Открытые плоскостные сооружения | га |  |  |
|  | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 2 | 2 |
|  | 6. Транспортная инфраструктура |
|  | Автодороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
|  | федеральные | км | 0 | 0 |
|  | региональные и межмуниципальные | км |  |  |
|  | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
|  | местные | км | 18,14 | 18,14 |
|  | районные | км |  |  |
|  | 7. Инженерная инфраструктура |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 492,9 | 621,04 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 492,9 | 621,04 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 423280 | 481800 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | ед. | 3 | 3 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 1602,65 | 1701,09 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | штук | 23 | 24 |
|  | 8. Ритуальное обслуживание |
|  | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 |

9. Графические приложения

Приложение 1. Карта современного использования территории поселения.

Приложение 2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Приложение 3. Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Приложение 4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.