Заказчик: Администрация муниципального образования «Старомоньинское» 	Малопургинского  района Удмуртской Республики

Муниципальный контракт: № Ф.2018.540052 от 20.11.2018 г.

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОМОНЬИНСКОЕ»

МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

15/18-ГП.1

г. Ижевск, 2018

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОМОНЬИНСКОЕ»

МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

15/18-ГП.1

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                            Н.В. Егорова

Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское» Малопургинского района Удмуртской Республики

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Старомоньинское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Старомоньинское») подготовлено в рамках подготовки проекта Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское».

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Малопургинский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Старомоньинское».

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» учтены:

документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Малопургинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Старомоньинское»;

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Малопургинского района, бюджета муниципального образования «Старомоньинское»;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Старомоньинское» объектов регионального значения Удмуртской Республики, местного значения Малопургинского района и местного значения муниципального образования «Старомоньинское»;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» установлены:

границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Старомоньинское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Старомоньинское»;

принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

разработку проектов по сокращению санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Старомоньинское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское»;

создание объектов местного значения муниципального образования «Старомоньинское» на основании документации по планировке территории;

разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Старомоньинское» в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Старомоньинское» разработан на 20 лет:

первая очередь до 2028 года;

расчётный срок до 2038 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Старомоньинское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Старомоньинское», приоритетных национальных проектов.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» сохраняется существующая площадь территории муниципального образования 
«Старомоньинское» - 5812 га.

Генеральным планом муниципального образования «Старомоньинское» расширение территории населенных пунктов не предусматривается.

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Старая Монья | 371,9 | 371,9 | 371,9 |
| 2 | д. Итешево | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| 3 | д. Быстрово | 98,7719 | 98,7719 | 98,7719 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 50,7178 | 50,7178 | 50,7178 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 51,7941 | 51,7941 | 51,7941 |
| 6 | ИТОГО | 704,8838 | 704,8838 | 704,8838 |

Общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 49910 кв.м. (22,63 кв.м. на человека) и 54410 кв.м. (23,76 кв.м. на человека).

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Старомоньинское» приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Старая Монья | 1441 | 1470 | 1500 |
| 2 | д. Итешево | 425 | 435 | 470 |
| 3 | д. Быстрово | 132 | 140 | 150 |
| 4 | д. Старая Бурожикья | 58 | 65 | 70 |
| 5 | д. Верхняя Иж-Бобья | 88 | 95 | 100 |
|  | Итого: | 2144 | 2205 | 2290 |

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения (первая очередь и на расчетный срок) | Определяется проектом |
| 2 | Строительство модульного ФАП в д. Верхняя Иж-Бобья (первая очередь) |  |
| 3 | Организация объединенной детской и спортивной площадки в каждом населенном пункте (первая очередь и на расчетный срок) |  |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров (первая очередь и на расчетный срок) | Определяется проектом | с заменой существующего покрытия на покрытие переходного типа и асфальтобетонное |
| 2 | Строительство автомобильных дорог местного значения на территории проектируемой индивидуальной застройки в д. Старая Монья и д. Старая Бурожикья (первая очередь и на расчетный срок) |  |  |

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где он отсутствует) пояса источников питьевого водоснабжения (первая очередь) | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей водоснабжения и др.), а также установка пожарных гидрантов (первая очередь и на расчетный срок) |  |  |  |
| 4 | Строительство разводящих сетей водоснабжения на территориях новой индивидуальной жилой застройки (первая очередь и на расчетный срок) | д. Старая Бурожикья, д. Старая Монья | Определяется проектом |  |
| 5 | Строительство новой скважины и водонапорной башни в районе ул. Березовая (первая очередь) | д. Старая Монья | Определяется проектом |  |
| 6 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоотведения (первая очередь и на расчетный срок) | д. Старая Монья |  |  |
| 7 | Строительство новых и перекладка существующих сетей водоотведения, а также строительство сооружений биологической очистки (первая очередь) | д. Старая Монья | Определяется проектом | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (новая редакция) |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схем газификации населённых пунктов (первая очередь) | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны |
| 2 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения (первая очередь и на расчетный срок) | Населённые пункты |  |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода, установление пунктов редуцирования газа и прокладка распределительных газопроводов низкого давления (первая очередь) | Территория муниципального образования д. Быстрово, д. Верхняя Иж-Бобья Определяется проектом |  |
| 4 | Строительство новых распределительных газопроводов низкого давления (первая очередь и на расчетный срок) | Населённые пункты |  |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место- положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения (первая очередь и на расчетный срок) | д. Старая Монья | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |
| 2 | Перевод котельной Клуба на природный газ (первая очередь) | д. Старая Монья |  |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена существующих трансформаторов и отдельных участков сетей электроснабжения в целях повышения их надежности (первая очередь и на расчетный срок) | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м, от ЛЭП 35 кВ – 15м, от ЛЭП 110 кВ – 20м |
| 2 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки (первая очередь и на расчетный срок) |  |  |  |
| 3 | Строительство ТП на 160 кВА на территории нового жилищного строительства (первая очередь) | д. Старая Монья определяется проектом планировки территории |  |  |
| 4 | Строительство сетей 10/0,4 кВ на территориях нового жилищного строительства (первая очередь и на расчетный срок) | д. Старая Монья, д. Верхняя Иж-Бобья определяется проектом планировки территории | Определяется проектом |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные резервуары для обеспечения пожаротушения | Населённые пункты | Определяется проектом |
| 2 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами |  |  |

3. Параметры функциональных зон

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Старомоньинское» устанавливаются границы функциональных зон и 
параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом проектных решений Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Старомоньинское» от 31 октября 2011 года № 24-6-134, границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район» и администрации муниципального образования «Старомоньинское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Производственная зона

Производственная зона – предназначена для размещения различных объектов производственного и промышленного назначения IV – V классов санитарной опасности, объектов обслуживания транспорта, объектов обслуживания инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса санитарной опасности, выполняющих функции инженерного обеспечения территории, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения объектов железнодорожного транспорта.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории - 1.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования - территории, предназначенные ведения сельскохозяйственного производства.

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории 0.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий III – V класса опасности, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (животноводческого направлений), а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреации включают в себя территории, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, создания озелененных территорий, организация занятий физической культурой и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории - 0,1.

Иные зоны

Иные зоны - предназначена для размещения зелёных насаждений, скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий, территорий общего пользования и линейных объектов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории - 0.

Зона складирования и захоронения отходов

Зона складирования и захоронения отходов - предназначена для захоронения, хранения, обезвреживания отходов (скотомогильники, биотермические ямы).

Параметры функциональной зоны:

предельное количество этажей – 1.

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов республиканского и местного значения в границах муниципального образования «Старомоньинское» приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Республиканского значения | Местного значения |
|  |  |  | Малопургинского района | муниципального образования «Старомоньинское» |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | Ремонт объектов культуры |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | Строительство модульного ФАП | Ремонт школы, детского сада, библиотеки | спортивная площадка, детская площадка |
| 4 | Производственная зона | - | - | - |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | Ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, строительство объектов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водоотведения |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | - |
| 9 | Зоны рекреационного назначения | - | - | Рекреационные объекты |
| 10 | Иные зоны | - | - | - |
| 11 | Зона складирования и захоронения отходов | - | - | - |
| 12 | Зона кладбищ | - | - | Озеленение специального назначения |

5. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Старомоньинское» приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Старомоньинское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
|  | 1. Территория |
|  | Земли поселения всего, в том числе: | га | 5812 | 5812 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 704,8838 | 704,8838 |
|  | 2. Население |
|  | Всего по муниципальному образованию | чел. | 2144 | 2290 |
|  | 3. Количество населённых пунктов |
|  | Сельские населённые пункты | единиц | 5 | 5 |
|  | 4. Жилищный фонд |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 21,65 | 23,76 |
|  | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 46410 | 54410 |
|  | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 170 | 170 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 340 | 340 |
|  | Объекты здравоохранения (амбулатория, врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 2 | 3 |
|  | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 536 | 536 |
|  | Объекты общественного питания | мест | 50 | 50 |
|  | Объекты культурно-досугового значения | мест | 300 | 300 |
|  | Открытые плоскостные сооружения | га |  |  |
|  | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 2 | 2 |
|  | 6. Транспортная инфраструктура |
|  | Автодороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
|  | федеральные | км | 0 | 0 |
|  | региональные и межмуниципальные | км |  |  |
|  | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
|  | местные | км | 18,14 | 18,14 |
|  | районные | км |  |  |
|  | 7. Инженерная инфраструктура |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 492,9 | 621,04 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 50 | 50 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 410520 | 481800 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | ед. | 2 | 2 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 1602,65 | 1701,09 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | штук | 12 | 13 |
|  | 8. Ритуальное обслуживание |
|  | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 |

II. Графические материалы

Приложение 1. «Карта границ населенных пунктов».

Приложение 2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Приложение 3. «Карта функциональных зон поселения».