# ООО  «КЕН»

Генеральный план

муниципального образования «Нижнеюринское»

Малопургинского района

Удмуртской Республики

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Описание обоснований

проекта генерального плана

Том 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                               Доломанова А.В.

г. Казань

2012 г

# Генеральный план

муниципального образования «Нижнеюринское»

Малопургинского района Удмуртской Республики

Генеральный план муниципального образования «Нижнеюринское» разработан в соответствии с Муниципальным контрактом № 963МО-11.12  от  11  декабря  2012 г. между Администрацией МО «Малопургинский район»  (Заказчик) и ООО «КЕН».

Генеральный план муниципального образования  «Нижнеюринское» разработали специалисты ООО «КЕН»:

| ГАП | Доломанов А.С. |
| --- | --- |
| ГИП | Доломанов А.С. |
| Глав. Спец. | Чибирева Е.В. |
| Архитектор | Царевская М.А. |

# Структура и состав проектных материалов

| №№ частей | №№ разделов | Наименование | Комплектация по томам |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект генерального плана |
| Часть1 | Положения о территориальном планировании | Том 1 |
|  | Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |  |
|  | Раздел 2 | Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| Часть 1 | Описание обоснований проекта генерального плана | Том 2 |
|  | Раздел 1 | Анализ состояния и перспектив комплексного развития территории |  |
|  | Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования |  |
|  | Раздел 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |
|  | Раздел 4 | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |  |
|  | Раздел 5 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| Графические материалы: |
|  | Материалы утверждаемой части проекта | М1:10000 М1:10000 |
|  | Карта1 Карта существующих и планируемых границ поселения и населенных пунктов, входящих в его состав |  |
|  | Карта 2 Карта существующих и планируемых границ функциональных зон |  |
|  | Карта 6 Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  | Карта 3 Карта размещения объектов федерального, регионального и местного значения |  |
|  | Карта 4 Карта размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  |
|  | Карта 5 Схема современного использования территории. (Опорный план) |  |
|  | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
|  | Карта 8 Карта территорий объектов культурного наследия |  |
|  | Карта 9 Карта зон с особыми условиями использования территорий |  |
|  | Карта 10 Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения (при их наличии) |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | №№ стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Вводная часть | 9 |
| 1 | Введение | 9 |
| 2 | Общие сведения о поселении | 10 |
| 3 | Исторические сведения | 10 |
|  | Раздел 1 Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития | 12 |
| 1.1 | Природные условия и ресурсы | 12 |
| 1.1.1 | Климат | 12 |
| 1.1.2 | Почвы | 15 |
| 1.1.3 | Животный и растительный мир | 16 |
| 1.1.4 | Рельеф и геолого-геомофологические процессы | 17 |
| 1.1.4.1 | Рельеф | 17 |
| 1.1.4.2 | Геолого-геоморфологические процессы | 17 |
| 1.1.5 | Минерально-сырьевые ресурсы | 18 |
| 1.1.6 | Водные ресурсы | 19 |
| 1.1.6.1 | Поверхностные воды | 19 |
| 1.1.6.2 | Подземные воды | 21 |
| 1.1.7 | Лесные ресурсы | 22 |
| 1.1.8 | Ландшафтно-рекреационные ресурсы | 24 |
| 1.1.9 | Природно-экологический каркас МО «Нижнеюринское» | 25 |
| 1.1.10 | Земельные ресурсы | 26 |
| 1.1.11 | Аграрные ресурсы | 27 |
| 1.2 | Историко-культурный потенциал | 28 |
| 1.3 | Анализ современного состояния и потенциал развития отраслей хозяйства | 33 |
| 1.3.1 | Общий анализ экономики поселения | 33 |
| 1.3.2 | Сельское хозяйство | 33 |
| 1.3.3 | Промышленное производство | 34 |
| 1.3.4 | Транспорт | 34 |
| 1.3.5 | Структура обслуживания | 35 |
| 1.4 | Численность населения, демографический состав | 36 |
| 1.5 | Анализ и оценка современного использования территории | 39 |
|  | Раздел 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию | 40 |
| 2.1 | Планировочная организация территории | 40 |
| 2.1.1 | Планировочная структура и функциональное зонирование территории | 40 |
| 2.1.2 | Система расселения | 40 |
| 2.1.3 | Архитектурно-планировочная организация поселения | 41 |
| 2.1.4 | Функциональное зонирование территории | 41 |
| 2.2 | Социальная инфраструктура и система обслуживания | 44 |
| 2.2.1 | Жилой фонд | 44 |
| 2.2.2 | Структура обслуживания | 45 |
| 2.3 | Транспортная инфраструктура | 49 |
| 2.3.1 | Автомобильный транспорт | 49 |
| 2.3.2 | Железнодорожный транспорт | 50 |
| 2.3.3 | Воздушный транспорт | 50 |
| 2.3.4 | Трубопроводный транспорт | 51 |
| 2.4 | Инженерная инфраструктура | 51 |
| 2.4.1 | Газоснабжение | 51 |
| 2.4.2 | Электроснабжение | 51 |
| 2.4.3 | Водоснабжение и водоотведение | 52 |
| 2.4.3.1 | Водоснабжение | 52 |
| 2.4.3.2 | Водоотведение | 53 |
| 2.4.4 | Связь и информатизация | 54 |
| 2.4.5 | Теплоснабжение | 55 |
| 2.5 | Объекты специального назначения | 56 |
| 2.6 | Зоны с особыми условиями использования территории | 56 |
| 2.7 | Оценка состояния окружающей среды | 61 |
| 2.8 | Отходы производства и потребления | 62 |
|  | РАЗДЕЛ 3 Перечень мероприятий по территориальному планированию | 63 |
| 3.1 | Предложение по изменению границ | 63 |
| 3.2 | Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения и развития населенных пунктов | 63 |
| 3.3 | Мероприятия по развитию жилищного строительства | 64 |
| 3.4 | Мероприятия по развитию производства, сельского хозяйства и малого предпринимательства | 65 |
| 3.5 | Мероприятия системы социального и культурно-бытового обслуживания | 66 |
| 3.6 | Мероприятия по развитию туристко-рекреационных зон | 68 |
| 3.7 | Транспортная инфраструктура | 68 |
| 3.8 | Инженерная инфраструктура | 69 |
| 3.8.1 | Мероприятия по развитию системы газоснабжения | 69 |
| 3.8.2 | Мероприятия по развитию системы электроснабжения | 69 |
| 3.8.3 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения | 69 |
| 3.8.4 | Мероприятия по развитию системы связи | 70 |
| 3.8.5 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 71 |
| 3.9 | Охрана объектов культурного наследия | 71 |
| 3.10 | Мероприятия по охране окружающей природной среды | 72 |
| 3.10.1 | Мероприятия по охране атмосферного воздух | 72 |
| 3.10.2 | Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов | 72 |
| 3.10.3 | Мероприятия по охране и восстановлению почв | 73 |
| 3.10.4 | Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов | 74 |
| 3.10.5 | Мероприятия по утилизации и переработке биологических отходов | 75 |
|  | Раздел 4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 76 |
| 4.1 | Чрезвычайные ситуации природного характера | 76 |
| 4.2 | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 79 |
| 4.2.1 | Аварии на автомобильном транспорте | 79 |
| 4.2.4 | Аварии на объектах ЖКХ | 80 |
| 4.2.5 | Пожары | 81 |
| 4.3 | Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 83 |
|  | Основные технико-экономические показатели генерального плана МО «Нижнеюринское» | 84 |

# Вводная часть

- Введение

Генеральный план МО «Нижнеюринское» относится к градостроительной документации муниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207

При разработке данной градостроительной документации руководствовались: Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми законами и правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Федеральными градостроительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а так же на основании исходных данных представленных Заказчиком.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок до 2035 года, с выделением первой очереди до 2020 года. Ряд проектных предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в отдалённой перспективе).

Генеральный план МО «Нижнеюринское» разработан авторским коллективом ООО «КЕН» под руководством генерального директора Доломановой А. В.

- Общие сведения о поселении

Муниципальное образование «Нижнеюринское» входит в состав Малопургинского района, расположено в его юго-западной части и граничит:

с восточной стороны поселение граничит с Республикой Татарстан и МО «Старомоньинское», с южной и западной стороны с Можгинским районом Удмуртской Республики, с северной стороны с МО «Бобья-Учинское» и МО «Ильинское».

В состав муниципального образования входят 3 населенных пункта: д. Нижние Юри, д. Средние Юри, д. Новая Монья. Административным центром является д. Нижние Юри, которое расположено в 30 км от районного центра.

Общая площадь поселения составляет  9810  га.  Численность населения (по состоянию на 01.01.2011 года) составляет 1654  человек.

- Исторические данные поселения

Первые поселения на территории современного Малопургинского района появились в I тысячелетии н.э. Бурный процесс заселения территории населением происходит во второй половине XVI века после разгрома войсками Ивана Грозного Казанского ханства и Арского княжества. Основная масса русского, татарского, марийского населения на территории района появляется в XVII -XIX веках. Малопургинская (Пургинская) волость, вероятнее всего, возникла с открытием церкви в Малой Пурге в XIX веке. Она входила в Сарапульский уезд Вятской губернии. В 1921 году в связи с изменениями в административно-территориальном делении Сарапульский уезд был упразднен, а Малопургинская волость вошла в состав Ижевского уезда. В 1929 г., после очередных изменений в административно-территориальном делении, вместо уездов и волостей были образованы (районы). Малопургинский район образован 15 июля 1929 года постановлением Президиума ВЦИК. Непродолжительное время, с 1 февраля 1963 г. по 12 января 1966 г., территория района входила в состав Ижевского сельского района.

В соответствии с законом Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Малопургинского района Удмуртской Республики» от 26 октября 2004 г. N 337-III было образовано Нижнеюринское сельское поселение.

# РАЗДЕЛ 1 Анализ состояния территории, проблем и направлений  ее комплексного   развития

## 1.1 Природные условия и ресурсы

### 1.1.1 Климат

Климат МО «Нижнеюринское» умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.

Наибольшей величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшей – на декабрь. Отражённая от земной поверхности часть солнечной радиации (альбедо) велика зимой над заснеженными участками (80%). Летом она составляет 15 – 25%. Под влиянием Атлантического океана январские изотермы направлены с севера-запада на юго-восток. Морозы в январе могут достигать -35–40° и ниже. Сильные холода связаны с вторжением арктического воздуха. Иногда зимой и в переходные сезоны температура воздуха в сутки может изменяться более чем на 10°. Начало весны приходится на 22–23 марта. В первой декаде апреля среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0. Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 190–200 дней. Средние даты последних заморозков отмечаются 10–16 мая. С подъёмом среднесуточной температуры воздуха выше 5° 21–23 апреля начинается вегетационный период, полевые работы по обработке почвы. Заканчивается период вегетации (160–170 дн.) 5–7 октября. Период со среднесуточной температурой выше 15° относится к летнему сезону. Дата начала лета приходится 2–4 июня, дата окончания – на 25–27 августа. С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через -5° и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы, приходящееся по средним датам на 12–13 ноября. Преобладающей воздушной массой на территории республики является континентальный воздух умеренных широт, который образуется из поступающего с Атлантического океана морского и из арктического воздуха, вторгающегося с Северного Ледовитого океана. Летом нередко приходит сюда континентальный тропический воздух из южных широт. Наиболее часты вторжения циклонов с запада, несущие с собой облачную погоду, осадки, понижение температуры воздуха летом и повышение зимой. В редких случаях погода определяется северо-западными (скандинавскими) циклонами, ещё реже – южными и особенно юго-западными (черноморскими). Южные и юго-западные циклоны вызывают значительные изменения погоды: резкое потепление в холодное время года, обильные снегопады, сильные метели. Антициклоны входят на территорию большей частью с востока и запада, реже – с северо-запада и севера. Группа антициклонов, часто вторгающихся с запада и юго-запада, вовлекает в циркуляцию воздух умеренных широт, который зимой постепенно выхолаживается, особенно при прояснениях, а летом прогревается. Антициклоны, приходящие с востока, из Сибири, обусловливают длительные периоды холодной погоды зимой. Чередование прохождения циклонов и антициклонов влечёт за собой частую смену направлений ветра. Увлажнение территории происходит в основном за счёт циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Осадков выпадает на большей части территории в среднем за год 500–600 мм. Летние дожди часто выпадают в виде интенсивных кратковременных ливней, с грозами и количеством осадков до 30 мм. Первый снег выпадает в октябре, иногда в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой или начале второй декады ноября. Высота снежного покрова достигает максимальной величин во второй декаде марта, в среднем от 50 до 60 см. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160– 165 дней. Ко времени образования снежного покрова почва промерзает на 10–15 см. Максимальная глубина промерзания почвы на полях – 120-180 см. Оттаивание почвы весной на большей части происходит в конце апреля.

Таблица 1.1.6.1 Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,3 | - 13,5 | - 7,3 | 3,0 | 11,5 | 17,1 | 18,9 | 16,8 | 10,4 | 2,7 | -5,5 | -12,2 |  |

Таблица 1.1.6.2 Ветровой режим

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра % | 9 | 11 | 6 | 8 | 13 | 28 | 10 | 15 | 13 |
| средняя скорость ветра по направлениям м/с | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | - |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой составляет 5 %  - 8,0 м/сек.

Осадки за теплый период года (апрель-октябрь) - 353мм, за холодный период года (ноябрь-март) - 185мм.

Средняя относительная влажность воздуха: самого холодного месяца (январь) 86 %, самого жаркого месяца (июль) 68 %, средняя за год 76%.

Неблагоприятные метеоявления:

- Число дней с сильным ветром более 15 м/сек за год – 4–8, на открытых местах – около 17. Бывают сильные ураганы;

- Туманы – 17-42 дней в году;

- Метели – 30-45 дня в году, по 6–8 дней с метелью в зимние месяцы;

- Гололед - 10-20 дней в году;

- Изморозь - 20–40 дней в году;

- Ливни с осадками 50–60 мм бывают 1 раз в 10 лет;

- За лето бывает 25–30 дней с грозой;

- В мае-июне возможно выпадение града.

### 1.1.2 Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы – обусловливают развитие на территории поселения 2-х почвообразующих процессов — подзолистого и дернового. Наиболее распространенным почвообразующим процессом на протяжении последних 7–8 тыс. лет был подзолистый. Его развитию способствовали доминирование в растительном покрове хвойных лесов, промывной водный режим и бескарбонатность почвообразующих пород. Территория поселения  по видам почв относится к зоне: дерново-средне и слабоподзолистые с пятнами серых лесных оподзоленных.

Дерновоподзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов. Характерный признак – наличие подзолистого горизонта.

Серые лесные оподзолистые почвы имеют преимущественно распространение в южной части района, лесостепной части. Они сформировались на покровных суглинках и глинах под лиственными лесами и лугово-травяной растительностью. Залегают в основном на пологих северных склонах или на шлейфах склонов любой экспозиции, где близко к поверхности подходят грунтовые воды. Основной отличительный признак серых лесных почв – светло- серая, серая или тёмно-серая окраска верхнего гумусного слоя. Профиль с хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью до 20–40 см.

На пашне нередко выделяются 2 гумусовых горизонта. Содержание гумуса 3–8%.

Необходимые агроприёмы – известкование, внесение органических и минеральных удобрений.

В основном почвы района малогумусные, маломощные, бедны питательными веществами, подвержены водной эрозии: для рационального использования под посевы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений, до 14% сельскохозяйственных угодий подвержены водной эрозии.

### 1.1.3   Животный и растительный мир

Территория поселения входит в подзону смешанных лесов и характеризуется преобладанием типичных для данной зоны животных и растений. Леса занимают 2885,89 га. Преобладающими породами в лесах являются – ель, сосна, береза, клен, орешник и др.

Ягоды: клубника, земляника, малина и др.

Грибы: маслята, опята, рыжики, белый гриб и др.

Животные:  кабаны, лоси, зайцы, лисы и др.

Птицы: воробьи, дятлы, вороны и др.

Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем. Естественные кормовые угодья располагаются, главным образом по поймам рек, по склонам и днищам балок.

Объектами любительского рыболовства в районе являются: лещ, окунь, судак, щука, плотва, сазан, сом, налим, красноперка, карась, густера, язь, уклея, головаь, верховка, пескари, ерш.

Промысловый лов водных биологических ресурсов и промысловая охота на территории района не осуществляются.

### 1.1.4. Рельеф и геолого-геоморфологические процессы

### 1.1.4.1  Рельеф

Территория поселения расположена на восточных склонах Можгинской возвышенности, с запада на восток прорезается р. Юринка – левым притоком р. Чаж бассейна реки Иж.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы верхнепермского и триасовского возраста – переслаивающие глины, аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки, мергели и доломиты мощностью до 500 м. В долинах р. Юринка встречаются породы третичного возраста – пески, супеси, суглинки и глины мощностью до 30-40 м. Сверху коренные породы перекрыты четвертичными, древнеаллювиальными отложениями – мелкозернистыми песками и суглинками с порослями супесей и глин, к основанию разреза сменяющимися гравийно-галечными образованиями. Мощность данных отложений колеблется от 4 до 35 м. В древне аллювиальных песках, супесях и гравийно-галечных отложениях на глубине 1,5-2 до 10м заключены безнапорные и слабонапорные воды, в делювиальных отложениях – грунтовые воды, залегающие на глубине 1-2 м.

### 1.1.4.2  Геолого-геоморфологические процессы

Большая часть поселения характеризуется благоприятными строительными условиями. В некоторых случаях они осложнены рядом факторов. На территории поселения отмечаются следующие процессы и явления:

Линейная эрозия – оврагообразование. Активное проявление линейной эрозии отмечается, преимущественно, на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления наблюдаются в долинных комплексах малых рек.

Заболачивание. Отчётливо процесс заболачивания проявляется в поймах рек. Участки подверженные заболачиванию характеризуются высоким залеганием грунтовых вод и, как правило, сложены аллювиальными суглинками, глинами, песками, слагающими пойменные террасы рек.

В целом, по условиям рельефа и инженерно-геологическим условиям территория поселения  вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии, а также для градостроительного освоения: строительства жилых и производственных помещений. При использовании их под застройку необходимо проведение инженерных мероприятий. Выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами предпочтительней использовать для сельского хозяйства.

Участки с разнообразным, хорошо пересеченным и залесённым рельефом имеют наиболее благоприятные условия для организации рекреации.

### 1.1.5  Минерально-сырьевые ресурсы

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории района выявлен торф.

Месторождение «Средне-Юринское». Расположено в 0,5 км на юго-восток от д. Средние Юрии, в 2,5 км на северо-запад от бывшего д. Найденыш. В левобережной пойме р. Юринка. Запасы по категории С1 – 200,0 тыс. м3. Месторождение не разрабатывается.

### 1.1.6  Водные ресурсы

### 1.1.6.1  Поверхностные воды

Поверхностные воды в поселении  представлены реками, озерами, прудами и ручьями. Вода используется в различных сферах хозяйственной деятельности. Кроме хозяйственно-питьевого назначения, водоемы имеют большое эстетическое значение для окружающего ландшафта и выполняют различную функцию, являясь излюбленным местом отдыха жителей района.

Важное хозяйственное, рыбоводное, противопожарное значение имеют пруды.

По поселению с запада на восток протекает р. Юринка – левый приток р. Чаж. Р. Юринка (бассейн р.Иж) относится ко второй категории. Ее исток расположен в Можгинском районе в д. Верхние Юри. Протекает по Можгинскому и Малопургинскому районам Удмуртской Республики и по территории Республики Татарстан. Притоки – р. Бугрыш, р. Бугрышка, р. Малая Бугрышка, р. Скал-Шур, р. Покчи Скал-Шур и многочисленные ручьи. Длина реки в километрах – 35км. Площадь водосбора – 171км2.  Ихтиофауна – плотва, окунь, уклея. Расположение зон любительского рыболовства – прибрежные районы, доступные места в устьевой части реки. Перспективное промысловое рыболовство отсутствует. Расположение нерестовых участков – весенние разливы, прибрежные зоны мелководья на протяжении всего бассейна реки. Миграционные пути – весенние  и зимние миграции рыб на нерест и в зимовальные ямы.

Водность рек определяется климатическим фактором и условиями подземного питания. Значения модулей стока характерные для района – 4,0–4,8 л/(сек/км2). Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года.

В период весеннего половодья (вторая половина апреля и май) проходит в среднем 60-70% годового стока. На малых реках продолжительность половодья составляет около месяца. Величина затопления пойменной поверхности достаточно сильно варьирует: от стока только в пределах русловой части, до затопления всей пойменной поверхности. На малых реках вода на поверхности поймы держится обычно 1-2 дня, реже больше. Вскрытие рек весной происходит неодновременно. Небольшие реки в вскрываются 10–12 апреля. В период ранней вёсны реки освобождаются ото льда в 3-й декаде марта. Средняя продолжительность весеннего ледохода на малых реках 1–4 дня, на средних и крупных 5–7 дней. Весеннее половодье начинается в 1-ой декаде апреля или начале 2-ой. Продолжительность половодья на малых реках около месяца, на средних – 40-45 дней. На реках со значительной заболоченностью бассейна продолжительность половодья возрастает до 50–52 дней. В период весеннего половодья проходит в ср. 60–70% годового стока.

В период летней межени реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности, количество которых в среднем составляет от 1 до 3 за сезон, увеличиваясь в дождливые годы до 4-8. В осенний период сток несколько увеличивается из-за дождей обложного характера и может способствовать повышению уровня на 1-2 м. В зимние месяцы величина стока резко снижается из-за перехода рек на грунтовое питание.

Первые ледовые явления отмечаются обычно в конце октября - начале ноября. Ледостав устанавливается во второй-третьей декаде ноября и держится от 140 до 160 дней. Толщина льда в среднем составляет 50-60 см, достигая в отдельные, особо суровые зимы 90-110 см.

### 1.1.6.2   Подземные воды

Подземные воды являются важным резервом для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Поселение относится ко второму гидрогеологическому району – занимающему склоны Верхнее - камской возвышенности.

Геолого-гидрологические условия района сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационным свойствам и невыдержанным по мощности коллекторам.

Гидрологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются также существенной неоднородностью. Зона пресных вод (ЗПВ) характеризуется активным водообменном и минерализацией вод до 1 г/л. Граница зоны пресных вод располагаются на абсолютных отметках 20-30 м. На водораздельных участках глубина залегания подошвы ЗПВ, как правило, составляет 120-160 метров. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности ЗПВ до 40-80 метров. Подземные воды в основном приурочены к песчаникам. Суммарная вскрытая мощность весьма изменчива от 4 до 40 метров, чаще составляет 10-20 метров. Водоносный комплекс зоны активного водообмена обладает напорно-безнапорным характером, среднее значения напоров составляют 20-40 метров над кровлей первого от поверхности вскрытого водоносного интервала, достигая для нижних прослоев величины в 100 метров.

Уровненная поверхность водоносного комплекса на склонах долины глубины достигают до 30-40 м. При этом абсолютные отметки увеличиваются от 78.5 до 84 метров в районе террас до 112-130 м на склонах долин.

Дебиты скважин, полученные при строительных откачках, изменяются от 1,25 до 5,5 л/с, при среднем значении в 3,1 л/с. Понижения при этом составляют 1,5 – 32,0 м при среднем– 17,0 м.

Питание комплекса осуществляется на водоразделах, в местах выхода отложений на дневную поверхность и посредством перетекания из перекрывающих отложений. Разгрузка подземных вод происходит в долинах рек, оврагах, балках.

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л, соответствует питьевым стандартам качества. В отдельных скважинах на территории района встречаются некондиционные воды: гидрокарбонатные натриевые, сульфатно- гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные с повышенным содержанием (выше ПДК) натрия, сульфатов, хлора, микрокомпонентов (бор, фтор), жесткости.

Подземные воды по степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения являются защищенными от микробного загрязнения.

По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями, подземные воды являются недостаточно защищенными.

### 1.1.7  Лесные ресурсы

Территория поселения входит в подзону смешанных лесов и характеризуется преобладанием типичных для данной зоны животных и растений. Леса занимают 2885,89 га. Преобладающими породами в лесах являются – ель, сосна, береза, клен, орешник и др. В 2007 году в соответствии с Лесным кодексом РФ на территории Малопургинского района было образовано Яганское лесничество Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики. Нижнеюринское поселение территориально полностью вошло в границы  Яганского лесничества.

В 2008 году ООО «Леспроект» был разработан Лесохозяйственный регламент Яганского лесничества Удмуртской Республики являющимся основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

1) виды разрешенного использования лесов;

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры

их разрешенного использования;

3) ограничения использования лесов;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории Яганского лесничества допускается создание лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и других). Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались - рекультивации. Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов. Возрасты рубок лесных насаждений, правила заготовки древесины и иных лесных ресурсов, правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами соответствуют зоне хвойно-широколиственных лесов хвойно-широколиственному району европейской части Российской Федерации.

Леса подразделяются по целевому назначению. Заготовка древесины может осуществляться в эксплуатационных лесах и защитных лесах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

а) спелых, перестойных лесных;

б) средневозрастных,  спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (далее - санитарные рубки), при уходе за лесами (далее - рубки ухода за лесами);

в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе для разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных разрывов и т.п. (далее - прочие рубки).

В эксплуатационных лесах допускается проведение сплошных и выборочных рубок, рубок ухода за лесами, санитарных и прочих рубок.

В защитных лесах допускается проведение рубок ухода за лесами, санитарных рубок, прочих рубок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

После введения в действие Лесного кодекса (2006 г.) площади эксплуатационных лесов уменьшились за счет выделения водоохранных зон, защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных и региональных автомобильных дорог и других категорий.

### 1.1.8   Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся, рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, и др. Достаточно крупные участки лесов, наличие средних (по водности и протяженности) рек и родников позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических видов отдыха на территории поселения.

Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, ведомственных баз отдыха, спортивных лагерей.

Ландшафты поселения пригодны для лечебно-оздоровительного отдыха, лыжного спорта, наиболее благоприятными являются территории с крупно-холмистым рельефом и пересеченная местность несущая большую эстетическую нагрузку. На территории поселения имеются крупные искусственные водоемы, используемые населением для пляжно-купального отдыха, спортивной рыбалки.

Кроме того, на территории поселения осуществляется любительская и спортивная охота на волка, лисицу, енотовидную собаку, рысь, барсука, зайца, лося, кабана, пернатых.

Территория ряда населенных пунктов используется в качестве сезонного жилья жителями города Ижевска.

### 1.1.9  Природно-экологический каркас МО «Нижнеюринское»

К основе природно-экологического каркаса поселения относятся природные комплексы, выполняющие средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции:

1) естественные леса;

2) долины рек и крупные балки, озера, пруды;

3) искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

4) суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек,

5) представляющие пастбища и сенокосы.

Особо охраняемых природных территорий в поселении нет.

Структура природно-экологического каркаса складывается из площадных и линейных элементов.

Площадными элементами являются крупные участки леса - «ядра» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени выполняют функции по экологической стабилизации территории.

Линейные элементы– это долины и поймы рек, искусственные лесонасаждения, выполняющие различные функции основной их функцией является осуществлять связь экологических ядер природно-экологического каркаса, обеспечивая, таким образом, непрерывную сеть экологических коридоров.

Экологическое состояние некоторых водотоков и водных объектов следует признать неудовлетворительным, что снижает их экологическое значение. Несмотря на достаточно высокую удельную площадь элементов природно- экологического каркаса, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие природно-экологический каркас.

Учитывая дальнейшее социально-экономическое развитие поселения формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса – актуальная и своевременная задача.

### 1.1.10   Земельные ресурсы

Табл. 1.1.10.1  Распределение территории поселения по назначению:

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, га | Соотношение ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 9810 | 100 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | 481,01 174,34 167,11 139,56 | 4,903 |
| 2.1 | жилая зона | 234,75 |  |
| 2.2 | общественно-деловая зона | 12,29 |  |
| 2.3 | зона производственных объектов | 62,43 |  |
| 3.1 | зона земель сельскохозяйственного использования | 5298,82 | 54,014 |
| 3.2 | зона огородов | 3,68 | 0,04 |
| 4 | зона специального назначения | 1,23 | 0,013 |
| 5 | водные поверхности | 51,98 | 0,53 |
| 6 | зона земель лесного фонда | 2885,89 | 29,42 |
| 7 | зона луговой растительности | 1087,33 | 11,08 |

### 1.1.11  Аграрные ресурсы

Поселение относится к III агроклиматическокому району на территории Удмуртской Республики. Суммы температур выше 10°С колеблются от 1900 до 2100°, выше 15°С – от 1300 до 1500°, ГТК =1,0-1,2. Период активной вегетации (>10°С), продолжается в среднем 124-132 дня. Продолжительность безморозного периода 128 дней. За период активной вегетации выпадает 200-225 мм осадков. Условия перезимовки озимых культур удовлетворительные. Вероятность засушливых условий составляет 30-50% . Влагообеспеченность озимых культур в среднем равна 80-100%, картофеля 75 -90 %. Метеорологические условия в период вегетации большей частью обеспечивают достаточные запасы влаги в почве и удовлетворяют требования к влаге культурных растений. В целом агроклиматические условия благоприятны для произрастания большинства сельскохозяйственных культур возделываемых на территории Удмуртской Республики (зерновые, картофель, овощи, кукуруза на силос, комбикормовые культуры и пр.).

Площадь сельскохозяйственных угодий поселения – 5298,82 гектара. Луговая растительность занимает 1087,33 га.  Площадь пашни составляет 5001,15 га, площадь пастбищ – 750 га, площадь  сенокосов – 147 га.

## 1.2  Историко-культурный потенциал

Нижнеюринское поселение обладает историко-культурным потенциалом, представленным как памятниками истории и культуры, так и развитием и сохранением народного творчества, организацией культурно-досугового развития культурной cамобытности населения. Активно и в тесном контакте работают удмуртское, русское, татарское и марийское национально-культурные общества. Ежегодно проводятся национальные праздники «Гырон быдтон», «Сабантуй», «Праздник русской берёзки».

В поселении проводится большая работа по сохранению, развитию и пропаганде самодеятельного народного творчества, традиций, языка, возрождению народных промыслов и ремесел удмуртского народа, а так же является этноплощадкой для исследовательской деятельности студентов и школьников. Четвертый год реализуется программа «Наследники». В 2007 году в д. Нижние Юри прошла летняя сессия Открытого финно-угорского университета.

В районной д. Нижние Юрии открыт Филиал Дома ремесел с.Малая Пурга, который пропагандирует промыслы и ремесла посредством выставочной деятельности, развивает в районе надомничество, обучает желающих основам декоративно-прикладного искусства.

На территории МО «Нижнеюринское» выявлены следующие объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, указанные в табл. 1.2.1

Таблица 1.2.1 Объекты культурного наследия  МО «Нижнеюринское»:

| № п/п | Статус ОКН | Наименование памятника (ОКН) | Местоположение адрес ОКН | Собственник/ пользователь, | Форма собственности | Техническое состояние ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятник погибшим в годы Гражданской войны, 1953 г, 1967 г. | д. Нижние Юри | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 2 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятный знак бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1967г., 1989 г.) Автор - В.И. Петров | д. Новая Монья | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 3 | Выявленный объект культурного наследия | Нижнеюрьинский могильник (Вужщай) 18-19 вв н.э. | р. Верхняя Юринка (Л), д. Нижнии Юри |  | Не определена |  |
| 4 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Обелиск фронтовикам павшим в годы Великой Отечественной войны, автор В.И. Петров,1975г, 2004г. | д. Средние Юри ул. Центральная 20 | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 5 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Обелиск бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, 1967г., 1984 г, автор В.И. Петров | д. Нижние Юри | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 6 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятный камень павшим в годы Великой Отечественной войны 1998г. | Бывшая д. Заболотское | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 7 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятный знак бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, автор Н.И.Ильин, 1995 г. | Бывшая д. Найденыш, земли СПК «Кизили» | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 8 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятный знак бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, автор В.П.Петров, 1995г. | Бывшая д. Чемошур, земли СПК «Рассвет» | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |
| 9 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Обелиск погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны (1994) Автор – Н.И. Ильин | д. Нижние Юри (парк) | Закреплен за МО Нижнеюринское | Не определена | Удовлетворит. |

## Выводы

1. Большая часть территории поселения по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением территорий к которым относятся: крутые склоны, балки, овраги, поймы рек. При использовании территорий неблагоприятных для строительства необходимо проведение специальных инженерных мероприятий (выравнивание, засыпка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

2. По климатическим условиям территория поселения  практически не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства. При размещении новых промышленных предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо учитывать преобладающие направления ветров (розу ветров). Физиолого-климатические условия благоприятны для организации отдыха. Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания зерновых, технических, кормовых культур и овощей. Кроме того, район является благоприятным для развития садоводства и животноводства.

3. Минерально-сырьевые ресурсы на территории поселения представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых. Имеются месторождения торфа.

4. Подземные воды являются основными источниками хозяйственно-питьевого и производственного водообеспечения поселения.

Все малые реки принадлежат Камскому бассейну. По гидрологическому режиму все они относятся к типу рек восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. В основном питание снеговое, в меньшей степени — за счёт грунтовых и дождевых вод. В целом потребность района в хозяйственно-питьевых водах может быть полностью удовлетворена подземными водами.

5. Почвы на территории поселения пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения их плодородия и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно- технических мероприятий (внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов-террас и др. инженерных сооружений).

6. На территории поселения отмечается относительно высокое антропогенное преобразование природных территориальных комплексов. Лесные растительные сообщества распределены по территории неравномерно. Леса на территории поселения относятся к защитным и эксплуатационным лесам.

7. Из современных геодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражающихся на инженерно- строительных условиях поселения  нужно отметить линейную эрозию, активно проявляющуюся преимущественно на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 1°. Тенденции активного проявления эрозии наблюдаются и в долинных комплексах малых рек.

8. Природно-экологический каркас территории поселения, хотя и в не полной мере, но позволяет сохранять продуктивный потенциал территории за счет наличия широкого набора стабилизирующих элементов. В структуре природно-экологического каркаса,  выполняющего эколого-стабилизирующие, средорегулирующие и средостабилизирующие функции территории преобладают лесные и водные элементы.

## 1.3 Анализ современного состояния и потенциал развития отраслей  хозяйства

### 1.3.1 Общий анализ экономики поселения

Экономика МО «Нижнеюринское» носит преимущественно аграрный характер. Крупных промышленных предприятий на территории МО нет.

Сельхозпредприятия представлены: СПК имени Кирова, СПК «Родина», СПК «Рассвет», КФХ «Иванов С.Н.», КФХ «Киргизов Э.Н.», КФХ «Пчельников Г.В.». Значимую роль занимает малый бизнес – торговля и индивидуальные предприниматели.

### 1.3.2 Сельское хозяйство

В структуре сельского хозяйства преобладают мясо-молочное животноводство, растениеводство.

Растениеводство представлено следующими культурами: зерновые культуры (ячмень, пшеница, овес, рожь), многолетние травы  (люцерна, клевер), кормовые культуры  (кукуруза, кормовые корнеплоды, однолетние травы), картофель.

Площадь пашни  в поселении составляет 5001,15 га, пастбищ - 750 га, сенокосов - 147 га.

МТФ на 3939 голов (фактическое состояние) расположены в типовых помещениях. Износ от 20  до 70%. Свиноводческий комплекс на 259 голов (фактическое состояние) расположен в типовых помещениях. Износ 40%.

Основные мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного производства:

-  посевные площади следует расширять за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и других мероприятий;

-   пахотные земли следует восстанавливать за счет заброшенных сельскохозяйственных территорий;

-   в отдаленных сельских поселениях целесообразно укрепление личных подсобных хозяйств и создание фермерских хозяйств;

-   организовать производство семенного материала современных высокоурожайных сортов.

Мероприятия по развитию животноводства:

-   проведение селекционно-племенной работы;

-   совершенствование кормовой базы;

-   проведение ветеринарно-санитарных мероприятий;

- реконструкция и техническое перевооружение животноводческих помещений и перерабатывающих предприятий.

### 1.3.3  Промышленное производство

Промышленное производство на территории поселения отсутствует.

### 1.3.4  Транспорт

Транспортная инфраструктура в поселении представлена автомобильным транспортом.

По территории поселения проходят дороги местного значения – 25 км, в т.ч. с твердым покрытием – 14 км.

Ближайшая автостанция расположена в с. Малая Пурга в 30 км, ж/д станция – в г. Агрыз Республики Татарстан в 35 км; речной порт – в  г. Сарапул в 95 км; аэропорт – в  г. Ижевск в 85 км от центра поселения.

### 1.3.5  Структура обслуживания

В МО «Нижнеюринское»  существует сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Таблица 1.3.5.1 Организация системы социального и культурно-бытового

обслуживания МО «Нижнеюринское», население 1659  чел.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Существующие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местное самоуправление | Д.Нижние Юри |
| 2 | Школа | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 3 | Детский сад | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 4 | Библиотека | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 5 | ФАП | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 6 | Клуб | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 7 | Дом культуры | Д.Нижние Юри Д.Новая Монья |
| 8 | Почтовое отделение | Д.Нижние Юри |
| 9 | Контора | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 10 | Магазин | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |
| 11 | Столовая | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри |
| 12 | Спортзал, спортплощадка | Д.Средние Юри Д.Нижние Юри |
| 13 | Спортивная школа | Д.Нижние Юри Д.Новая Монья |
| 14 | Дом ремесел | Д.Нижние Юри |
| 15 | Музей | Д.Нижние Юри |
| 16 | Пожарный пост | Д.Нижние Юри |

### 1.4  Численность населения, демографический состав

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения МО «Нижнеюринское» учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2030 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных, административных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ  относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Таблица 1.4.1.1 Прогнозная численность населения МО «Нижнеюринское»

| № ПП | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) | Прогноз по внутрихозяйственному расселению (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётные периоды |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | I | II |
| 1 | Д.Нижние Юри | 793 | 784 | 773 | 779 | 793 | 795 | 817 |
| 2 | Д.Средние Юри | 384 | 388 | 389 | 395 | 401 | 402 | 413 |
| 3 | Д.Новая Монья | 460 | 460 | 461 | 463 | 465 | 466 | 479 |
|  | Итого: | 1637 | 1632 | 1632 | 1637 | 1659 | 1663 | 1709 |

Таблица 1.4.1.2 Прогнозируемый возрастной состав по МО «Нижнеюринское»

| № ПП | Наименование возрастной группы | Современное положение % | Вероятный сценарий | Оптимистический сценарий | Инерционный сценарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младше трудоспособного возраста (0-16) | 30,1 | 30,1 | 30,6 | 30,6 | 31,1 | 30,1 | 29,6 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 13,3 | 13,3 | 12,3 | 12,3 | 11,3 | 13,3 | 14,3 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 56,6 | 56,6 | 57,1 | 57,1 | 57,6 | 56,6 | 56,1 |

Инерционный:

Численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старение населения.

Оптимистический:

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост, т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный:

Компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики.

Проблемы:

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

### 1.5 Анализ и оценка современного использования территории

Выполнен системный планировочный анализ территории МО «Нижнеюринское» по следующим факторам:

- Современному градостроительному состоянию территории.

- Оценки сельскохозяйственных земель

- Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

- Анализу состояния особо охраняемых территорий

- Инженерно-строительным условиям

- Условиям водообеспеченности

- Агроклиматическим условиям

- Экологической оценке

- Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

На картах выявлены все эти факторы. Все дополнительные факторы, влияющие на предложения по размещению площадей под разные виды хозяйственной и иной деятельности, даны в разделах пояснительной записки в главах: Природные условия и ресурсы, Историко-культурный потенциал и др.

# Раздел 2  Обоснование вариантов решения задач   территориального планирования и предложений по территориальному    планированию

## 2.1 Планировочная организация территории

### 2.1.1  Планировочная структура и функциональное зонирование территории

При разработке генерального плана МО «Нижнеюринское» на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение поселения.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения.  Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Генеральный план МО «Нижнеюринское» является первичным планировочным документом.

### 2.1.2 Система расселения

Система расселения осуществляется в соответствии с проектными решениями  Схемы территориального планирования муниципального образования Малопургинского района.

Нижнеюринское поселение состоит из 3 населённых  пунктов.

В настоящий момент общая численность населения составляет 1659 человек.

Проектом предлагается:

- Не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

### 2.1.3 Архитектурно-планировочная организация поселения

В основу архитектурно-планировочной организации  МО «Нижнеюринское» были положены следующие принципы:

- Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов в единый рационально-организованный государственный организм.

- Чёткое функциональное зонирование (членение поселения на зоны промышленные, жилые и общественные).

- организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

### 2.1.4 Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана МО «Нижнеюринское») является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории населенного пункта;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития населенного пункта.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития населенного пункта;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование МО «Нижнеюринское»:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам экономического развития населенного пункта и охраны окружающей среды;

- предусматривает значительное территориальное развитие рекреационной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность прирастающего и мигрирующего населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории МО «Нижнеюринское» предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на следующие виды функциональных зон:

- зона жилой застройки населенного пункта;

- зона административно-деловых и обслуживающих объектов;

- зона производственных объектов;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона луговой растительности;

- зона огородов;

- зона земель лесного фонда;

- зона водных поверхностей;

- туристско-рекреационная зона;

- зона скотомогильника;

- зона кладбища

- свалка ТБО;

- инженерная и транспортная инфраструктуры;

- санитарно-защитные, водоохранные и охранные зоны.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов поселения в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

## 2.2  Социальная инфраструктура и система обслуживания

### 2.2.1  Жилой фонд

Согласно данным администрации МО «Нижнеюринское» существующий жилищный фонд составляет  29,65 тыс. м2. Частный жилфонд – 29,65 тыс.  м2.

Таблица 2.2.1.1 Жилой фонд

| №пп | Жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ | м2/чел. | 17,9 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 29650 |
|  |  | кол-во домов | 514 |

Деревянные дома занимают 39,5%, кирпичные  - 60,5 % в структуре жилого фонда поселения. Из них площадь ветхих и аварийных домов  составляет  0,02 тыс.  м2. Соотношение жилого фонда, оборудованного различными видами благоустройства: водопровод – 85%; канализация – 48%; индивидуальное отопление – 100%; газ – 93%; ванны(душ) – 11,8%.

Средний показатель ввода в действие жилых домов - 0,48 тыс.м2 в год. Строительство жилья ведется на собственные средства.

Общие выводы

В поселении  большое внимание уделяется жилищному строительству. Однако, определенные трудности, сложившиеся в экономике, не позволяют вкладывать в развитие жилищного строительства достаточные средства, а в ряде случаев вынуждают застройщиков временно приостановить строительство жилых домов, законсервировать или окончательно прекратить строительство.

Поэтому основная часть нуждающегося в улучшении жилищных условий населения не в состоянии самостоятельно решить жилищную проблему и нуждается в государственной поддержке.

В Удмуртской Республике государственная поддержка населения в решении его жилищной проблемы осуществляется путем предоставления жилищных займов за счет средств бюджета Удмуртской Республики, субсидий за счет средств федерального бюджета определенным категориям граждан.

Главной целью государственной политики в сфере жилищного строительства является создание условий для удовлетворения на новом более высоком качественном уровне потребностей населения в доступном и комфортном жилье.

В связи с этим в расчетном периоде предстоит решить следующие задачи:

1. Повышение доступности жилья.

2. Увеличение объемов жилищного строительства.

3. Опережающее развитие и модернизация инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

4. Строительство социального жилья и маневренного жилищного фонда.

### 2.2.2  Структура обслуживания

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 произведен расчет на соответствие нормам учреждений и предприятий социального и культурного обслуживания. Все расчеты сведены в таблицу 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 Структура обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. измерения | Норма на 1000 чел. | Требуется по расчету | Соответствие нормам (существующее положение) | Существующие размещение | Проектируемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 83 | Соответствует | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Нижние Юри капитальный ремонт и реконструкция Д.Средние Юри капитальный ремонт и реконструкция Д.Новая Монья капитальный ремонт и реконструкция |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 122 | 202 | Не соответствует | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Нижние Юри - капитальный ремонт и реконструкция существующей школы Д.Средние Юри- капитальный ремонт и реконструкция существующей школы Д.Средние Юри- строительство нового здания начальной школы со спортзалом Д.Новая Монья капитальный ремонт и реконструкция существующей школы |
| 3 | ДЮСШ |  |  |  |  | Д.Нижние Юри Д.Новая Монья |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | ФАП | объект | По заданию на проектирование |  | Не соответствует | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Новая Монья- строительство нового здания ФАП Д.Нижние Юри- строительство нового здания ФАП Д.Средние Юри- строительство нового здания ФАП |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4 | Клуб и СДК | мест | 300-230 | 254 |  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Новая Монья –реконструкция СДК Д.Нижние Юри-строительство КДЦ с помещениями музея |
| 5 | Сельские массовые библиотеки | тыс . ед. хранения/чит место | 6-7,5/5-6 |  |  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |  |
| 6 | Музей | объект | В сельских поселениях с числом жителей до 10 тыс.чел. – 1 объект |  |  | Д.Нижние Юри | Д.Нижние Юри-строительство КДЦ с помещениями музея |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 6 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 |  |  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |  |
| 7 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 |  |  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |  |
| 8 | Столовая | поса-дочное место | 40 | 66 |  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри |  |
| 9 | Отделение почты | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 1 | Соответствует | Д.Нижние Юри |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 8 | Спортивные залы и спортивные площадки общего пользования | м2 | 350 | 580 |  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри | Д.Средние Юри – строительство нового здания начальной школы со спортзалом |

### 2.3 Транспортная инфраструктура

### 2.3.1 Автомобильный транспорт

По территории поселения проходят дороги местного значения – 25 км, в т.ч. с твердым покрытием – 14 км.

Ближайшая автостанция расположена в с. Малая Пурга в 30 км.

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

Транспортная сеть района преимущественно проложена по пересеченной местности с большим количеством открытых водотоков. В составе дорог общего пользования находятся мосты и мостовые сооружения. В поселении действует система маршрутов общественного транспорта. Таким образом, можно охарактеризовать поселение  как территорию с высокой степенью транспортного обслуживания. Несмотря на хорошее развитие транспортной инфраструктуры, все же имеется ряд проблем: недостаточный охват населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием или плохое состояние дорожного покрытия ряда местных автодорог, отсутствие короткой связи с Можгинским районом, при близком расположении от него и недостаточное количество придорожных сервисов на федеральной дороге, а также невыполнение в полном объеме мер направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, что снижает экономическую эффективность от использования дорог.

### 2.3.2 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт в поселении отсутствует. Ближайшая ж/д станция находится в г. Агрыз Республики Татарстан в 35 км.

### 2.3.3 Воздушный транспорт

На сегодняшний день на территории МО «Нижнеюринское»  объекты воздушного транспорта отсутствуют. Аэропорт  находится в  г. Ижевск в 85 км от центра поселения.

### 2.3.4 Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт в поселении отсутствует.

2.4  Инженерная инфраструктура

2.4.1  Газоснабжение

По территории поселения  проходят межпоселковые газопроводы от ГРС «Искра», осуществляя газоснабжение 93% домов и квартир в населенных пунктах д. Нижние Юри, д. Средние Юри, д. Новая Монья. В этих же населенных пунктах расположены ГРП. Газоснабжение поселения завершено. Расположение сетей межпоселкового газа и ГРП указано на картах.

2.4.2 Электроснабжение

Основным источником электроснабжения является энергосистема «Удмуртэнерго».

Электроснабжение потребителей осуществляется по линиям электропередач  10кВ от ПС «Ильинская»  - д. Нижние Юрии, д. Средние Юри, д. Новая Монья (Ильинская, Ф.2). На территории  поселения расположено 21 КТП 10кВ. Расположение сетей электроснабжения и КТП указано на картах.

Основной задачей развития энергетики является надежное и полное обеспечение производства, сельского хозяйства, транспорта, общественно-деловых объектов, жилой застройки электрической энергией.

Важнейшими задачами развития являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- ревизия электрических сетей и сооружений на предмет рационального землепользования;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с  установлением единых тарифов на электроэнергию для всех потребителей.

Таблица 2.4.2.1 Потребность в электроэнергии

| №пп | наименование | ед. измерения | расч. показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | потребность в электроэнергии (всего) | млн. кВт.ч./в год | 2,59 |
| 2 | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч./в год | 0,13 |
| 3 | -на производственные нужды | млн. кВт.ч./в год | 2.46 |
| 4 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1561 |
| 5 | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 80 |
| 6 | в том числе на производственные нужды | кВт.ч. | 1482 |

2.4.3. Водоснабжение и водоотведение

2.4.3.1 Водоснабжение

Основным источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Схемы водоснабжения по населенным пунктам представлены локальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки. Так же воду берут из колодцев и родников. Расположение скважин и водонапорных башен указано на картах. На качество воды оказывает влияние ухудшающееся санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, связанное с высокой степенью износа, несвоевременностью профилактических работ на водопроводных сетях и сооружениях, вследствие значительного износа водопроводных сетей.

Артезианские скважины - 6 скважин, глубина 60 – 80 метров,  протяженность  водопроводных сетей 19 км. Износ 80%.

Таблица 2.4.3.1 Потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении

| №пп | наименование | ед. измерения | расч. показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление всего: | тыс. куб. м/в сутки | 0.355 |
| 2 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.122 |
| 3 | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.233 |
| 4 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0.450 |
| 5 | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0.450 |
| 6 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 213 |
| 7 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 74 |
| 8 | протяженность сетей водоснабжения | км | - |

В отношении нормативного качества питьевой воды действует РЦП «Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой», утвержденной Постановлением Государственного совета Удмуртской Республики от 11 апреля 2001 года №373-II.

2.4.3.2 Водоотведение

В населенных пунктах поселения учреждения обустроены дворовыми уборными, частная застройка - выгребными ямами и уборными.

Жидкие стоки из выгребов от канализованных зданий и содержимое из дворовых выгребов вывозятся в места, отведенные Роспотребнадзором. Выгреба очищают по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Очистных сооружений нет, сетями канализации охвачено 16%   жилфонда, стоки стекают в выгребную яму, вывозка стоков не организовано, стоки стекают в реку Юринку, загрязняют окружающую среду.

Таблица 2.4.3.2.1 Водоотведение

| №пп | наименование | ед. измерения | расч. показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. куб. м/в сутки | 0,006 |
| 2 | в том числе на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,006 |
| 3 | протяженность сетей канализация | км | 1.2 |

2.4.4 Связь и информатизация

Связь является одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики. Операторы связи, оказывающие услуги на территории МО «Нижнеюринское»:

- филиал  УР ОАО «ВолгаТелеком» (оказывает услуги проводной связи и доступа в Интернет по коммутируемой и  выделенной линии) РУС (районное управление связи) село Малая Пурга;  АТС в д. Нижние Юри на 100 номеров и д. Средние Юри АТС на 50 номеров; установлено 150 телефонов; к интернету подключено 8 организаций;

- сотовая связь (оказывают услуги мобильной связи, доступа в Интернет по беспроводной технологии); основные операторы сотовой связи – «Мегафон»(GSM),  «Билайн» (GSM),  «Теле2», «МТС».

- почтовые услуги связи – уел почтовой связи в д. Нижние Юри;

- обеспечен прием телевизионных  программ и радио; в том числе спутниковое и кабельное ТВ.

Во всех населенных пунктах района филиалом УР ОАО «ВолгаТелеком» установлены таксофоны универсальной услуги связи. Радиоточек и усилителей в поселении нет.

2.4.5 Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов преимущественно газовое от индивидуальных котлов,  а школы, детсады, СПК имени Кирова - от газовых котельных.  3 котельных расположено в д. Нижние Юри, 1 котельная - в д. Средние Юри и 2 котельных - в д. Новая Монья. Протяженность сетей 734 м. Износ тепловых сетей – 50%. Так же в качестве топлива используют уголь и дрова.

Первостепенными задачами по развитию теплоснабжения в районе является:

Существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование. Перевод наиболее крупных котельных на современные паровые установки, установка усовершенствованных горелок, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий, перевод котельных на газовое топливо, применение новых теплоизолирующих материалов.

2.5 Объекты специального назначения

Таблица 2.5.1 Перечень объектов специального назначения поселения

| №№ п/п | Наименование | Расположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Скотомогильник | 0,5 км на восток от д. Нижние Юри 0,7 км на юго-запад от д. Средние Юри | Открытый Открытый |
| 1.2 | Закрытый скотомогильник | 0,15 км на восток от д.Новая Монья 1,5 км на северо-запад от д. Новая Монья | Закрытый Закрытый |
| 1.3 | Трупосжигательная печь | д. Новая Монья – пром. зона | действующая |
| 2 | Сельское кладбище | 0,2 км на восток от д. Нижние Юри | действующее |
| 3 | Свалка ТБО | 1 км на север от д. Нижние Юрии 0,5 км на запад от д. Новая Монья | Временного складирования/ действующая Временного складирования/ действующая |

2.6 Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории поселения проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования, наличие которых определяет систему градостроительных ограничений:

- санитарно-защитная зона от производственных объектов;

- санитарно-защитная зона от скотомогильника;

- санитарно-защитная зона от свалки;

- санитарно-защитная зона от кладбища;

- водоохранная зона;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- придорожная полоса от автодорог;

- объекты историко-культурного наследия - вновь выявленный объект археологии; отдельные памятники, мемориальные доски;

- месторождения полезных ископаемых – месторождение торфа;

- территории подверженные возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера – оврагообразование.

Особоохраняемых природных территорий и в поселении нет.

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

Таблица 2.6.1 Перечень и СЗЗ от предприятий и организаций, санитарно-технических и иных объектов  поселения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

| №№ п/п | Наименование предприятий и организация | Расположение | Санитарная классификация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Фермы КРС: - комплекс на 800 голов - коровник 600 голов, телятник 2400 голов - коровник 2800 голов, телятник 4500 голов | д. Нижние Юри д. Средние Юри д. Новая Монья | Класс III Класс III Класс I | 300 300 1000 |
| 1.2 | Свиноферма - свинарник 400 голов - свинарник 3600 голов | -д. Нижние Юри -д. Новая Монья | Класс III | 300 |
| 1.3 | Летний лагерь КРС | 3 км на юго-восток от д. Нижние Юри 1,5 км на запад от д. Новая Монья | Класс V | 50 |
| 1.4 | Машинно-тракторная мастерская | д. Нижние Юри д. Средние Юри | Класс IV | 100 |
| 1.5 | Пилорама. Лесопилка | д. Нижние Юри д. Средние Юри | Класс V | 50 |
| 1.6 | Ветеринарный пункт | д. Нижние Юри |  |  |
| 1.7 | Мельница | д. Новая Монья | Класс V | 50 |
| 1.8 | Пасека | 3 км на юго-восток от д. Нижние Юри |  |  |
| 1.9 | Склад ГСМ | д. Средние Юри | Класс IV | 100 |
| 2.1 | Скотомогильник | д. Нижние Юри д. Средние Юри | Класс I | 1000 |
| 2.2 | Закрытый скотомогильник | д.Новая Монья д. Новая Монья | Класс I | 1000 |
| 2.3 | Трупосжигательная печь | д. Новая Монья | Класс I | 1000 |
| 3 | Сельское кладбище | д. Нижние Юри | Класс V | 50 |
| 4 | Свалка ТБО | д. Нижние Юри д. Новая Монья | Класс II | 500 |

Режим использования нормативных санитарно-защитных зон обусловлен функциональным назначением территорий и гигиеническим состоянием, а также регламентирован санитарными нормами и правилами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны поверхностных водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от истока и соответствующей береговой линии  в зависимости от их протяженности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Таблица 2.6.2 Перечень и размер водоохранных и прибрежных защитных зон поверхностных водных объектов

| №№ п/п | Наименование объектов | Размер ПЗП,м | размер ВОЗ, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | р. Юринка | 30-50 | 100 | с запада на юго-восток через д. Средни Юри и д. Нижние Юри |
| 2 | р. Покчи Скал Шур, р. Скал Шур, р. Мал. Бугрышка, р. Бугрыш, р. Бугрышка | 30-50 | 50 | с севера на юго-восток, притоки р. Юринка |
| 3 | водохранилища, пруды, озера, ручьи до 10км | 30-50 | 50 | по всей территории поселения |

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы, величина которых устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов.

Для автомобильных дорог поселения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода в зависимости от категории автомобильной дороги и значимости с учетом перспективы ее развития:

Для автомобильных дорог I и II категории  – 75 м;

Для автомобильных дорог III  и IV категории  – 50 м;

Для  автомобильных дорог V категории – 25 м.

От водозаборов устанавливаются пояса санитарной охраны, на использование которых накладываются ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 2.6.3 Перечень и размер  зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| №№ п/п | Наименование объектов | 1 пояс, м | 2 пояс, м | 3 пояс, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозабор с водонапорной башней - 1шт | 30 | 200 | - | д. Средние Юри |
| 2 | Водозабор - 2шт | 30 | 200 | - | д. Нижние Юри |
| 3 | Водозабор – 2 шт | 30 | 200 |  | пром. зоны около д. Нижние Юри |
| 4 | Водозабор – 3шт | 30 | 200 |  | д. Новая Монья |

2.7 Оценка состояния окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха оценивается как удовлетворительное. По всем загрязняющим веществам превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается. Основные источники загрязнения воздуха – сельскохозяйственные предприятия, транспорт, сектор ЖКХ.

Подземные воды по степени защищенности от поверхностного загрязнения являются защищенными от микробного загрязнения, но к устойчивым химическим соединениям – недостаточно. В поверхностны воды поступают не очищенные стоки и бытовой мусор. В целом состояние поверхностных вод оценивается как не благоприятное.

Состояние сельскохозяйственных земель имеет тенденцию к снижению качественных показателей: снижение гумуса, недостаток питательных веществ. Местами происходит деградация почв – загрязнение, эрозия, оврагообразование, засоление, уплотнение. Проблема содержания и эксплуатации  свалок ТБО и скотомогильников влияет на качество почв.

Основные объекты, оказывающие  воздействие на территорию поселения: ЛЭП и КТП  - электромагнитное излучение и шум, автомобильные дороги – повышенный уровень шума, загрязнение воздуха и почв и тд.

2.8 Отходы производства и потребления

В районе не установлена годовая норма накопления ТБО на 1 человека, не установлен ни количественный, на качественный состав ТБО. Население не охвачено планово-регулярной очисткой.

Открытое сжигание отходов ведет к загрязнению воздуха. В скоплениях бытовых отходов поселяются грызуны – переносчики инфекционных заболеваний.

Из докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Малопургинском районе» следует ,что на протяжении многих лет не решаются следующие проблемы: несвоевременный вывоз мусора, слабая материально-техническая база ЖКХ, недостаточное количество контейнеров для сбора твердого мусора, несанкционированные свалки, отсутствие организации вывоза мусора и жилого частного сектора.

Раздел 3 Перечень мероприятий по территориальному планированию

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа, обосновывающий социально – экономическую модель развития поселения  на расчётный период:

I период – до 2020 года (включительно)

II период – до 2035 года (включительно)

3.1 Предложение по изменению границ

Генеральным планом предлагается изменение границ населенных пунктов, связанное с перспективами развития поселения – первая очередь.

3.2 Мероприятия по развитию планировочной структуры поселения и  развития населенных пунктов

Изменения в планировочную структуру поселения вносить не планируется. Мероприятия по развитию населенных пунктов включают предложения по выделению площадок под различные виды строительства на территории поселения. Развитие предполагается в черте существующих населенных пунктов и землях, предполагаемых к присоединению.

Планируется создание туристско-рекреационной зоны на части лесного фонда около р. Юринка на юг от д. Средние Юри.

Таблица 3.2.1 Изменения назначения территорий поселения и населенных пунктов

| № п/п | Наименование территории | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9810 | 9810 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | га | 481,01 174,34 167,11 139,56 | 539,15 227,58 167,11 144,46 |
| 2.1 | жилая зона | га | 234,75 | 285,19 |
| 2.2 | общественно-деловая зона | га | 12,29 | 14,81 |
| 2.3 | зона производственных объектов | га | 62,43 |  |
| 3.1 | зона земель сельскохозяйственного использования | га | 5298,82 | 5250,47 |
| 3.2 | зона огородов | га | 3,68 | 2,08 |
| 4 | зона рекреации | га | - | 18,85 |

3.3 Мероприятия по развитию жилищного строительства

Для развития жилой застройки в населенных пунктах предусмотрен запас  территории, который составляет 50,44 га. В границах населенных пунктов развитие на 1 очередь, а земель, включаемых в границы за счет земель сельскохозяйственного использования на расчетный срок. Предполагается увеличение средней обеспеченности жилой площадью на расчетный срок до 21,4 кв.м. на человека, и площади жилого фонда до 36572 кв.м.

Застройка новых территорий рекомендуется путем комплексного освоения с предварительным строительством сетей инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктуры.

Генеральным планом рекомендуется индивидуальное жилищное строительство. Последовательность застройки Генеральным планом не регламентируется и устанавливается отдельными решениями органов местного самоуправления.

3.4 Мероприятия по развитию производства, сельского хозяйства и малого предпринимательства

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются действующими и перспективными целевыми программами Удмуртской Республики и Российской Федерации.

Перспективных территорий под производство не предусмотрено.

Планируется реконструкция животноводческой фермы на 600 голов СПК «Кизили» в д. Нижние Юрии.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей,  использовать территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий, которые размещены вблизи жилой застройки деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса определяются его текущей специализацией, а также положениями национального проекта Удмуртской Республики «Развитие агропромышленного комплекса».

3.5 Мероприятия  системы социального и культурно-бытового обслуживания

Исходя из анализа, который был приведен в таблице 2.2.2.1, приняты следующие проектные решения по строительству и капитальному ремонту объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Таблица 3.5.1 Учреждения системы социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Существующие размещение | Проектируемое размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Нижние Юри, капитальный ремонт и реконструкция – 1 очередь Д.Средние Юри, капитальный ремонт и реконструкция – 1 очередь Д.Новая Монья, капитальный ремонт и реконструкция -1 очередь |
| 2 | Общеобразовательные школы | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Нижние Юри, капитальный ремонт и реконструкция существующей школы - 1очередь Д.Средние Юри, капитальный ремонт и реконструкция существующей школы – 1 очередь Д.Средние Юри, строительство нового здания начальной школы со спортзалом – 1очередь Д.Новая Монья, капитальный ремонт и реконструкция существующей школы -1 очередь |
| 3 | ДЮСШ | Д.Нижние Юри Д.Новая Монья |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | ФАП | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Новая Монья, строительство нового здания ФАП – 1 очередь Д.Нижние Юри, строительство нового здания ФАП – расчетный срок Д.Средние Юри, строительство нового здания ФАП – расчетный срок |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4 | Клуб и СДК | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | Д.Новая Монья, реконструкция СДК – 1 очередь Д.Нижние Юри, строительство КДЦ с помещениями музея – 1 очередь |
| 5 | Сельские массовые библиотеки | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |  |
| 6 | Музей | Д.Нижние Юри | Д.Нижние Юри, организация музея в новом здании КДЦ – 1 очередь |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 6 | Магазины продовольственных товаров | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |  |
| 7 | Магазины непродовольственных товаров | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья |  |
| 8 | Столовая | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри |  |
| 9 | Отделение почты | Д.Нижние Юри |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 8 | Спортивные залы и спортивные площадки общего пользования | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри | Д.Средние Юри – спортзал в новом здании начальной школы – 1 очередь |

### 3.6 Мероприятия по развитию туристко-рекреационных зон

Планируется создание туристско-рекреационной зоны на части лесного фонда около р. Юринка на юг от д. Средние Юри  на участке в 18,82 га – расчетный срок.

3.7 Транспортная инфраструктура

Строительство нового участка дороги общего пользования местного значения IV – V категории, подъезда к федеральной трассе М-7, от д. Нижние Юри  до границы с Можгинским районом, строительство моста в месте пересечения новой дороги с р. Юринка около д. Нижние Юри – 1 очередь.

Плановая реконструкция дорог местного значения, мостов и мостовых сооружений на дорогах местного значения – расчетный срок. Реконструкция и строительство благоустроенных остановочных пунктов,  предлагается создание современных павильонов ожидания – расчетный срок.

3.8 Инженерная инфраструктура

3.8.1 Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Газоснабжение поселения завершено, строительство новых межпоселковых сетей и ГРП не предусмотрено. На расчетный срок планируется завершение газификации поселения, постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов, применение новых технологий в строительстве, применение в строительстве новых материалов и оборудования и т.д.

3.8.2 Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Реконструкция КТП, замена устаревшего оборудования, внедрение энергосберегающих технологий;

Замена деревянных опор на железобетонные и реконструкция устаревших линий 10 кВ.

3.8.3 Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Совершенствование системы водоснабжения и водоотведения путем реконструкции существующих водопроводных сетей в населенных пунктах поселения, строительства нового водозабора в д. Средние Юри – на первую очередь.  – 1 очередь.

Необходимо установление зоны санитарной охраны в составе 3 поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 – 1 очередь.

Оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления – на расчетный срок.

Развитие системы канализации в административном центре поселения с подключением общественных зданий на 1 очередь, одноэтажной застройки – расчетный срок.

На производственных и сельскохозяйственных предприятиях создать автономные системы водоотведения – 1 очередь.

Водоотведение в остальных населенных пунктах, утилизацию бытовых стоков сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в отведенные места.

Отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;

Строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

3.8.4 Мероприятия по развитию системы связи

Развитие услуг телефонной связи общего пользования с переходом на цифровые технологии, сотовой связи, развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet.

Расширение программ теле- и радиовещания, подготовка телевещания к переходу на цифровое вещание. Обеспечение приема четырех программ (3 федеральных и одной местной), в соответсвии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996г. «О введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием».

Обеспечение приемов сигналов Единой диспетчерской службы района при возникновении ЧС.

3.8.5 Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

1) Замена устаревшего оборудования и технологий на более энергоэффективные.

2) Обеспечение приборным учетом расхода ТЭР на производстве и в общественных зданиях, автоматизация режимов работы.

3) Утепление ограждающих конструкций зданий с целью снижения теплопотерь, оптимизация схем теплоснабжения.

3.9 Охрана объектов культурного наследия

Активизация работы по установлению для всех объектов культурного наследия поселения  границ их территорий, что является одним из условий их включения в единый государственный реестр, установление  на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения;

Приведение учета памятников археологии, установленных решением органов государственной власти Удмуртской Республики, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения. Формирование паспортов памятников с определением их зон охраны;

Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия (всех или выборочно) в списки памятников, состоящих на государственной охране, принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников.

3.10 Мероприятия по охране окружающей природной среды

3.10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздух

1.Организация контроля воздуха, разработка проектов, организация, благоустройство и озеленение СЗЗ от действующих предприятий с выводом из них жилой застройки, и в зонах влияния автомагистралей, а так же вывод производственных предприятий с территорий жилой застройки.

2. Достижение нормативов п охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) на стационарных и передвижных источниках.

3. Организация СЗЗ, зон отступа застройки, охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов транспорта, вдоль магистральных трубопроводов.

4. Перевод на природный газ котельных, улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

5. Оптимизация транспортной инфраструктуры в населенных пунктах. Благоустройство и озеленение улиц. Строительство и реконструкция магистральных улиц, и объездных дорог для вывода грузового транспорта с территории населенных пунктов. Создание инфраструктуры по обслуживанию транспорта.

3.10.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

1. Очищение русел малых рек от отходов производства и потребления.

2. Установление и приведение водоохранных и прибрежных зон в полное соответствие с требованиями Водного кодекса РФ, разработка проектов, установка аншлагов, очистка территории от несанкционированных свалок и отходов.

3. Вынос и запрещение строительства животноводческих комплексов в водоохранных зонах.

4. Разработка, установление и приведение зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Проведение мониторинга за состоянием водных объектов.

5. Реконструкция и строительство водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах, строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

6. Обустройство родников и колодцев.

7. Оборудование организованных мест отдыха граждан (пляжей).

8. Предотвращение накопления отходов на площадях водосбора, предотвращение попадания загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные источники.

3.10.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

1. Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

2. Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей  и проведение берегоукрепительных мероприятий для предотвращения эрозии почв.

3. Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений. Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами. Улучшение качества естественных лугов и пастбищ.

4. Организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов;

5. Благоустройство придорожных полос региональных и местных автомобильных дорог;

6.  Установление и приведение водоохранных и прибрежных зон в полное соответствие с требованиями Водного кодекса РФ, разработка проектов, установка аншлагов, очистка территории от несанкционированных свалок и отходов.

7. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация занимаемых ими территорий; рекультивация и санация территорий ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов.

8. предотвращение загрязнения почв ГСМ материалами.

3.10.4 Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов

Реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014годы»

1. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок ТБО.

2. Разработка схемы и организация санитарной очистки территории.

3. Обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и  создание системы сбора и своевременного вывоза отходов на выбранные участки  временного складирования ТБО на территории поселения. Формирование соответствующей инфраструктуры. Организация дальнейшего вывоза отходов с этих участков на полигон ТБО г. Ижевск. Мониторинг и приведение СЗЗ от участков временного складирования ТБО в соответствие с требуемыми нормативами.

4. Создание системы селективного сбора мусора.

5. Создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения.

6. Создание условий для привлечения частных организаций в сферу услуг по сбору, вывозу, переработке и уничтожения отходов.

7. Создание системы сбора и переработки вторичного сырья, опасных, медицинских, биологических и крупногабаритных отходов.

3.10.5 Мероприятия по утилизации и переработке биологических отходов

1. Выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

2. Строительство трупосжигательных печей для каждого сельскохозяйственного предприятия

3. Разработка комплекса мероприятий по сокращению СЗЗ от существующих и закрытых скотомогильников.

4. Внедрение на крупных животноводческих предприятиях комплексов по переработке навоза.

# Раздел 4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории поселения могут быть связаны  с природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Природные факторы:

- Оврагообразование;

- природные пожары: лесные и торфяные;

- метеорологические условия: сильные ветры, ураганы, гололедица, ливни, снегопады, метель, снежные заносы, туман, половодье и др.

Техногенные факторы:

- Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики – склады ГСМ и газовые котельные;

- опасные происшествия на автомобильном и железнодорожном транспорте - возможны;

- аварии на объектах ЖКХ – возможны;

- пожары – возможны;

- гидротехнические сооружения  отсутствуют;

- ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС отсутствуют;

- химически опасные объекты экономики (ХОО) отсутствуют.

### 4.1 Чрезвычайные ситуации  природного характера

Участки подверженные оврагообразованию отмечены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

- изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорацию;

- закрепление грунтов различными способами;

- строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены; контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Опасность лесных и торфяных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Количество очагов лесных и пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды: конец апреля – начало мая, середина июня – середина июль, август-сентябрь.

В большинстве случаев природные опасности теоретически являются управляемыми, однако практическая реализация этой возможности достаточно трудно осуществима. Значительно больше возможностей имеется в управлении уязвимостью. Важнейшими мероприятиями, которые используются для этих целей, являются:

- Рациональное использование территорий;

- Инженерная защита территорий и сооружений;

- Повышение качества строительства;

- Осуществление превентивных мероприятий;

- Проведение просветительской работы, направленной на повышение знаний у населения;

- Своевременное принятие управляющих решений.

- В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- Утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- Устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Неблагоприятные метеорологические явления увеличивают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а так же становятся причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения. Дороги поселения подвержены риску прекращения автомобильного движения на 12 часов и более, из-за снежных заносов.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий, реализация которых позволит уменьшить последствия чрезвычайной ситуации:

- Организация  метелезащитных  и ветрозащиты;

- Подсыпка песка на проезжие части дорог для предотвращения дорожно-
транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- Заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций.

Все мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока.

### 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

### 4.2.1 Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий и дорожно – транспортных происшествий являются:

- Нарушение правил дорожного движения;

- Неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- Недостаточное освещение дорог;

- Качество покрытий - низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- Работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

- Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- Регулярная проверка состояния мостов через реки и овраги;

- Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости многих населенных пунктов.

### 4.2.2 Аварии на объектах ЖКХ

Исходя из статистики аварии  на энергетических системах и объектах ЖКХ маловероятны. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных форм. Определенные угрозы населению несет нестабильная работа объектов коммунального хозяйства.

Наиболее опасные аварии возможны на газовых котельных. Как показывает анализ, основными чрезвычайными ситуациями на объектах ЖКХ являются: взрывы газа, обрушение аварийного жилья, аварии теплоэнергетических систем и сетей ЖКХ. Взрывы газа в жилом секторе связаны с бесконтрольным использованием населением газовых баллонов и утечками из систем газоснабжения, а также изношенностью газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования.

Разрушение (обрушение) зданий (сооружений) может произойти по следующим причинам:

- Обрушение старых (ветхих) домов;

- При взрыве газа в газифицированных домах;

- При минировании зданий;

- При самовозгорании и взрыве пожароопасной пыли.

При разрушении (взрыве) жилых зданий число жертв максимально в ночное время, административных – в дневное. Аварии на системах жизнеобеспечения населения в период устойчивых холодов ведут к разморозке систем теплоснабжения и водообеспечения. Ликвидация этих аварий требует больших материальных и финансовых затрат.

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы 
жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- Замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- Организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии;

- Перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- Закольцевание электрораспределительных сетей 10 кВ.

### 4.2.3 Пожары

Опасность для населения и хозяйства поселения  представляет возможное возникновение пожаров:

- Природные пожары

- Пожары в жилом секторе

В осеннее - весеннем периоде возможно увеличение числа пожаров по электротехническим причинам, из-за нарушения техники и правил пожарной безопасности, электро приборов и электро установок, газово-отопительных приборов.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населенных пунктов, объектов отдыха и промышленных предприятий, необходимо выполнение и соблюдение следующих мероприятий:

- В каждом населенном пункте предусматриваются организация пожарных водоемов подъездов к ним для заборов воды пожарными машинами.

- В соответствии с нормативами в полосе отвода ж/д необходимо проводить очистку от валежника, порубочных остатков и старых шпал.

- В случае разлива на железнодорожных путях ЛВЖ, ГЖ, район разлива необходимо посыпать песком с последующим его вывозом и захоронением.

- Запрещается складирование сена, соломы и дров на расстоянии ближе 50 метров от мостов, ж/д путей и под линиями электропередач.

- Мосты в лесных массивах следует оконтурить минерализованной (щебень, гравий) полосой не менее 1,4 метра от подъездов.

- Проведение превентивных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Согласно ФЗ -123, Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока.

## 4.4 Силы и средства для предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Пожарный пост обеспечивающий пожарную безопасность на территории МО « Нижнеюринское» расположен в д. Нижние Юри. Согласно закону 123-ФЗ,  планируется создание пожарного подразделения  - на первую очередь.

В соответствии с ФЗ-123, Статья 76. ( Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях).

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях к месту вызова не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

# Основные  технико-экономические  показатели  генерального  плана МО «Нижнеюринское»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9810 | 9810 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | га | 481,01 174,34 167,11 139,56 | 539,15 227,58 167,11 144,46 |
| 2.1 | жилая зона | га | 234,75 | 285,19 |
| 2.2 | общественно-деловая зона | га | 12,29 | 14,81 |
| 2.3 | зона производственных объектов | га | 62,43 |  |
| 3.1 | зона земель сельскохозяйственного использования | га | 5298,82 | 5250,47 |
| 3.2 | зона огородов | га | 3,68 | 2,08 |
| 4 | зона специального назначения | га | 1,23 | 1,23 |
| 5 | водные поверхности | га | 51,98 | 51,98 |
| 6 | зона земель лесного фонда | га | 2885,89 | 2885,89 |
| 7 | зона луговой растительности | га | 1087,33 | 1087,04 |
| 8 | зона рекреации | га | - | 18,85 |
| 9 | месторождение торфа | га | 60,96 | 60,96 |
| II. Население |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию) | чел. | 1659 | 1709 |
|  | Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | чел. чел. чел. | 793 401 465 | 817 413 479 |
| 2.2 | плотность населения поселения | чел. на га 1 чел на | 0,16 5,91 | 0,17 5,74 |
|  | плотность населения населенных пунктов: Д.Нижние Юри Д.Средние Юри Д.Новая Монья | чел. на га | 4,55 2,39 3,33 | 3,59 2,47 3,32 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | % | 30,1 | 30,6 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | % | 56,6 | 57,1 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | % | 13,3 | 12,3 |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения общ.площадью (по муниципальному образованию) | м2/чел | 17,9 | 21,4 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | м2 | 29650 | 36572 |
|  |  | Кол-во домов | 514 | 657 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного назначения | единиц | 8 | 14 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | единиц | 3 | 3 |
| 4.3 | объекты социального обеспечения | единиц | - | - |
| 4.4 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | единиц | 3 | 4 |
| 4.5 | объекты культурно-досугового назначения | единиц | 6 | 8 |
| 4.6 | объекты торгового назначения | единиц | 6 | 6 |
| 4.7 | объекты общественного питания | единиц | 2 | 2 |
| 4.8 | организации и учреждения управления | единиц | - | - |
| 4.9 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | единиц | - | - |
| 4.10 | объекты бытового обслуживания | единиц | - | - |
| 4.11 | объекты связи | единиц | 3 | 3 |
| 4.12 | объекты специального назначения | единиц | 10 | 10 |
| V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов: |  | - | - |
| 5.2.1 | - всего | км | - | - |
| 5.2.2 | в том числе: - поселковых дорог | км | - | - |
| VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | водоснабжение | тыс. куб. м/в сутки |  |  |
| 7.2 | Водопотребление всего: | тыс. куб. м/в сутки | 0.355 | 0,366 |
| 7.2.1 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.122 | 0,126 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.233 | 0,240 |
| 7.2.2 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0.450 | 0,450 |
|  | в т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0.450 | 0,450 |
| 7.3 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 213 | 213 |
| 7.3.1 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 74 | 74 |
| 7.4 | протяженность сетей водоснабжения | км | - | - |
| 7.5 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0,006 | 0,006 |
| 7.5.1 | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,006 | 0,006 |
| 7.5.1 | протяженность сетей канализация | км | 1.2 | 1,2 |
| 7.6 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.6.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт.ч./в год | 2,59 (расчетная) | 2,67 |
| 7.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт.ч./в год | 0,13 (расчетная) | 0,14 |
|  | -на производственные нужды | млн. кВт.ч./в год | 2.46 | 2,53 |
| 7.6.3 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 1561 | 1562 |
| 7.6.4 | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч. | 80 | 80 |
|  | в том числе: -на производственные нужды | кВт.ч. | 1482 | 1526 |
| 7.6.5 | протяженность сетей теплоснабжение | км | 0.734 | 0,734 |
|  | потребление тепла - всего | Гкал/год | 1213.5 | 1250 |
|  | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 1.08 | 1,08 |
|  | в том числе: - районные котельные | Гкал/час | 1.08 | 1,08 |
| 7.7 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.7.1 | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | - | - |
| 7.7.2 | протяженность сетей | км | 36.2 | - |
| 7.8 | Связь |  |  |  |
| 7.8.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 7.8.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 140 | 513 |