Удмуртская Республика

Муниципальное образование

«Бурановское»

Проект внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования «Бурановское» Малопургинского района Удмуртской Республики

(Пояснительная записка)

Общие положения

Главной целью Генерального плана муниципального образования «Бурановское» является устойчивое развитие территорий муниципального образования «Бурановское», обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений ( Градостроительный Кодекс ст. 1 п.3)

Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Бурановское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Бурановское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Бурановское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Бурановское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. №10;

- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15 января 2020 г. № 34-р;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Бурановское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Малопургинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Бурановское»;

- программ комплексного социально-экономического развития поселения, документов территориального планирования, схем сетей инженерной инфраструктуры.

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Бурановское», предоставленные администрациями муниципального образования «Бурановское» и муниципального образования «Малопургинский район», сведения размещенные на сайте Администрации Малопургинского района Удмуртской Республики http://malayapurga.ru/, портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru/.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, с использованием сведений содержащихся в ЕГРН и иных общедоступных карт.

Генеральный план муниципального образования «Бурановское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2019 г.;

Первая очередь – 2029г.;

Расчетный срок – 2039 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

## Муниципальное образование «Бурановское» расположено в восточной части Малопургинского муниципального района. Граничит на севере с Каменским, на северо-востоке с Бабинским, на юго-востоке – с Уральским, на юге – Кечевским, на юго-западе – Яганским, на западе – Пугачевским поселениями.  Административный центр — село Яган-Докья.

## В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – село Яган-Докья, село Бураново, деревни Ильинск, Пуро-Можга, Чутожмон.

## Площадь сельского поселения составляет 16304,2 га.

## Численность населения сельского поселения составляет 2538 чел.

## Экономика поселения имеет аграрную специализацию.

## Внешние связи поселения осуществляются по дорогам регионального и межмуниципального значения: Ижевск – Сарапул, (Бураново - Киясово) - Пуро-Можга, (Бураново - Киясово) – Чутожмон, (Бураново - Киясово) - Яган-Докья.

1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат

Климат Малопургинского района умеренно-континентальный с продолжительной прохладной зимой и коротким умеренно теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата.

Среднегодовая температура воздуха составляет + 2º С. Средняя температура самого теплого месяца июля + 18º С, средняя температура самого холодного месяца января – 14 º С. Абсолютный минимум температур может опускаться до - 40º С. Зимняя погода сопровождается обильными снегопадами. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября. Высота его достигает до 45-55 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет 145 – 155 дней. Глубина промерзания почвы в отдельные годы - 60 - 100 см. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 123-130 дней.

Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 199 - 201 дней.

Весна и осень - наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. Заморозки могут начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицательных температур может быть в конце мая и в начале июня, что сказывается на возделываемых и теплолюбивых дикорастущих растениях.

Выпадение осадков в течение года неравномерно. В среднем за год выпадает 500 - 600 мм осадков. Максимум приходится на июль, минимум на март. Коэффициент увлажнения чуть больше единицы, что приводит местами к избыточному увлажнению и заболачиванию.

В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незаселенных пространствах.

Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих ветров-суховеев, вызывающих засуху.

Преобладающими воздушными массами являются континентальный воздух умеренных широт, поступающий с Атлантического океана и воздушные массы арктического воздуха, поступающие с Северного Ледовитого океана. В течение года преобладают ветры западного, северо-западного и юго-западного направления. Средняя скорость ветра 3-4 м/сек. Штили бывают редко, в среднем 6-13 дней в году. В среднем за год наблюдается 4 – 8 дней с сильным ветром (со скоростью 15 м/сек).

Из неблагоприятных атмосферных явлений следует отметить значительную повторяемость метелей (30-45 дней в год) и туманов (от 17 до 42 дней в год).

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории поселения хорошо развита, принадлежит бассейну р. Кама и представлена реками Иж, Яганка, Чутожмонка, Пурошур, Можгинка, Шурдашур а также небольшими речками и ручьями, вытекающими из родников в склонах и днищах оврагов и балок.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые и талые воды.

Реки замерзают в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава 155 - 160 дней.

Весеннее половодье рек происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега. За весеннее половодье проходит около 60 % годового стока.

Летняя межень наступает по окончанию весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков.

На территории сельского поселения в поймах рек развиты небольшие низинные болота.

Озера распространены в долине реки Иж, по старому руслу. Питаются водами реки в период половодий и высоких паводков, некоторые пополняются за счет грунтовых вод.

Наиболее крупными реками на территории поселения являются река Иж и Яганка.

Река Иж - правый приток р. Камы, протекает в западной части поселения по направлению с севера на юг. Протяженность реки по территории поселения составляет около 8,5 км.

По территории района р. Иж протекает на протяжении почти 45 км. В пределах района ширина реки изменяется в пределах 25-32 м. Глубины на перекатах составляют 1-2 м, на плесах возрастают до 3,5 м. Преобладают скорости течения равные 0,4 м/с.

Река Яганка, является левым притоком р. Иж, протекает в центральной части поселения. Начинается река Яганка на холмах восточнее села Яган-Докья. Течет на запад. За селом справа впадает р. Чутожмонка. Река Яганка впадает в р. Иж в 141 км от устья последнего. Длина река составляет около 15 км.

Реки Пурошур, Можгинка, Шурдашур протекают в восточной части поселения.

Общая протяженность рек Чутожмонка, Пурошур, Можгинка, Шурдашур составляет около 25 км.

Реки, за исключением р. Иж, маловодны, и не пригодны для массового отдыха населения.

На реке Пурошур расположен пруд Бурановский. Длина пруда 1500 м, площадь - 26,2 га, объем - 390 тыс. м³. Максимальная глубина пруда 4 м.

Геолого-гидрологические условия территории достаточно сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационным свойствам и невыдержанным по мощности породам. Гидрологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются также существенной неоднородностью. Границы зоны пресных вод располагаются на абсолютных отметках 20-30 м и характеризуется активным водообменом и минерализацией вод до 1 г/л. На водораздельных участках глубина залегания подошвы зоны пресных вод, как правило, составляет 120-160 м. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности зоны пресных вод до 40-80 м.

Пресные подземные воды приурочены в основном к песчаникам. Суммарная вскрытая мощность очень изменчива от 4 до 40 м, чаще составляет 10-20 м. Уровенная поверхность водоносного комплекса в районе поймы и надпойменной террасы р. Иж залегает на глубинах от 1,5-8 м до 12 м. На склонах глубины увеличиваются до 30-40 м.

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствует питьевым стандартам качества.

Подземные воды недостаточно защищены от поверхностного загрязнения, и на их качестве сказывается влияние хозяйственной деятельности.

Специальные работы и исследования по эксплуатационным запасам питьевых вод на данной территории не проводились.

Рельеф

Территория муниципального образования «Бурановское» представляет собой волнистую равнину.

Территория поселения сформировалась на Сарапульской возвышенности и расчленена сетью речных долин, оврагов и балок, что способствует развитию водной эрозии.

Значительная площадь смытых почв наблюдается на южных и западных склонах.

Овраги и балки разветвленные. Склоны оврагов крутые, большая часть которых задернована и залесена.

По условиям рельефа территория благоприятна для ведения сельского хозяйства, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где выражены процессы эрозии.

Природно-сырьевые ресурсы

На территории поселения имеется месторождение нефти. Данное месторождение эксплуатируются Обществом с ограниченной ответственностью «Вукошурнефть». Также на территории поселения имеется – месторождение торфа «Зеленые березы», месторождение не разрабатывается.

Лесные ресурсы

На территории Малопургинского района расположено государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «Лесничество им. Б. К. Филимонова». Общая площадь по состоянию на 26.06.2007 г. составляет 42529 га или 34,8 % от площади района. Деления на участковые лесничества нет.

Вся территория ГКУ УР «Лесничество им. Б. К. Филимонова» расположена в зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

Леса подразделяются по целевому назначению на защитные и эксплуатационные. На территории поселения расположены в основном эксплуатационные леса. Защитные леса представлены лесами, расположенными в водоохранных зонах и вдоль автодорог.

Основная лесообразующая порода – ель. Встречаются также сосна, береза. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает осина, ольха, ива, черемуха.

Лесные территории муниципального образования «Бурановское» занимают около 32 % от земельного фонда поселения.

Муниципальное образование «Бурановское» располагает значительными запасами дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственного и технического сырья.

В настоящее время значительные запасы дикоросов остаются невостребованными. Основным сборщиком дикорастущей продукции является население.

За счет лесов, в значительной степени, удовлетворяются местные потребности в деловой и дровяной древесине. В лесах проводятся рубки ухода, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водо-обеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Бурановское» относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур (климатический район II В) и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водо-обеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3м для гражданского и 7м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20 %, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5 %) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

Агроклиматические условия муниципального образования «Бурановское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования отсутствует.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Бурановское» относительно существующего на 01.01.2020 г. 2538 человек вырастет к 2029 году до 2569 человек, а к 2039 г. до 2600 человек.

2.3. Направления развития муниципального образования

Территория муниципального образования «Бурановское» обладает достаточно хорошим экономико-географическим положением.

Природные условия на территории муниципального образования позволяют осуществлять сельскохозяйственную деятельность - растениеводство и животноводство. В растениеводстве основное направление – производство зерна, овощей, в животноводстве - производство молока, мяса.

2.4. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Бурановское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест в сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

- созданием перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства;

- создания условий для переселения на территорию муниципального образования жителей соседних муниципальных образований.

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

2.5. Прогноз развития жилищного строительства

Развитие жилищного строительства будет осуществляться во всех населенных пунктах муниципального образования «Бурановское».

В первую очередь жилищное строительство коснется существующей индивидуальной застройки.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и регионального бюджетов через реализацию целевых программ.

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

- Существующая площадь муниципального образования «Бурановское» в административных границах – 16304,2 га.

- В планируемый период увеличение земель населенных пунктов не предполагается.

3.2. Границы населённых пунктов

Генеральным планом изменение границ населенных пунктов не предусматривается.

Общий жилой фонд составляет 53 069 кв. м (20,9 кв.м. на человека), общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 58 573 кв.м. (22,8 кв.м. на человека) и 65 000 кв.м. (25,0 кв.м. на человека).

3.3. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Бурановское» генеральным планом муниципального образования «Бурановское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район», муниципального образования «Бурановское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,4.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами - территории, застроенные многоквартирными жилыми домами малой этажности.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажей;

коэффициент застройки территории не более 0,4.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, образования, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории – 0,6.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемые для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур в границах населенного пункта.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (животноводческого, свиноводческого направлений), а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий – земли, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории 0.

Производственная зона

Производственная зона – это зона, предназначенная для размещения производственных предприятий и их инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования включает в себя территории, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, создания озелененных территорий, организация занятий физической культурой и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории – 0,1.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона лесов

Зона лесов – земли, занятые лесами Государственного лесного фонда. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется лесным законодательством Российской Федерации.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Бурановское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Бурановское».

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

Потребности муниципального образования «Бурановское» в учреждениях и предприятиях обслуживания населения приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| Территория | Единица измерения | Источник норматива | Норматив | Требуется по расчету | Сущест-вующее сохраня-емое | Новое стро-ительство (реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Дошкольное учреждение | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 50 | 130 | 128 | 0 |
| Общеобразовательные организации | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 122 | 317 | 280 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Учреждения культуры | число мест | СП 42.13330.2016 | 150 | 390 | 640 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1,95 | 5,07 | 1,2 | 0 |

| Торговля и общественное питание |
| --- |
| Магазины | кв. м торговой площади | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 300 | 780 | 451 | 800 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Кладбище | га | СП 42.13330.2016 | 0,24 га на 1000 человек | 0,62 | 3,78 | 0 |

Генеральным планом муниципального образования «Бурановское» предусматривается:

1. Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

2. На расчетный срок в рамках мероприятий по благоустройству территории в каждом населенном пункте необходимо создание благоустроенной общественной территории за счет средств заинтересованной стороны.

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Проектные предложения направлены на решение существующих транспортных проблем поселения, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды. В соответствии с проектом Генерального плана сохраняются подходы внешних автодорог к поселению.

Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог межмуниципального и местного значения в пределах расчетного срока определяется проектной документацией.

3.6. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ.

На территории муниципального образования «Бурановское» расположены памятники истории и археологии, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

МО «Бурановское»

| № п/п | Статус ОКН | Наименование памятника (объекта) | Местонахождение (адрес) | Собственник (пользователь, арендатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Обелиск фронтовикам, погибшим в годы ВОВ. (1967 г.) | с. Бураново ул. Школьная | Закреплен за МО «Бурановское» |
| 2 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Обелиск фронтовикам, павшим в годы ВОВ. (1975 г.) | д. Пуро-Можга, ул. Трактовая | Закреплен за МО «Бурановское» |
| 3 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Памятник павшим в годы ВОВ. (1981 г., рекон. 1967 г.) | с. Яган-Докья ул. Трактовая | Закреплен за МО «Бурановское» |
| 4 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Обелиск погибшим в годы гражданской войны. (1991 г.) | с. Бураново ул. Школьная | Закреплен за МО «Бурановское» |
| 5 | Выявленный объект культурного наследия | Пуро-Можгинский могильник 18 в. н. э. | р. Можгинка, д. Пуро-Можга |  |
| 6 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Пуро-Можгинское селище | р. Можгинка, д. Пуро-Можга |  |
| 7 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Бурановское поселение 8 в. до н. э., 5 в. н. э. | Безым. руч. (Л) приток р. Можгинка |  |
| 8 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Пуро-Можгинское селище 2 16 - 20 в.в. н. э. | Безым. руч. (Л) приток р. Можгинка |  |
| 9 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Пуро-Можгинское селище 3 16 - 20 в.в. н. э. | Безым. руч. приток р. Можгинка |  |
| 10 | Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | Захоронение 11 ти красноармейцев, погибших в годы гражданск. Войны. (1919 г.) | В 3-х км от с. Бураново | Закреплен за МО «Бурановское» |

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия не установлены, разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия не имеется.

Территория муниципального образования «Бурановское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи, с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимами использования земель и требованиями к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.7. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Бурановское» расположен особо охраняемая природная территория местного значения - памятник природы родник «Яган-Докья». Площадь объекта – 0,8 га. Родник расположен на Сарапульской возвышенности к северу от д. Яган-Докья. Нормативная правовая основа функционирования особо охраняемой природной территории - 	Постановление правительства Удмуртской Республики от 30.05.2011 №179.

### 3.8. Рекреационный потенциал территории

Территория муниципального образования «Бурановское» обладает достаточным рекреационным потенциалом - большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность.

Территория муниципального образования «Бурановское» обладает предпосылками для развития спортивного туризма, событийного туризма и агротуризма не только на базе существующих рекреационных объектов, но и на вновь создаваемых объектах в том числе и в границах населенных пунктов.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования на ряду с развитием рекреационного потенциала территории является и создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом муниципального образования «Бурановское» по поддержанию экологического равновесия, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта;

- создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов;

- сохранение существующих лесов (уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Бурановское» не предусматривается);

- развитие этнокультурного центра «ШаманПарк»;

- обустройство территорий общего пользования в границах населенных пунктов.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Бурановское»

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Бурановское» предусмотрено на расчётный срок с 2015 по 2020 гг. и на плановый период 2022 г., целью которого является:

- надёжное функционирование и долгосрочное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение качества коммунальных услуг;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надёжности и эффективности функционирования жилищно-коммунальной системы.

Основанием для разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Малопургинский район»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Мероприятия, предусмотренные программой развития, планируется выполнить согласно графику.

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Бурановское» Малопургинского района Удмуртской Республики. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Удмуртской Республики, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

4.2. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования «Бурановское», в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18 м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 4.2.1. Водоснабжение. Существующее положение

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины, шахтные колодцы и родники. В целом в населенных пунктах сельского поселения отсутствует централизованная система канализации.

Забор воды ведется из 8 артезианских скважин. Глубина скважин составляет 75 - 160 м, дебит скважин 4,5 - 12 м³/час.

В качестве регулирующих емкостей построены водонапорные башни.  Водопроводные тупиковые сети требуют ремонта и замены.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

По видам материалов сети подразделяются на чугунные, стальные и полиэтиленовые. Чугунные и стальные сети имеют сверхнормативный износ и при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы.

4.2.2. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 2600 чел.

Qср.сут. = 160*2600/1000 = 416 м3/сут.

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*416 =  499,2  м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24 (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципальном образовании «Бурановское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) | Норма водопотребления л/сут. чел. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут | куб. м/сут |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | МО «Бурановское» | 2,569 | 2,6 | 160 | 411,0 | 493,2 | 416 | 499,2 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 41,1 | 49,3 | 41,6 | 49,9 |
| 3 | Поливочные нужды |  |  | 50 | 128,4 | 154,1 | 130 | 156 |
|  | Итого |  |  |  | 580,5 | 696,6 | 587,6 | 705,1 |

### 4.2.3. Водоснабжение, водоотведение. Проектные предложения

Развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Бурановское» являются:

- капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения.

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны объектов водозабора.

В настоящее время централизованных систем водоотведения на территории поселения не имеется. Водоотведение происходит путем сбрасывания канализационных стоков в выгребы, с последующим вывозом на специализированные площадки.

4.3. Противопожарные мероприятия

Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, CП 11.13130.2009.

На сегодняшний день на территории МО «Бурановское» нет пожарных депо. Ближайшее пожарное депо расположено в с. Малая Пурга, в 29 км от с. Яган-Докья. В с. Яган-Докья расположена муниципальная пожарная охрана. Генеральным планом предлагается размещение пожарного депо в с. Бураново.

Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов должно осуществляется согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2009, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

На территории муниципального образования «Бурановское» имеются населенные пункты, в которых не обеспечен требуемый (нормативный) расход воды с учетом продолжительности тушения пожара.

Генеральным планом предусматривается оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения.

Для пожаротушения жилых и производственных зон в населенных пунктах с. Яган-Докья, с. Бураново и д. Пуро-Можга имеются пожарные пирсы для забора воды и пожар-ные резервуары.

Диаметр противопожарного водопровода необходимо предусмотреть не менее 100 мм.

Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м по дорогам с твердым покрытием (п.9.11, 8.6 СП 8.13130.2009).

Объем воды в пожарных резервуарах предусмотреть исходя из тушения здания с наибольшим объемом, расположенном в радиусе обслуживания резервуара, но не менее 54 м3 для сельских населенных пунктов (п. 5.1 таблица 1, пункт 5.2 таблица 2 СП 8.13130.2009).

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13 130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенных пунктов должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенных пунктов сельских поселений в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки сельских поселений до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

### 4.4. Газоснабжение.

Газификация населенных пунктов на территории республики осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, разработанной АО "Газпром промгаз" (далее – схема газоснабжения и газификации), на основании которой разрабатываются схемы газификации муниципальных образований. Для обеспечения технической возможности подключения потребителей к природному газу необходимо разработать на основании схемы газоснабжения и газификации схемы газификации населенных пунктов. При наличии технической возможности и на основании утвержденной схемы, дальнейшая газификация населенных пунктов Малопургинского района, в т.ч. МО "Бурановское", возможна путем присоединения газораспределительной организацией собственников индивидуальных домовладений в установленном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2014 года №1314.

По территории муниципального образования «Бурановское» проходят магистральный газопровод 7 ниток – лупинг газопровода Ямбург - Западная граница,  Ямбург - Елец 2, Ямбург - Елец 1, Уренгой -  Центр 2, Уренгой -  Центр 1, Уренгой – Ужгород, газопровод отвод и межпоселковый газопровод высокого давления. На территории с. Яган-Докья расположена АГРС. Населенные пункты с. Яган-Докья и с. Бураново газифицированы.

С севера на юго-запад по территории поселения проходит нефтепровод «Бурановское - М. Пурга».

4.5. Теплоснабжение

На территории населенных пунктов с. Яган-Докья и с. Бураново имеются котельные.

Источником теплоснабжения в с. Яган-Докья служат три котла, тип котлов – КВ-Гс-0,8, установленная мощность 3,439 Гкал/час. Вид топлива – газ. Фактический годовой расход условного топлива 529,77 Гкал. Протяженность тепловых сетей 1,7 км. Котельная обслуживает школу, клуб, детский сад, столовую, медпункт, здание администрации сельскохозяйственного предприятия, почтовое отделение и малоэтажную застройку.

В с. Бураново расположены две котельные. Одна отапливает школу-детсад. Источником теплоснабжения служат три котла, тип котлов – КВ-Гс-0,8, установленная мощность – 1,032 Гкал/час. Вид топлива – газ. Фактический годовой расход условного топлива 73,48 Гкал. Вторая расположена на территории клуба. Вид топлива – газ и электроэнергия, марка котлов – АОГВ-50, ЭПЗ-100.

Жилой сектор усадебного типа обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит природный газ, уголь, дрова.

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в поселении будут:

▪Замена технически и морально устаревшего оборудования и технологий на наиболее энергоэффективные (на теплоисточниках и при транспорте тепла);

▪Обеспечение приборным учетом расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях;

▪Оптимизация схем энергоснабжения;

▪Автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления;

▪Строительство модульных котельных полной заводской готовности (целесообразно из-за приближения источника теплоснабжения к центру нагрузки и уменьшению затрат на транспортировку тепловой энергии);

▪Внедрение использования объектов малой энергетики (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии в местах целесообразного их применения.

4.6. Электроснабжение

- Электроснабжение потребителей муниципального образования «Бурановское» осуществляется от ПС «Яган» 110/35/10 кВ.

- По территории поселения проходят ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ, охранные зоны которых являются планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства. Объем электропотребления МО «Бурановское» составляет 2045,1 кВт, на расчетный срок – 2077,4 кВт.

- Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Бурановское» приведен в таблице 3.

- В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Таблица 3.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м от крайнего провода, от ЛЭП 35 кВ – 15м от крайнего провода, от ЛЭП 110 кВ – 20м от крайнего провода |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки |  |  |  |
| 4 | Подключение новых потребителей к существующим сетям электроснабжения |  |  |  |

### 5. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования (сокращения) санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и сокращение СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть сокращен.

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

5.1. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены 
в таблице 4.

Таблица 4.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Требования «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» Утв. Минсельхоз РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 ( рег.№1005 от 05.01.1996 МЮ РФ) устанавливают размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

5.2. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водо-охранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров – 100 м;

- от пятидесяти километров и более – 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водо-охранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Сельского кладбище – 50 м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 1-20 кВ – 10 м от крайнего провода,

от линий 35 кВ – 15 м от крайнего провода,

от линий 220 кВ – 25 м от крайнего провода.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50 м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов:

охранная зона - 25 м в каждую строну;

зона минимальных расстояний - 300 м в каждую строну.

5.3. Особые экономические зоны

Особые экономические зоны - это территории, которые наделены особым юридическим статусом и экономическими (налоговыми, таможенными, инфраструктурными) льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.

Генеральным планом муниципального образования «Бурановское» образование особой экономической зоны не предусматривается.

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон № 458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Режим водоохранной зоны

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018) в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

6.5. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздуха-охранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.6. Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

6.7. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

6.8. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций с последующим направлением на полигон ТКО (внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов) в соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.05.2017 № 213;

- организация места сбора временного складирования коммунальных отходов – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

6.9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Бурановское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 5.

Таблица 5.

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Бурановское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки;

-Строительство пожарного водопровода с гидрантами при освоении вновь выделенных участков.

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории муниципального образования «Бурановское» расположен один действующий скотомогильник (биотермическая яма), расположенный возле с. Бураново, ветеринарно-санитарная карточка № 18-21-02/004.

Эпидемии, эпифитотии и эпизоотии на территории муниципального образования «Бурановское» не регистрировались. Регистрировались заболевания гриппом, вирусный гепатит (носящие очаговый характер без признаков эпидемии).

Регистрировались случаи заболевания животных бешенством, переносчики болезни – дикие животные.  Природные очаги бешенства поддерживаются главным образом лисицами, которые заносят рабическую инфекцию в популяции животных, особенно безнадзорных.

Чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием и размножением вредных объектов, а также от их вредоносности, на территории муниципального образования «Бурановское» не зарегистрировано.

Из вредителей сельскохозяйственных растений наиболее распространен колорадский жук.

Таким образом, уровень риска чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории относится к уровню приемлемого риска и требует оценки целесообразности принимаемых мер по снижению риска возникновения сезонных инфекционных заболеваний.

7.4. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются не категорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.5. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Бурановское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Малопургинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Малопургинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Основными мероприятиями по гражданской обороне являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание локальных систем оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею;

- строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

Малопургинский район Удмуртской Республики не отнесен к группе по гражданской обороне.

В настоящее время защитных сооружений гражданской обороны (ГО) на территории муниципального образования «Бурановское» нет и строительство их не предусматривается. Укрытие населения в военное время предполагается в частных погребах, подвалах.

Размещение противорадиационных укрытий определено в подвальных помещениях существующих и строящихся жилых домов, административных зданий, объектов социальной сферы.

В настоящее время на территории поселения имеется одно противорадиационное укрытие (ПРУ), которое расположено в с. Яган-Докья.

| Противорадиационные укрытия |
| --- |
| Место расположения | Инв. № | класс | вместимость | Соотв. Норма м ИТМ ГО | площадь | Год ввода | Наличие ДЭС | Наличие вентиляции |
| с.Яган-Докья Ул.Садовая, 1 | 9/396 | В-111 | 600 | Огран. Соотв. | 1200 | 400 | 1992 | нет | нет |

В соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения необеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения необходимо предусматривать развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

Средства оповещения

Для оперативного реагирования органов управления, сил и средств ликвидации ЧС и своевременного информирования и оповещения населения в муниципальным образовании «Бурановское» используются электросирены и громкоговорители, расположенные в здании по адресу: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Яган-Докья, ул. Трактовая, 1а.

Согласно совместному приказу МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации №422/90/376 от 25.07.2006 года “Об утверждении Положения о системах оповещения населения” администрация муниципального образования  «Бурановское» планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации. Высокая эффективность в подготовке населения к самостоятельным действиям может быть достигнута путем выпуска специальных брошюр, адресованных местным жителям поселения, которые раздаются.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Бурановское» приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Бурановское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | Территория |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 16304,2 | 16304,2 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 1033,8 | 1033,8 |
|  | Земли промышленности | га | 177,2 | 277,9 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8294,7 | 8186,4 |
|  | Земли лесного фонда | га | 6699 | 6699 |
|  | Земли водного фонда | га | 96,9 | 96,9 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,6 | 10,2 |
|  | Население |
|  | Всего по муниципальному образованию | чел. | 2538 | 2600 |
|  | Количество населённых пунктов |
|  | Сельские населённые пункты | ед. | 5 | 5 |
|  | Жилищный фонд |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 20,9 | 25,0 |
|  | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. |  |  |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 128 | 128 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения | уч-ся | 280 | 280 |
|  | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 3 | 3 |
|  | Транспортная инфраструктура |
|  | Автодороги общего пользования из них местного значения поселения | км км | 157,4 22,5 | 157,4 22,5 |
|  | Инженерная инфраструктура |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды (с учётом полива) | куб. м/сут. | 696,6 | 705,1 |
|  | Количество котельных | ед. | 2 | 2 |
|  | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 2045,1 | 2077,4 |
|  | Ритуальное обслуживание |
|  | Общее количество кладбищ | ед. | 1 | 1 |

IІ. Графические и текстовые материалы

Приложение 1. Карта зон с особыми условиями использования территории;

Приложение 2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Приложение 3. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения;

Приложение 4. Карта современного использования территории.

Приложение 5. Сведения о границах населенных пунктов.