I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Малопургинское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Малопургинское»).

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» Малопургинского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Малопургинское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 01.08.2018 г. № 883-р, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Малопургинский район», «Схемой территориального планирования» муниципального образования «Малопургинский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Малопургинское».

Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» учтены:

1. документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Малопургинского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Малопургинское»;

2. программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Малопургинского района, бюджета муниципального образования «Малопургинское»;

3. решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Малопургинское» объектов республиканского и местного значения Малопургинского района и муниципального образования «Малопургинское»;

4. сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

5. предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» установлены:

- границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

- характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

- характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

- характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Малопургинское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

- внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Малопургинское»;

- принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- разработку проектов по сокращению санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

- разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Малопургинское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

- разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

- подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Малопургинское»;

- создание объектов местного значения муниципального образования «Малопургинское» на основании документации по планировке территории;

- разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Малопургинское», в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» разработан
на 20 лет:

- первая очередь до 2029 года;

- расчётный срок до 2039 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Малопургинское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Малопургинское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Малопургинское», приоритетных национальных проектов.

Существующая площадь муниципального образования «Малопургинское» в административных границах – 4971,3 га. Проектируемая площадь территории муниципального образования «Малопургинское» не изменится.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Малопургинское» относительно существующего на 01.01.2019 г. 9593 человека вырастет к 2029 году до 11210 человек, а к 2039 г. до 13430 человек.

На основании предложения Администрации муниципального образования «Малопургинский район» Генеральным планом предусматривается изменение границы населенных пунктов:

д. Курчум-Норья:

- исключение из черты населенного пункта части территории земельного участка с кадастровым номером 18:16:000000:812 с отнесением к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственных угодий;

С учетом корректировок площадь в границах населенного пункта уменьшится со 242,9 га до 216,9 га.

д. Столярово:

- включение в черту населенного пункта территории земельных участков с кадастровыми номерами 18:16:080001:353, 18:16:006001:938, 18:16:006001:1103, 8:16:006001:1101, 18:16:006001:1100, 18:16:006001:1099, 18:16:006001:1098, 18:16:006001:1097, 18:16:006001:1096, 18:16:006001:1095, 18:16:006001:1094, 18:16:006001:1093, 18:16:006001:1092, 18:16:006001:1090, 18:16:006001:1089, 18:16:006001:1088, 18:16:006001:1087, 18:16:006001:1086, 18:16:006001:1085, 18:16:006001:1084, 18:16:006001:1083, 18:16:006001:1082, 18:16:006001:1081, 18:16:006001:1109, 18:16:006001:1108, 18:16:006001:1107, 18:16:006001:1106, 18:16:006001:1105, 18:16:006001:1104, 18:16:006001:1102, 18:16:006001:1091, 18:16:006001:1080, 18:16:006001:911, 18:16:006001:914, 18:16:006001:939, 18:16:006001:940, 18:16:006001:941, 18:16:006001:942, 18:16:006001:943, 18:16:006001:944, 18:16:006001:945, 18:16:006001:912, 18:16:006001:913, 18:16:006001:915, 18:16:006001:916, 18:16:006001:917, 18:16:006001:918, 18:16:006001:919, 18:16:006001:920, 18:16:006001:921, 18:16:006001:922, 18:16:006001:923, 18:16:006001:924, 18:16:006001:925, 18:16:006001:926, 18:16:006001:927, 18:16:006001:928, 18:16:006001:929, 18:16:006001:930, 18:16:006001:931, 18:16:006001:932, 18:16:006001:933, 18:16:006001:934, 18:16:006001:935, 18:16:006001:936 для индивидуальной жилой застройки;

С учетом корректировок площадь в границах населенного пункта увеличится со 16,8 га до 27,6 га.

С учетом корректировок площадь в границах населенного пункта увеличится со 40,2 га до 41,1 га.

Итого предполагается увеличение площади в границах населенных пунктов на 6,6 га.

Общий жилой фонд на 01.01.2019 года составляет 197 500 кв. м (20,6 кв.м. на человека), общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 294 823 кв.м. (26,3 кв.м. на человека) и 429 760 кв.м. (32,0 кв.м. на человека).

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

На территории поселения находятся следующие объекты социальной инфраструктуры: гимназия, средняя школа, детские сады, объекты дополнительного образования, центральная районная больница, клуб, библиотека, краеведческий музей,  банки, учреждение социальной защиты, пожарное депо и почтовое отделение, спортивные сооружения (с. Малая Пурга), школа, библиотека, ФАП, клуб (д. Курчум-Норья и поч. Курчумский).  Перечень планируемых объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Малопургинское» приведен в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения | Определяется проектом |
| 2 | Строительство детских садов в с.Малая Пурга (2 по 220 мест), д. Курчум-Норья (1 на 220 мест) | Определяется проектом |
| 3 | Строительство школ с.Малая Пурга (800 мест), пристрой к школе в д. Курчум-Норья ( 200 мест) | Определяется проектом |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Малопургинское» приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах: реконструкция автодорог; строительство тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей | Определяется проектом |  |
| 2 | Капитальный ремонт автодорог местного значения |  |  |
| 3 | Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск |  |  |

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога федерального значения «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от федеральной трассы М-7 «Волга», а также автомобильные дороги межмуниципального значения: Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км, Малая Пурга – Нижнее Кечево, Малая Пурга – Норья, (Малая Пурга – Норья) – Курчум-Норья, Миндерево – Малая Пурга –Агрыз, (Малая Пурга – Норья) –Чурашур, Курчум-Норья – Курчумский лесоучасток, автомобильные дороги местного значения. Реконструкция и капитальный ремонт дорог федерального, межмуниципального и местного значения в пределах расчетного срока определяется проектной документацией.

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Малопургинское»:

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

- Развитие дренажных систем.

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие дренажных систем.

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Малопургинское»:

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Малопургинское»:

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

2.3.4. Объекты электроснабжения

Электроснабжение МО «Малопургинское» осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго». Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Малопургинское»:

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ    «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2.4. Объекты пожарной безопасности

В настоящее время на территории Малопургинского муниципального района созданы и функционирует: 1 подразделение Государственной противопожарной службы с выездной техникой (ПЧ-37), 2 ведомственные пожарные команды, 4 поста муниципальной пожарной охраны, 15 добровольных пожарных дружин. Из 15 подразделений добровольной пожарной охраны 4 команды находится на круглосуточном дежурстве. МО «Малопургинское» обслуживает ПЧ-37 ГУ УР "ГПС УР" (3 АЦ), расположенное по адресу ул. Советская, 93.

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Малопургинское» приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный пирс на пруду, пожарные гидранты | д. Абдульменево | Определяется проектом |
| 2 | Пожарный водоем, пожарные гидранты | д. Курчум-Норья |  |

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной  техникой в любое время года.

Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей  улично-дорожной сети населенных пунктов должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенных пунктов сельских поселений в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки сельских поселений до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиями СП 4.13130.2013.

# 3. Параметры функциональных зон

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Малопургинское» генеральным планом муниципального образования «Малопургинское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений администраций муниципального образования «Малопургинский район» и муниципального образования «Малопургинское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,6.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона многоквартирной жилой застройки - территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,4.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона многоквартирной жилой застройки - территории, застроенные или планируемые к застройке многоквартирными среднеэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 5;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,4.

Общественно-деловые зоны

Зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, образования, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Производственная зона

Производственная зона – это зона, предназначенная для размещения производственных предприятий и их инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации необходимых санитарно-защитных зон и иных зон охраны от этих предприятий. Территории, застроенные или планируемые к застройке головными сооружениями и объектами инженерной инфраструктуры (за исключением линейных объектов трубопроводного транспорта).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 1.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур в границах населенного пункта.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Зона объектов сельскохозяйственного назначения - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (животноводческого, птицеводческого, свиноводческого направлений), а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ

Зона застройки садовыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке садовыми домами с приусадебными участками.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды сезонного проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории садовыми домами не более 0,2.

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования включают в себя территории, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, создания озелененных территорий, организация занятий физической культурой и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории - 0.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона лесов

Зона лесов - территории, занятые лесами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 0;

коэффициент застройки территории не более 0.

Зона складирования и накопления отходов

Зона складирования и накопления отходов- территории, занятые сбора, складирования и накопления твердых коммунальных отходов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального и местного значения в границах муниципального образования «Малопургинское» приведен в таблице 4.

Таблица 4.

| .№ п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регионального значения | Местного значения |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | - |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |  |  |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |  |  |
| 4 | Общественно-деловые зоны | - | Капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, строительство детских садов в с.Малая Пурга (2 по 220 мест), д. Курчум-Норья (1 на 220 мест), строительство школы в с.Малая Пурга (800 мест), пристрой к школе в д. Курчум-Норья ( 200 мест) |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | - | Строительство и капитальный ремонт водозаборных скважин, ремонт или замена водонапорных башен, водопроводов, водоотведения, линии электропередачи, очистных сооружений |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - |
| 7 | Зона сельcкохозяйственных угодий | - | - |
| 8 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения | - | - |
| 9 | Зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |  |  |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | - | - |
| 11 | Производственная зона | - | - |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования | - | - |
| 13 | Зона кладбищ | - | - |
| 14 | Зона лесов | - | - |
| 15 | Зона складирования и накопления отходов |  | Строительство объекта складирования и накопления отходов |

II. Графические материалы

Приложение 1. Карта границ населённых пунктов;

Приложение 2. Карта функциональных зон поселения;

Приложение 3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

Приложение 4. Сведения о границах населенных пунктов.