Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«Норьинское»

муниципального образования

«Малопургинский район»

Удмуртской Республики

на 2019-2022 годы

Содержание

| Паспорт программы | 3 стр. |
| --- | --- |
| Введение | 5 стр. |
| Генеральный План муниципального образования «Норьинское» | 7 стр. |
| Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами | 7 стр. |
| Общие сведения о территории МО «Норьинское» | 9 стр. |
| Перечень основных мероприятий программы | 15 стр. |
| Механизм реализации Программы | 16 стр. |
| Ресурсное обеспечение Программы | 16 стр. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения | 17 стр. |
| Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы | 17 стр. |
| Ожидаемые результаты реализации программы. | 18 стр. |
| Приложение №1 | 18 стр. |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Норьинское» на 2015-2020 и на плановый период до 2022 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", - статьи 26 п.12.1 . Устава муниципального образования «Норьинское» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Норьинское» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования « Норьинское» |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Норьинское», организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Руководитель программы | Глава муниципального образования «Норьинское» |
| Основные цели и Задачи программы | 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Норьинское» 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Норьинское» 3.Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Норьинскокое», создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования «Норьинское» 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 6. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства 7. Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 8. Снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационной связи. |
| Сроки реализации программы | 1-ый этап 2015-2020гг. 2-ой этап 2021-2022 гг. |
| Основные направления программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения - развитие системы теплоснабжения и водоснабжения; - развитие, реконструкция и модернизация систем электроснабжения - развитие и строительство систем газоснабжения -реконструкция и модернизация систем уличного освещения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: - общий контроль; -контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Норьинское» Снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшение экологической обстановки муниципального образования «Норьинское» Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения муниципального образования «Норьинское» Развитие системы водоснабжения и водоотведения: -развитие систем водоснабжения, водоотведения; -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нареканий на качество оказываемых услуг. Развитие системы теплоснабжения: - снижения уровня потерь в системах теплоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нареканий на качество оказываемых услуг. Экология: - повышение экологической безопасности в поселении; -организация и вывоз твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Норьинское»; - улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Норьинское». |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Норьинское» на 2015 - 2020 и на период до 2022 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2021 годы", в соответствии со статьи 26 п. 12.1. Устава муниципального образования «Норьинское».

Муниципальная целевая Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, телекоммуникационной связи), объектов сбора, вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Норьинское», в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Норьинское»  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Норьинское» по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Норьинское» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

Генеральный План МО «Норьинское»

1.Основные проблемы

и обоснование необходимости их решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики  муниципального образования «Норьинское» является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса муниципального образования «Норьинское» характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Норьинское» позволит:

-обеспечить более комфортные условия проживания населения муниципального  образования «Норьинское» путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

-снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация  существующей системы электроснабжения и развитие новой системы электроснабжения, телекоммуникационной связи отвечает интересам жителей муниципального образования «Норьинское», она  позволит:

- формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Норьинское» возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Удмуртской Республики, муниципального образования «Малопургинский район» и органа местного самоуправления -муниципального образования «Норьинское» для привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы позволит:

-привлечь средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

-разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

Программа основана на следующих базовых принципах:

1)софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

2) развитие различных форм государственно – частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

3) открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы электро-, водоснабжения, водоотведения и телекоммуникационной связи - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что муниципальное образование «Норьинское» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального  ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2.  Общие сведения о территории МО  «Норьинское»

В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – с. Норья, д. Сизяшур, д. Кулаево, д. Горд Шунды, д. Красный Яр.  Муниципальное образование граничит с двумя районами республики Можгинским и Увинским,  и з-я муниципальными образованиями «Иваново-Самарское», «Уромское», «Постольскок».  Площадь муниципального образования  9,4 тыс. га.

Экономика сельского поселения ориентирована на развитие обрабатывающей промышленности.

Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кв занимается Малопургинский РЭС»

Электроснабжение населенных пунктов выполнено в основном по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ.

Источниками электроснабжения являются:

- ПС 35/10 кВ Норья фидеры №1, № 2 и № 5;

- ПС 35/10 кВ Радист фидеры № 2,  № 5 и №7.

Центром питания для ПС Норья  является: ПС 110/35/10 Никольская.

Центром питания для ПС Радист  является: ПС 110/35/10 Пурга.

Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях.

По территории МО «Норьинское» проходят:

-   ВЛ-10 кВ общей протяженностью 27,6 км

- ВЛ-35 кВ Пс Уром-ПС Радист-ПС Норья-ПС Никольская общей протяженностью 14,4 км

-   ВЛ-220 кВ общей протяженностью 15,1 км

Система электроснабжения муниципального образования «Норьинское» сохраняется от существующих централизованных объектов:

обслуживающие организации:

- филиал «Удмуртэнерго» Малопургинский РЭС ОАО  «МРСК Центра и Приволжья»

- Малопургинский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии»

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам  III категории. Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов МО «Норьинское» осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных и от индивидуальных автономных источников теплоты (АИТ)

Изношенность инфраструктуры теплоснабжения значительная, в ряде котельных оборудование выработало свой ресурс.

Существующее положение

По данным администрации МО «Норьинское» в производственных и коммунально-бытовых котельных  основным видом топлива является природный газ, каменный уголь, а также электроэнергия.

Характеристики котельных  отапливаемых социальную сферу населенных пунктов  МО «Норьинское» сведены в таблицу № 22

Таблица №22

| № п/п | Местонахождение и наименование котельной | Марка котлов | Мощность котельной,Гкал/ч/(Мвт) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Норья | СТГ Классик 0,4 | 0,53 | газ |
| 2 | с.Норья ЦРБ | КЧМ-5-к | - | уголь |
| 3 | д.Сизяшур СК | Электр. коврики | (0,025) | Электр. |
| 4 | д.Сизяшур | КС-Г-100КАМА | 0,1538 | газ |
| 5 | д.Сизяшур ФАП | Электр. коврики | 0 | Электр. |

Водоснабжение

Основные решения по водоснабжению,

характеристика проектируемых сетей и сооружений

Источником питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки являются артезианские скважины и каптажные колодцы.

Для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения данной территории предусмотрено устройство внутриплощадочные водопроводы Ду=50-100мм от существующих водопроводов и строительство новых сетей водоснабжения. В с. Норья, д. Красный Яр, д. Сизяшур и д. Кулаево необходимо бурение новых скважин на воду. Устройство водонапорных башен необходимо в с. Норья, д. Красный Яр и д.Кулаево.

План-график очередности строительства объектов и сетей водопровода проводить согласно утвержденной программы..

Первоочередные мероприятия по строительству сетей водоснабжения определить согласно план-графика строительства объектов.

Предусмотрены внутриплощадочные сети водоснабжения Д=63-110мм, «питьевая» из полиэтиленовых  труб по ГОСТ  18599-2001,  к которым запроектировано подключение объектов. Присоединение объектов выполнить от одного колодца для 3-4 малоэтажных объектов.

Прокладку сети производить на глубине не менее 2,3м до низа трубы.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения объектов общественно-деловой застройки при рабочем проектировании при необходимости предусмотреть пожарные резервуары.

Расход воды на наружное пожаротушение малоэтажной застройки — 10л/с.

Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение общественно-деловой застройки — уточнить при  рабочем проектировании.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды предусмотрена объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения.

Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, требующим воду питьевого качества в зданиях.

Требуемый напор для малоэтажной застройки — 18м на отм. 0,000 (отметки чистого пола в здании).

Существующие и планируемые объекты водоснабжения

Таблица №26

| Наименование | Существующее положение | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Норья |
| Водозаборные скважины | 3 | 4 | 4 |
| Сети водоснабжения, м | 7,6 | 9,5 | 9,5 |
| д. Горд Шунды |
| Водозаборные скважины | 1 | 1 | 1 |
| Сети водоснабжения, м | 1,22 | 1,22 | 1,122 |
| д. Красный Яр |
| Водозаборные скважины | - | 1 | 1 |
| Сети водоснабжения, м | - | 0,4 | 0,4 |
| д. Кулаево |
| Водозаборные скважины | 1 | 2 | 2 |
| Сети водоснабжения, м | 2,1 | 2,62 | 2,62 |
| д. Сизяшур |
| Водозаборные скважины | 3 | 4 | 4 |
| Сети водоснабжения, м | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| Всего по муниципальному образованию |
| Водозаборные скважины | 8 | 12 | 12 |
| Сети водоснабжения, м | 16,22 | 19,14 | 19,04 |

Проектом предлагается предусмотреть и использовать систему дождевых стоков с крыш зданий и сооружений с со сбором их в резервуары или емкости для последующей ее очистки и использования для технических нужд.

Водоотведение

Основные решения по водоотведению,

характеристика проектируемых сетей и сооружений

Проектируемое канализование застройки предусмотрено в выгребы с последующей откачкой ассенизационной машиной в места, согласованные ЦГСЭН.

Для объектов соцкультбыта предусмотрены локальные очистные сооружения (ЛОС). Сброс очищенного стока производиться в водные объекты. Необходимость устройства насосных станций определить при рабочем проектировании.

Поверхностные, дренажные, условно - чистые и агрессивные стоки в хозяйственно-бытовую канализацию не принимаются

Газоснабжение

Характеристика действующей системы газоснабжения  муниципальном образовании «Норьинское» по состоянию на

Газоснабжение муниципального образования «Норьинское» Малопургинского района УР осуществляется природным и сжиженным газом.

В состав муниципального образования «Норьинское» входит пять населенных пункта:               с. Норья, д. Горд Шунды, д. Красный Яр, д. Сизяшур, д. Кулаево

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Норьинское» является существующая газораспределительная станция (ГРС «Радист»), расположенная у д. Сизяшур. Данная ГРС запитана от магистрального газопровода «Пермь-Горький II» диаметром 1200мм давлением Р=5,5 МПа.

Максимальная часовая проектная производительность ГРС –  6,5 тыс м3/час.

Существующая газораспределительная станция имеет один выход с давлением 0,6 МПа на населенные пункты Малопургинского района.

Схема газоснабжения Малопургинскогорайона принята тупиковая, двухступенчатая:

1 ступень — газопроводы II категории (давлением свыше 0.3МПа до 0,6МПа) от ГРС «Радист» до  газорегуляторных пунктов типа ША-Б в населенных пунктах;

2 ступень - газопроводы низкого давления (давлением до 0.003МПа) от газорегуляторных пунктов типа ША-Б до потребителей.

В настоящее время в муниципальном образовании «Норьинское» Малопургинского района газифицированы природным газом населенные пункты: с. Норья, д. Сизяшур, д. Кулаево, за исключением д. Горд  Шунды и д. Красный Яр (не включены в схему газификации Удмуртской Республики в связи малой численности населения и отдаленного расположения данных населенных пунктов от существующих газораспределительных сетей).

3. Перечень основных мероприятий программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях       обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Главы Администрации и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Норьинского  сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит  предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям

4.Механизм реализации программы

Администрация  сельского поселения  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение предоставления  сведений по  составлению проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию муниципального образования «Малопургинский район».

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Норьинского  сельского поселения  с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 6 659тыс. рублей. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств республиканского и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Удмуртской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2019-2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6.Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

7. Оценка

социально-экономической эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств бюджета;

-привлечения средств республиканского, районного и местного бюджетов;

-привлечения средств внебюджетных источников;

-создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

-доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

8. Ожидаемые результаты реализации программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Норьинское», снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды сельского поселения «Норьинское».

Приложение №1

Мероприятия по выполнению программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Норьинское»

Тыс.руб.

| №п/п | Наименование мероприятия | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульной котельной в с. Норья |  |  | 900 | 2500 | 3400 |
|  | Местный бюджет |  |  | 10 | 10 | 20 |
|  | Бюджет УР |  |  | 890 | 2490 | 3380 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт скважин |  | 252 |  | 260 | 512 |
|  | Местный бюджет |  | 5,2 |  |  | 5,2 |
|  | Бюджет УР |  | 246,8 |  | 257,4 | 504,2 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей водоснабжения |  | 597 |  | 990,2 | 1587 |
|  | Местный бюджет |  | 56,8 |  | 10,2 | 67 |
|  | Бюджет УР |  | 100 |  | 980 | 1080 |
|  | Внебюджетные средства |  | 440 |  |  | 440 |
| 4 | Реконструкция сетей электроснабжения |  |  | 300 | 560 | 860 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 |
|  | Бюджет УР |  |  |  |  | 0 |
|  | Внебюджетные средства |  |  | 300 | 560 | 860 |
| 5 | Модернизация уличного освещения |  |  | 150 | 150 | 300 |
|  | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 | 60 |
|  | Бюджет УР |  |  | 120 | 120 | 240 |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  | 2436 | 1350 | 4460,2 | 6659 |
|  | Местный бюджет |  | 62 | 40 | 50,2 | 152,2 |
|  | Бюджет УР |  | 346,8 | 1010 | 3847,4 | 5204,2 |
|  | Внебюджетные средства |  | 440 | 300 | 560 | 1300 |