УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОПУРГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное образование «МАЛОПУРГИНСКОЕ»

Генеральный план

муниципального образования

«МАЛОПУРГИНСКОЕ»

(внесение изменений)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Казань, 2016

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Главный архитектор проекта | И.Ю. Романова |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Г.Ф. Зарипова |
| Основные сведения о территории. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды | ГИП, к.г.н. Рысаева Ю.С. Инженер 1 кат. Киямова Э.И. Инженер 1 кат. Борисова В.В. |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования | ГИП Зарипова Г.Ф. Вед.архитектор Щербакова М.А. |
| Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. | - |
| Социально-экономическое развитие. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания | И.о.ГИПа Гарифуллина А.Р. |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры | - |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры | ГИП Кузнецов В.Е. Инженер 2 кат. Красильникова В.В. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ГИП Кузнецов В.Е. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	9

3.1. Основные сведения о территории	10

3.2. Природные условия и ресурсы	10

Климат	10

Геоморфологическая характеристика	11

Геологическая характеристика	12

Месторождения полезных ископаемых	12

Гидрогеологические условия	13

Физико-геологические процессы	13

Гидрологическая характеристика	14

Инженерно-строительное районирование	14

Почвенный покров	15

Растительный мир, лесные ресурсы	15

Животный мир	16

Ландшафтные характеристики	17

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	17

3.4. Экологическая ситуация	21

Состояние атмосферного воздуха	21

Состояние водных ресурсов	23

Состояние почв и санитарная очистка территории	24

Факторы физического воздействия	27

Система озеленения	28

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	29

Санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов	30

Санитарные разрывы автодорог	33

Санитарно-защитные зоны железных дорог	33

Зоны минимально-допустимых расстояний (санитарные разрывы) и охранные зоны магистральных трубопроводов	34

Зоны минимально-допустимых расстояний (санитарные разрывы) и охранные зоны промысловых трубопроводов	35

Охранные зоны линий электропередачи	37

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	38

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	41

Земли лесного фонда	42

Противопожарный разрыв от леса	44

Зоны природных ограничений	45

Зоны месторождений полезных ископаемых	46

Зоны охраны объектов культурного наследия	47

3.6. Выводы	47

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	49

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	49

4.2. Социально-экономическое развитие	51

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	73

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	76

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	91

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	91

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	92

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	93

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	99

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды	100

Оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	100

Охрана атмосферного воздуха включает:	103

Охрана водных ресурсов включает:	104

Охрана земельного фонда и инженерная защита территории	105

Охране почв и санитарная очистка территории включает:	106

Защита от физических факторов	107

Сохранение природных комплексов и система озеленения включает:	108

Защита животного мира	109

Обеспечение медико-экологического благополучия населения	109

5.6. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов  муниципального образования «Малопургинское»	109

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	114

7. Список использованной литературы	117

ПРИЛОЖЕНИЕ	119

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| 2. Основные графические материалы |
| 1 | Карта современного использования территории поселения. М1:10000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории населенных пунктов. М1:5000 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, границ населенных пунктов, функциональных зон поселения. М1:10000 |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, границ населенных пунктов, функциональных зон поселения. Населенные пункты. М1:5000 |  |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение). М1:10000 |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение). М1:10000 |  |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры. 1:10000 |  |
| 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М1:10000 | ДСП |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG |  |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» (далее − Проект) разработан в соответствии с заданием 4* на подготовку проекта. Внесение изменений предусмотрено в части изменения границы с.Малая Пурга с учетом выноса опасных производственных объектов нефтеперекачивающей станции «Малая Пурга» (далее – НПС «Малая Пурга») за границы населенного пункта с учетом зон минимально допустимых расстояний.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Генерального плана муниципального образования «Малопургинское», разработанного Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2013 г., Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования МО «Малопургинский район» (ООО “Удмуртгражданпроект”, г. Ижевск), выполненная в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры МО «Малопургинский район», главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Главная цель Генерального плана муниципального образования «Малопургинское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории;

- создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства;

- повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей сельского поселения;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах сельского поселения;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель сельского поселения.

- развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь), обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная градостроительная оценка территории МО «Малопургинское» выполнена с целью определения потенциала дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы экологические характеристики территории:

- природные условия и ресурсы: климат, гидрологические и гидрогеологические условия, ресурсы поверхностных и подземных вод, инженерно-геологические условия, минерально-сырьевые ресурсы, растительный мир и лесные ресурсы, животный мир, ландшафтные характеристики;

- экологическая ситуация – санитарное состояние атмосферного воздуха, санитарное состояние водных объектов и системы водоснабжения, санитарное состояние почв и санитарная очистка территории, физические факторы воздействия, радиационная обстановка и др. факторы;

- зоны с особыми условиями использования территорий.

Проанализированы следующие социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

- факторы социально-экономического развития сельского поселения;

- демографическая ситуация, сферы занятости;

- анализ планировочной ситуации - современное использование территории сельского поселения; объекты культурного наследия;

- состояние жилищного фонда, динамика жилищного строительства;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

В ГИС-версии проекта разработаны цифровые тематические блоки по составляющим элементам комплексной оценки, разработаны отдельные тематические слои с семантическими базами данных, в составе проекта они отображены на соответствующих схемах.

Выводы комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана сельского поселения МО «Малопургинское» - выработки мероприятий по территориальному планированию, в т.ч. предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории, а также размещению объектов капитального строительства.

## 3.1. Основные сведения о территории

МО «Малопургинское» расположено в центральной части Малопургинского муниципального района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Постольское», «Яганское», «Баграш-Бигринское», а также с Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан.

В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово, починок Курчумский. Площадь муниципального образования порядка 49 км2 (4% от площади муниципального района).

На 01.01.2010 г. численность населения сельского поселения составила 8,6 тыс. чел., в том числе в с. Малая Пурга – 8,2 тыс. чел.

Экономика сельского поселения ориентирована на развитие обрабатывающей промышленности.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

### Климат

В работе приняты климатические характеристики согласно СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология" по метеостанциям Ижевска и Сарапула.

Климат умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, теплым летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью, относится к строительно-климатической зоне I В.

Среднегодовые температуры воздуха составляют 2,3ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Абсолютный минимум температур может опускаться до 41ºС, а абсолютный максимум – до 38ºС. Безморозный период со среднесуточной температурой +10ºС и выше продолжается в среднем 123 -130 дней.

Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Количество осадков достаточно, однако распределено по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков выпадает в теплый период (вторая половина лета – осень). Нередки ливни с грозами. Коэффициент увлажнения 0,9-1,2. Относительная влажность более 49-52%.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Высота снега достигает 45-55 см. Средняя глубина промерзания почв в отдельные годы составляет 65-90 см, однако максимальная может достигать уровня 120-180 см.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки. Зимой преобладают юго-западные направления ветров, а летом – северо-западные.

Таблица 3.2.1

Ветровой режим

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра % | 9 | 11 | 6 | 8 | 13 | 28 | 10 | 15 | 13 |
| средняя скорость ветра по направлениям м/с | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | - |

Рис. 1. Роза ветров

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают сильные ураганы. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.

В целом, климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства.

### Геоморфологическая характеристика

Географически Удмуртия входит в Западное Предуралье.

Рельеф рассматриваемой территории сильноволнистый, эрозионный. Территория сельского поселения расположена между двумя возвышенными участками – Можгинской и Сарапульской возвышенностями. Абсолютные отметки местности составляют 80-200 м с общим наклоном территории в сторону р.Иж (с запада на восток), где зафиксирована минимальная отметка поверхности (80 м) – урез воды. Общий уклон территории поселения не превышает 5-6 0С.

Для территории характерны такие формы рельефа, как балки и овраги, имеющие сильно покатые склоны иногда размытые различной степени залесенности. Значительно распространена водная эрозия в виде смыва верхнего горизонта и размыва почв.

Овражно-балочная сеть имеет разветвленный характер, балки длинные, по некоторым из них протекают ручьи. В средней и нижней части днища балок часто размыты, в нижней части они имеют вид нешироких лощинообразных понижений. В верхней части балки глубоко врезаны в поверхность, на вершинах и склонах продолжается процесс оврагообразование. В период ливневых осадков часто происходит вторичный размыв дна балок.

### Геологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского и триасового возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. Верхние горизонты сформированы обломочными продуктами древнего размыва и отложениями пород Западного Урала. Они представлены переслаивающимися глинами, алевролитами, песчаниками с прослоями мергелей, известняков, конгломератов. У поверхности встречаются продукты переработки пермских отложений талыми водами Днепровского оледенения. Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м.

В террасированных долинах рек встречаются породы неогенового периода разного механического состава (пески, супеси, суглинки, глины) мощностью до 10-12 м. В поймах рек представлены разнородные по механическому составу отложения современного аллювия (гравий, песок, галечник), мощность которых может достигать 15 м по р. Иж, 5-6 м по малым рекам. Днища балок, выносы грунта из оврагов и их склоны в нижней части слагаются делювиальными отложениями, преимущественно суглинистыми. В поймах рек местами выступают торфяные отложения.

### Месторождения полезных ископаемых

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории сельского поселения выявлены месторождения глины (для производства кирпича и керамзита) и торфа. В соответствии с законом РФ «О недрах» данные территории не подлежат градостроительному освоению.

Месторождение торфа «Малый Курчум» расположено севернее д. Курчум-Норья и южнее поч. Курчумский на левобережном склоне надпойменной террасы р.Постолка. Запасы категории А+В – 681 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается.

Месторождение кирпичных глин «Малопургинское» расположено в 0,8 км западнее с. Малая Пурга. Запасы по категории А – 140 тыс. м³, В – 835 тыс. м³, С1 – 100,3 тыс. м³. Месторождение разрабатывается с 1960 года, сырье используется на кирпичном заводе с. Малая Пурга.

Территории сельского поселения располагается в границах Кечёвского и Уромского нефтяных месторождений, выделенных для геологического изучения, разведки и добычи (Кучевское) углеводородного сырья. Недропользователем разведочной зоны Кечевского месторождения является ООО «Рябовское» (№ лицензии ИЖВ 01871 НР, срок действия лицензии до 26 марта 2039 г.); Недропользователем Уромского месторождения – ООО «Дальпромсинтез» (№ лицензии ИЖВ 01953 НП). На территории Малопургинского сельского поселения отсутствуют горные отводы и скважины нефтяного месторождения.

### Гидрогеологические условия

Геолого-гидрогеологические условия территории сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационным условиям и невыдержанным по мощности породам, гидрогеологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются существенной неоднородностью. Граница зоны пресных вод располагается на абсолютных отметках 20-30 м и характеризуется активным водообменном и минерализацией до 1 г/л. На водораздельных участках глубина залегания подошвы зоны пресных вод, как правило, составляет 120-160 м. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности зоны пресных вод до 40-80 м.

Подземные воды приурочены, в основном, к песчаникам. Суммарная вскрытая их мощность весьма изменчива от 4 до 40 м, чаще – 10-20 м. Уровенная поверхность водоносного комплекса в районе поймы и надпойменной террасы р. Иж залегает на глубинах от 1,5-8 м до 12 м. На склонах глубины увеличиваются до 30-40 м.

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствуют питьевым стандартам качества. В отдельных скважинах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья скважинами вскрыты некондиционные воды: гидрокарбонатные натриевые, сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные с повышенным содержанием (выше ПДК) натрия, сульфатов, хлора, микроэлементов (бор, фтор), жесткости. Данные превышения связывают с природными факторами загрязнения подземных вод. Техногенным загрязнение является наличие в водах – нитратов (с. Малая Пурга).

Специальные работы и исследования по эксплуатационным запасам питьевых вод на исследуемой территории не проводились.

### Физико-геологические процессы

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории сельского поселения, следует отметить эрозию, заболачивание и плоскостной смыв.

Территория сильно подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Активное проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек.

Овражно-балочная сеть приурочена к речке Пургинка в южной части с. М. Пурга, безымянного притока реки Курчумка в южной части д. Абдульменево, а также безымянному ручью в центральной части поселения.

Процесс заболачивания связан с понижениями рельефа с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод и по большей части приурочен к долинам и поймам рек.

В границах рассматриваемого сельского поселения заболоченные участки приурочены к рр. Иж и Постолка.

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности.

### Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Камы, системы р. Иж. Распределение речной сети по территории в силу неоднородности физико-географических факторов неравномерное. Особенностью рисунка речной сети является меридиональное направление течения реки Иж и широтное направление ее притоков.

Река Иж протекает по восточной границе сельского поселения. Это правый приток Нижнекамского водохранилища (Ижский залив). Длина реки составляет 226,2 км. Ширина долины реки 1,5-2 км, ширина русла - 20-25 м. Долина реки ассиметричная: левый берег высокий – до 30 м и крутой, правый – пологий. Площадь водосбора равна 8,4 тыс.км2. Иж принимает 69 притоков. Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 34,7 м3/сек. Используется комплексно.

Р. Постолка - правый приток р.Иж. Длина реки составляет 58 км, водосборная площадь – 503 км2. Ее исток расположен на границе Увинского и Завьяловского районов Удмуртской Республики. Протекает по Завьяловскому, Малопургинскому районам. Наиболее крупные притоки – р.Сизшурка, р.Кечурка, а также многочисленные ручьи.

По долинам р.Иж и Постолка встречаются озера-старицы серповидной и вытянутой формы. Подобные озера наполняются водой во время весеннего половодья. Глубина озер небольшая, они часто зарастают растительностью и превращаются в низинные болота.

Реки МО «Малопургинское» по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье рек происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега. В этот период зона затопления может достигать от пределов только русловой части реки, до затопления всей пойменной поверхности. Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков. Уровень воды в реках может подниматься до 1-2 м. В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой все реки покрываются льдом и переходят на грунтовое питание. Первые ледовые явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав устанавливается во второй – третьей декаде ноября.

Для территории сельского поселения характерны небольшие низинные болота продолговатой формы, вытянутые вдоль речной долины.

### Инженерно-строительное районирование

Значительная часть территории МО «Малопургинское» является благоприятной для градостроительного освоения. В геоморфологическом отношении это поверхности выравнивания, характеризующиеся высотами до 200 м, сложенные устойчивыми породами (суглинки, супеси, глины, пески). Глубина залегание грунтовых вод не менее 2 м, нормативное давление на грунты более 1,5 кг/см². Данные территории благоприятны для всех видов освоения:

- волнистая равнинная территория, распространена на севере, северо-востоке и северо-западе сельского поселения (около 50% территории);

- расчлененная возвышенная дренированная равнина, с более развитым эрозионным рельефом, приуроченная к юго-западу и северо-западу территории (около 38%).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (11%) представлены комплексом первых надпойменных террас, с близким залеганием грунтовых вод, и возможным подтоплением в период прохождения сильных паводков.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 1%):

- овражно-балочная сеть и отдельные овраги, с продолжающимся на склонах и возвышенностях процессом разрушения и смыва поверхностного слоя земли и развитием эрозии, склоны оврагов могут достигать уклонов 10% и более;

- заболоченные понижения и пойменный комплекс рек.

### Почвенный покров

В почвенном районе рассматриваемой территории широко распространены дерново-подзолистые преимущественно слабоподзолистые средне- и тяжелосуглинистого механического состава почвы; дерново-карбонатные почвы (в основном выщелоченные и оподзоленные) и серые лесные, оподзоленные.

Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов. Характерный признак – наличие подзолистого горизонта. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Серые лесные оподзоленные почвы сформировались на покровных суглинках и глинах под лиственными лесами и лугово-травяной растительностью. Залегают, в основном, на пологих северных склонах или на шлейфах склонов любой экспозиции, где близко к поверхности подходят грунтовые воды. Основной отличительный признак серых лесных почв - светло-серая, серая или темно-серая окраска верхнего гумусного слоя. Профиль с хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью до 20-40 см.

В основном, почвы на территории малогумусные, маломощные, бедны питательными веществами, подвержены водной эрозии. При использовании под посевы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

### Растительный мир, лесные ресурсы

Вся территория МО «Малопургинское» расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими породами в лесах являются ель, береза, липа, осина. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Леса богаты ягодами: земляникой, малиной, смородиной, рябиной, калиной, черемухой, встречаются орешники. Много разнообразных грибов, среди них грузди, белый гриб.

Территория МО «Малопургинское» обслуживается ГУ УР «Яганское лесничество». В 2008 г. разработан Лесохозяйственный регламент Яганского лесничества Удмуртской Республики. Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В границах Малопургинского сельского поселения леса занимают площадь в  548,6 га.

На территории МО «Малопургинское» площади естественных кормовых угодий ограничены. Они располагаются, главным образом, в поймах рек, по склонам и днищам балок. В них распространены разнотравно-злаковые луга. Злаки в травостое занимают 50-60 %, наиболее распространены ежа сборная, лисохвост, мятлики, полевица белая. Разнотравье составляет 30-40 % травостоя и представлено лапчаткой, щавелем, крапивой и другими видами.

На территории МО «Малопургинское» нет особо охраняемых природных территорий.

### Животный мир

Главнейшая экологическая функция животных – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. Устойчивость экологических систем обеспечивается, в первую очередь, животными как наиболее мобильным элементом.

Из животного мира на территории встречаются: кабаны, лоси, медведи, волки, лисы, зайцы и др.

В широколиственных лесах основными представителями животного мира являются барсук, еж европейский. В дуплах деревьев обитает соня садовая, относящаяся к грызунам, а также желтогорлая мышь.

Животный мир лугов и степей представлен различными видами грызунов. Это суслик рыжеватый, сурок степной, суслик малый, большой тушканчик, степная пищуха, хомячок Эверсманна. Среди хищных птиц здесь обитают: беркут, орел-могильник, степной орел, канюк-курганник, степной лунь, степная пустельга, коршун. Много среди степных птиц жаворонков, встречается чекан-каменка.

Ихтиофауна водных объектов представлена следующими видами рыб: лещ, окунь, судак, щука, плотва, сазан, сом, налим, красноперка, карась, густера, язь, уклея, головаь, верховка, пескари, ерш.

Промысловый лов водных биологических ресурсов и промысловая охота на территории поселения не осуществляются.

Из пресмыкающихся и земноводных на рассматриваемой территории встречаются обыкновенная гадюка, уж, безногая ящерица – веретеница.

Богат мир насекомых. Встречаются разнообразные бабочки, жуки, клещи, мухи, пауки, тля.

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др.

### Ландшафтные характеристики

На основе изучения особенностей геологического строения, рельефа, климата, вод и почвенно-растительного покрова на территории Удмуртии выделяется 9 физико-географических (ландшафтных) районов (Рысин, 1998).

Территория Малопургинского сельского поселения полностью расположена в границах Иж-Валинского ландшафтного района в пределах Можгинской возвышенности. Преобладающими являются высоты 150-220 м. Климатические условия наиболее благоприятные в республике. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +2,1°С до +2,5°С. Сумма активных температур составляет 2000-2100° С, продолжительность безморозного периода— 130-135 дней. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм. В настоящее время в районе доминирующими являются вторичные осиново-берёзовые и липовые леса. Район характеризуется относительно высокой долей антропогенных ландшафтов. Средняя залесённость в районе составляет 35%, а распаханность — 50-55%.

Необходимо отметить, что процессы урбанизации территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются селитебный, промышленный и рекреационный типы ландшафтов.

Селитебный функциональный тип ландшафта представлен жилой застройкой усадебного, мало-  и среднеэтажного типа.

Промышленный тип ландшафта включает территории, занятые производственными и коммунально-складскими объектами.

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Практически вся территория поселения находится в зоне антропогенного воздействия. Этому способствует развитая транспортная сеть. Все это приводит к снижению природного потенциала и потере устойчивости ландшафта.

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

МО «Малопургинское» находится в центральной части Малопургинского муниципального района, граничит: на севере с МО «Постольское», на западе с МО «Баграш-Бигринское», на востоке с МО «Яганское», на юге с Республикой Татарстан.

МО «Малопургинское» представляет собой вытянутую в северной части с севера на юг и в южной части с запада на восток территорию, преимущественно занятую сельскохозяйственными угодьями с небольшими участками занятыми лесным фондом (в основном в северо-западной части). В юго-западной части сельского поселения имеется крупное садово-дачное образование. Населенные пункты в сельском поселении располагаются вдоль проходящей с севера на юг автомобильной трассы регионального значения. Территорию пересекают автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» и железнодорожные пути Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», а также магистральные газопроводы и нефтепроводы. Вдоль северной границы сельского поселения протекает река Постолка, а в юго-восточной части имеется крупное озеро. В состав поселения входят пять населенных пунктов: с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, поч. Курчумский, д. Столярово. Административный центр муниципального образования - село Малая Пурга, расположено в 37 км от Ижевска.

Лучшие по сравнению с другими территориями Удмуртии почвенно-климатические ресурсы, хорошая обеспеченность автомобильными дорогами, проходящие железные дороги, нефте- и газопроводы, близкое расположение от столицы республики Ижевска характеризуют выгодное экономико-географическое положение.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

с. Малая Пурга — центр района. На его территории расположены основные административные, финансовые учреждения, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Численность населения села Малая Пурга на 01.01.2010 г составляет 8,2 тыс. чел.

Село находится в центральной части сельского поселения и ограничено с севера магистральным газопроводом Воткинского ЛПУМГ, с запада федеральной трассой М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск», с востока Горьковской железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги». Через село проходят автодороги и протекает река Пургинка. Село застроено преимущественно деревянными жилыми домами с приусадебными участками. В центральной части села находятся участки средне- и малоэтажной застройки. Школа и общественные здания каменные. Спортивное ядро присутствует в составе школы. Улично-дорожная сеть развита и не требует реконструкции. Административные и общественные здания сконцентрированы, в основном, в районе центральных улиц Октябрьской и Советской. В селе Малая Пурга имеется гимназия, средняя школа, 3 детских сада, объекты дополнительного образования, центральная районная больница, клуб, библиотека, краеведческий музей, 2 банка, учреждение социальной защиты, пожарное депо и почтовое отделение. Промышленные предприятия и производственно-складская зона расположены на северо- и юго-востоке села. Здесь размещаются нефтеперекачивающие станции, газораспределительная станция и подстанция «Пурга». В северо-восточной части села находится сельское кладбище.

В черту села Малая Пурга входит анклавный участок общей площадью 9,1 га, разделенный землями СПК «Юж-Пурга», расположенный в 1,25 км южнее села Малая Пурга по смежеству с границей города Агрыз Республики Татарстан. На этом участке располагаются гаражный массив и рынок.

В черту села Малая Пурга входит территория общей площадью 1,0 га на расстоянии 1,25 км восточнее Малой Пурги. Эта территория частично занята жилыми домами 3-го км Горьковской железной дороги, здесь также осуществляет свою деятельность СПК «1 мая».

д. Абдульменево расположена северо-западнее с. Малая Пурга. Жилая застройка в деревне – индивидуальная с приусадебными участками. Имеется магазин.

д. Столярово находится в непосредственной близости от д. Абдульменево, и переставляет собой жилую индивидуальную застройку с приусадебными участками.

д. Курчум-Норья и поч. Курчумский находятся северо-восточнее д. Столярово у границы МО «Постольское». Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками. На территории деревни расположены; школа, библиотека, ФАП, клуб и магазин.

Культурное наследие

По данным Министерства культуры Удмуртской Республики на территории поселения расположены 1 объект культурного наследия регионального значения (памятник архитектуры), 1 выявленный объект культурного наследия (памятник археологии), а также 12 объектов, обладающих признаками культурного наследия (памятники истории). Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице ниже.

Таблица 3.3.1

Список объектов культурного наследия

| №№ | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Памятник архитектуры (объект культурного наследия регионального значения) |
| 11 | Храм Михаила Архангела, авторы В.М. Дружинин, И.А. Чарушин, 1902 г. (Пост. Правительства Удмуртской Республики от 17.09.2001 г. № 966) | с. Малая Пурга, ул. Советская, 44 |
| Памятник археологии (выявленный объект культурного наследия) |
| 2 2 | Малопургинское 1 поселение 2 тыс. н.э. | Безымянный ручей (П) р. Чультумка, СЗ от с. Малая Пурга, 20 м. от глин. карьера |
| Объекты, обладающие признаками культурного наследия (памятники истории) |
| 3 | Памятник (обелиск) погибшим в годы Гражданской войны, (Лунину) 1948 г., (рекон. 1967 г.) | с. Малая Пурга, ул. Советская |
| 4 | Памятник (обелиск) павшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 территория школы №1 |
| 5 | Захоронения воинов, скончавшихся от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.), 1990 г. (памятная плита) | с. Малая Пурга (северное кладбище) |
| 6 | Герою Советского Союза З. Султанову (мемориальная доска), 1985 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 (на фасаде здания школы) |
| 7 | Памятный знак на здании Малопургинской средней школы №1, посвященный учителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 1985 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 |
| 8 | Аллея героев Советского Союза и Социалистического труда. (памятные плиты) 1989 г. | с. Малая Пурга, пл. Победы |
| 9 | «Штабу 108-ой отдельной стрелковой дивизии, (мемориальная доска) 1942 г. | с. Малая Пурга, ул. Советская (на фасаде здания ЦОМа) |
| 10 | Памятник участникам локальных войн, 2004 г. | с. Малая Пурга, пл. Победы |
| 11 | Памятник (обелиск) павшим в годы Великой Отечественной войны,. 1985 г. Автор – Н. Г. Гадыршин | д. Абдульменево, ул. З. Султанова |
| 12 | Герою Советского Союза З. Султанову (мемориальная доска), 2004 г. | д. Абдульменево ул. З. Султанова (на фасаде здания магазина) |
| 13 | Памятник (обелиск) землякам павшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | д. Курчум-Норья, ул. Центральная |

В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны памятников культуры в поселении нет.

На территории села Малая Пурга расположены

- Михайлово-Архангельский храм;

- Памятник погибшим в годы Гражданской войны;

- Памятник участникам локальных войн;

- Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны (Вечный огонь);

- Захоронения воинов, умерших в госпитале в годы Великой Отечественной войны;

- Мемориальная доска Герою Советского Союза З. Султанову;

- Памятный знак учителям Малопургинской средней школы, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны;

- Памятные плиты Героям Великой Отечественной войны и Социального труда;

- Мемориальная доска «Штаб 108-ой отдельной стрелковой дивизии, 1942 г.».

На территории д. Абдульменево расположены Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны и Мемориальная доска Герою Советского Союза З. Султанову.

В д. Курчум-Норья имеется Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Министерства культуры Удмуртской Республики. Необходимо исследование неучтенных объектов культурного наследия по заявке местных органов самоуправления (в Министерство культуры Удмуртской Республики) для включения их в категорию выявленных и постановления на учет в качестве памятников культурного наследия местного или регионального значения.

Выводы

- Культурное наследие сельского поселения представлено, прежде всего памятниками истории. Изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются недостаточными.

- Утвержденных в установленном порядке зон охраны памятников культурного наследия нет, также отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия.

## 3.4. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки.

Природными факторами, отрицательно действующими на человека, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории МО «Малопургинское» отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках нескольких муниципальных районов и республики в целом. Отдельные пробы качества атмосферного воздуха проводят лаборатории Роспотребнадзора, ЦГМС-Р и частных предприятий.

### Состояние атмосферного воздуха

Основными загрязнителями атмосферного воздуха на рассматриваемой территории выступают объекты сельского хозяйства, нефтяной, строительной, химической, пищевой отраслей.

В границах села Малая Пурга расположена передвижная трупосжигательная печь и скотоубойный цех мощностью 50-500 тонн в сутки, объекты II и III класса опасности, СЗЗ 500 и 300 м соответственно. Размещение данных объектов в границах населенного пункта неприемлемо.

Молочные фермы СПК "1 май" д. Курчум-Норья (600 голов), с. Малая Пурга (300 и 400 голов) – объекты III класса опасности, ориентировочные санитарно-защитные зоны которых составляют 300 м, оказывают негативное воздействие на жителей вышеупомянутых населенных пунктов.

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами.

Загрязняют окружающую среду поселения объекты по обслуживанию агропромышленного комплекса, например, Агротехсервис с. М. Пурга, в 100-метровой СЗЗ которого расположены жилые участки села.

На территории административного центра сельского поселения с. Малая Пурга источником загрязнения окружающей среды являются нефтебазы, расположенные на северо-востоке села, вблизи жилой застройки. К настоящему времени только для НПС «Малая Пурга» разработан проект окончательной санитарно-защитной зоны, который направлен Главному государственному санитарному врачу РФ для принятия решения об утверждении санитарно-защитной зоны. Для остальных объектов, необходимо проведение аналогичной процедуры по обоснованию размера санитарно-защитной зоны и размещения в ее границах жилой застройки и дошкольных учреждений.

Асфальтобетонный завод (II класс опасности, СЗЗ 500 м) расположен в восточном направлении от с. Малая Пурга вне зоны влияния на жилую застройку, однако оказывает дополнительное влияние на состояние атмосферного воздуха, пылегазоулавливающие установки используются неэффективно.

У юго-западной границы с. М. Пурга расположены Кирпичный завод и карьер по добыче глины, являющиеся объектами III и IV класса опасности, СЗЗ которых составляют 300 и 100 м соответственно. В данном радиусе расположены жилые участки села.

Строительная база, лесхоз, лесопилка с. М. Пурга и лесопилка д. Курчум-Норья также оказывают воздействие на население, в их 100-метровых СЗЗ расположены жилые территории данных населенных пунктов.

ООО «Предприятие Луч» - объект химической отрасли, специализирующийся на изготовлении пластмассовых изделий. По классу опасности относится к III классу, СЗЗ – 300 м. Расположение данного объекта в границах населенного пункта (в восточной части) обуславливает его прямое воздействие на население.

Объекты пищевого производства – Молокозавод и Хлебозавод – расположены практически в центре с. М. Пурга, что приводит к размещению в их 100-метровых СЗЗ жилых территорий.

Котельные населенных пунктов в большинстве переведены на газ и оказывают локальное негативное воздействие на окружающую среду.

Зона напряжения и загрязнения окружающей среды формируется также вдоль основным транспортных магистралей и узлов за счет автомобильного и железнодорожного транспорта, а также объектов их обслуживания, например, АЗС по ул. Советская с. М. Пурга.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

На границе с Малопургинским СП на территории  смежных муниципальных образований расположены объекты, являющиеся источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (список объектов в разделе 3.5. «Санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов»). Однако в границах их санитарно-защитных зон на территории Малопургинского СП нет объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

Потенциальным источником опасности и негативного влияния на окружающую среду становятся также трубопроводы, протянутые по территории сельского поселения.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2013 году» на территории Малопургинского муниципального района (в т.ч. в МО «Малопургинское») превышений ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано.

### Состояние водных ресурсов

Основными источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды по естественной защищенности от поверхностного загрязнения защищены от микробного загрязнения. По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями, подземные воды недостаточно защищены. Водозабор из поверхностных водных объектов используется главным образом для орошения.

По материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2013 году » на территории Малопургинского муниципального района (в т.ч. в МО «Малопургинское») наблюдаются несоответствия источников централизованного водоснабжения требованиям санитарных норм и правил. Это объясняется главным образом отсутствием организованной зоны санитарной охраны. В целом качество воды, подаваемой населению, отвечает санитарным нормам, однако за 2013 г. наблюдалось превышение нормативных показателей по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. По данным инспектора по охране природы Управления Минприроды Удмуртской Республики питьевая вода характеризуется как жесткая, фиксируются превышения по бору, что связано с природными свойствами воды. Необходимо наладить и организовать более тщательный контроль качества воды подаваемой населению. Регистрировались превышения нормативных значений воды из водопроводной сети и по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Это может свидетельствовать о недостаточной подготовке и очистке подаваемой населению воды, а также о вторичном загрязнении воды, при прохождении по водопроводам.

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Расчет зон санитарной охраны скважин с. М. Пурга был составлен ООО "Сервисный центр "Аctive" в 2014 году.

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения в населенных пунктах не соблюдается, в первом поясе ЗСО располагается неканализованная жилая застройка.

Комплексный анализ состояния водных объектов на территории сельского поселения не проводится, исследуются только крупные реки республики.

Гидрографическая сеть принадлежит системе р.Иж, протекающей в восточной части сельского поселения. Река Иж загрязняется сточными водами Ижевского промузла, среди которых преобладают сбросы машиностроительной, оборонной, электротехнической промышленности и коммунального хозяйства. По данным Госдоклада «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2013 г.» качество воды в реке Иж ниже г. Ижевск характеризовалось 4-ым классом разряда «А» грязных вод. Наблюдается рост среднегодового содержания нитритного (3 ПДК) и аммонийного азота (3 ПДК), цинка (1,5 ПДК) и фосфатов (1,2 ПДК), меди (8 ПДК). Регистрируются также увеличение повторяемости превышений допустимых норм разовыми концентрациями нефтепродуктов, лекговоспламеняемых органических веществ по величине БПК5, аммонийного и нитритного азота, фенолов, фосфатов. Кислородный режим удовлетворительный. Концентрации хлорорганических пестицидов ниже пределов обнаружения.

Вода р. Постолка  умеренно-загрязненная. Основные загрязнители рек – нефтепродукты, тяжелые металлы. Химический состав воды:  железо общее 0,465мг/л (превышение ПДК 6,241);  нефтепродукты 0,148мг/л (превышение ПДК 2,960); медь 0,005мг/л (превышение ПДК 5,925).

По данным государственной статистической отчетности основными загрязнителями поверхностных вод на территории сельского поселения являются сельхозпредприятия, очистные сооружения. Населенные пункты муниципального образования не канализованы, за исключением части с. Малая Пурга, где с 2008 г. введены в обслуживание канализационные очистные сооружения (только механическая очистка, строительство цикла биологической очистки стоков не закончено). После КОС стоки сбрасываются на рельеф, в 2 км от р.Иж. Сточные воды жилой зоны (индивидуальные дома) сбрасываются в выгребные ямы, а затем вывозятся на свалку спецавтотранспортом.

На территории сельского поселения не достаточно организованных мест отдыха населения на водных объектах. Качество воды в местах купания исследуется только выборочно по плану Управления Роспотребнадзора. В водоемах 2-ой категории водопользования результаты анализа пробы воды выявили в 2013 г. несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне водотоков сельского поселения размещено неканализованное жилье, фермы и т.д.

### Состояние почв и санитарная очистка территории

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Специфика сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда – основная  часть земельного фонда относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения». Так, на экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории сельского поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. Следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная причина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Отдельно следует выделить железную дорогу как источник загрязнения почв. Наиболее распространёнными загрязнителями территорий предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные материалы. Причиной загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, неисправных котлов, при заправке колесных букс. Прилегающая к железной дороге территория загрязняется металлической пылью от стирания чугунных тормозных колодок, а также зачастую является бактериально зараженной в результате попадания сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы.

Другим источником загрязнения окружающей среды являются отходы производства и потребления, несвоевременное удаление и недостаточное обезвреживание которых может привести к ухудшению санитарного состояния территории и являться причиной многочисленных заболеваний.

И здесь нельзя не упомянуть железнодорожную отрасль. По экспертной оценке на железнодорожном транспорте ежегодно образуется 3-5 млн. т твердых отходов (Аксенов и др.).

На территории населенных пунктов сельского поселения установлены контейнерные площадки для складирования твердых коммунальных отходов. Вывоз скопившегося мусора осуществляет на свалку ТКО вблизи н.п. Абдульменево.

Ведутся переговоры с инвестором для строительства полигона ТКО.

Из года в год особое внимание уделяется благоустройству и санитарной очистке территории.

Немаловажной проблемой остается проблема содержания и эксплуатации скотомогильников. Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

На территории МО «Малопургинское» имеется 1 скотомогильник (ветеринарно-санитарная карточка № 18-21-02-014). Скотомогильник законсервирован 25.05.2008 г., ограждение скотомогильника отсутствует. В 1000 м санитарно-защитной зоне скотомогильника расположена жилая застройка с. Малая Пурга, объекты АПК.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильника:

- проведение мероприятий по сокращению размера санитарно-защитной зоны скотомогильника;

- перенос несибиреязвенного скотомогильника;

- перефункционирование селитебных территорий и объектов АПК, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Сокращение размера санитарно-защитной зоны скотомогильника возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями органов Роспотребнадзора по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом; установка ограждения и обваловка территории;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с территориальными органами Управления Роспотребнадзора.

При оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-% мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

На сегодняшний день в с. Малая Пурга действует передвижная трупосжигательная печь (расположена на территории «Малопургинская райСББЖ»).

### Факторы физического воздействия

На территории сельского поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация).

Однако источники данного влияния расположены на территории сельского поселения: электрические сети, электроподстанции, телевышки, вышки связи, железнодорожные пути и автомагистрали.

Акустический фон территории, в первую очередь, обусловлен воздействием транспортных потоков.

По территории сельского поселения проходит железная дорога. Уровень шума от железной дороги может достигать 90 дБа  на удалении 20 м от железнодорожного полотна. Основной источник железнодорожного шума - удары вагонов при движении на стыках и неровностях рельсов, вентиляторы, системы охлаждения, компрессоры. Различный частотный состав звуковых колебаний, относительно неизменная звуковая форма и длительные паузы между коротким звуковым воздействием делают шум от рельсового транспорта менее обременительным, нежели шум от автотранспорта. Полностью в санитарно-защитной зоне железной дороги – зоне акустического дискомфорта – расположены жилые участки ж/д платформы «3-й км».

Источником шумового воздействия также является газораспределительная станция, расположенная на выезде из с. М. Пурга в Нижнее Кечево. Однако, территория жилой застройки села расположена вне 100-метровой санитарно-защитной зоны ГРС.

В зоне акустического дискомфорта находятся жилые участки населенных пунктов, расположенные вдоль автодорог: Миндерево- Малая Пурга – Агрыз, Малая Пурга - Нижнее Кечево, Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км, Малая Пурга – Норья, Малая Пурга - Норья- Курчум.

Источниками электромагнитного воздействия являются электроподстанции ПС Малопургинская, ПС Нефтяная. В 300-метровой санитарно-защитной зоне электроподстанций расположены жилые дома села.

Территорию сельского поселения пересекают линии электропередачи напряжением 10 – 220 кВ. Для ЛЭП данной мощности не требуется установление санитарных разрывов.

Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также замеры уровня воздействия данных объектов.

Наблюдение за радиационной обстановкой на территории ведется по 2 параметрам: гамма-фон и радиоактивные выпадения из атмосферы. Среднее значение мощности экспозиционной дозы составляло 9-13 мкР/час (в пределах естественного фона). Это говорит о стабильной радиационной обстановке на рассматриваемой территории.

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

### Система озеленения

В создании благоприятной экологической обстановки территории участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

Основные элементы системы озеленения с. Малая Пурга сосредоточены в центральной меридионально вытянутой части населенного пункта между улицами Парковая, Пионерская, Октябрьская. На территории населенного пункта существует три крупных парка: парк при больнице, центральный парк около здания Администрации на площади Победы и школьный парк рядом со школой №1. К озелененным территориям относится также участок леса на выезде из населенного пункта за кладбищем по ул. Советской. При этом к озелененным территориям общего пользования можно отнести только Центральный парк.

На территории населенного пункта имеется один открытый стадион без стационарных трибун, расположенный в центре населенного пункта на территории школы №2.

Пруд и набережная р. Пургинки находится в настоящий момент в запущенном и заросшем состоянии. Качество воды в пруду не соответствует санитарным нормативам места рекреации населения.

Следует отметить, что больший процент застройки населенного пункта это индивидуальные дома с прилегающими к ним участками, огородами или садами. Данные территории играют положительную роль в потенциале восстановления природной экосистемы, а также оздоровления окружающей среды.

Ниже в таблице представлена структура озеленения сельского поселения в настоящее время.

Таблица 3.4.1

Существующая структура озеленения сельского поселения

| № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Леса лесного фонда | 548,6 |
| 2 | Луга, пастбища | 485,6 |
| 3 | Сады | 109,5 |
| 4 | Озеленение кладбищ | 10,7 |
| 5 | Озеленение населенных пунктов, в том числе парки, скверы спортивные объекты (стадион) озеленение СЗЗ, ВОЗ, СР дорог | 170,5 3,6 0,4 166,5 |
|  | Итого | 1324,9 |

Удельный вес озелененных территорий в сельском поселении составляет 27 %.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет: 4,9 м² на человека. Согласно СП 42.1330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативная обеспеченность сельских населенных пунктов должна составлять 12 м² на человека.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

На территории сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;

- санитарные разрывы автодорог;

- санитарно-защитные зоны железных дорог;

- зоны минимально-допустимых расстояний магистральных и промысловых трубопроводов;

- охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов;

- охранные зоны линий электропередачи;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- земли лесного фонда;

- противопожарный разрыв от леса;

- зоны природных ограничений;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

### Санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. от 25.04.2014 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Сведения об имеющихся на территории сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 3.5.1. Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нефтебаза, хранение нефти, с.Малая Пурга | 500 | 2 |
|  | "РНК", "УННК" (Белкамнефть), ПКФ "Селена", "СЗМН", "Удмуртнефть" | 500 | 2 |
|  | НПС «Малая Пурга» | с С,СВ,В,ЮВ,Ю,СЗ – 500 м; с ЮЗ - от 170 м (до границ дошкольного учреждения) до 500 м; с З – от 51 м (до границ огородного участка жилого дома по ул. Советская, 114) до 115 м (граница огородного участка жилого дома по ул. Буденного, 26)* | 2 |
|  | АБЗ | 500 | 2 |
|  | Трупосжигательная печь, Малопургинский рай СББЖ | 500 | 2 |
|  | Скотобойный цех | 300 | 3 |
|  | Кирпичный завод, с.Малая Пурга | 300 | 3 |
|  | МФ, СПК "1 май", 400 голов, с.Малая Пурга | 300 | 3 |
|  | МФ СПК "1 май", 600 голов, д.Курчум -Норья | 300 | 3 |
|  | МФ, СПК "1 май", 300 голов, с.Малая Пурга | 300 | 3 |
|  | Предприятие "Луч" | 300 | 3 |
|  | Вагонное ДЕПО (2 шт.) | 300 | 3 |
|  | ГРС «Малая Пурга» | 100** | 3 |
|  | Электроподстанции ПС Малопургинская, ПС Нефтяная | 300 | 3 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 200 | 3 |
|  | Лесопилка, д.Курчум -Норья | 100 | 4 |
|  | ООО "Развитиие" лесопилка, с.Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | Хлебозавод, с. Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | Молокозавод, с.Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | Лесхоз, с.Малая Пурга | 100 | 4 |
|  | МСО, строительная база | 100 | 4 |
|  | СТО «РОС» | 100 | 4 |
|  | Агротехсервис | 100 | 4 |
|  | Карьер по добыче глины | 100 | 4 |
|  | Кладбище г. Агрыза (3,2 га) | 100 | 4 |
|  | Коммунальное хозяйство, гаражи, склады, дорожное управление с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Склад продуктов с. Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | АЗС по ул. Советская-Тракторная с. Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | АЗС, с. Малая Пурга, около Агрыза | 50 | 5 |
|  | АЗС на выезде из с. М. Пурга | 50 | 5 |
|  | Сельское кладбище с.Малая Пурга | 50 | 5 |
|  | Сельское кладбище д.Абдульменево | 50 | 5 |
| На территории смежных муниципальных объектов |
|  | Свалка ТКО Постольского СП | 500 | 2 |
| г. Агрыз: |
|  | ПЧ-23 (путевая часть) (Агрызская дистанция пути) | 500 | 2 |
|  | Пилорама (Леспромхоза) | 300 | 3 |
|  | СМП № 184 филиал ОАО "Казтрансстрой"; частное АТП ИП Набиуллин | 300 | 3 |
|  | Тяговая подстанция | 300 | 3 |
|  | Стадион УФСК "Локомотив" | 300 | 3 |

* Для предприятия НПС «Малая Пурга» разработан проект по установлению (утверждению) окончательной санитарно-защитной зоны, который передан на рассмотрение Главному государственному санитарному врачу Российской Федерации. В настоящее время к данному проекту имеются следующие документы:

1. Экспертное заключение ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора № 520-816/п от 31.07.12 г. к проекту расчетной санитарно-защитной зоны НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ;

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 18.УЦ.04.000.Т.000.162.10.13 от 02.10.2013 г. к проекту расчетной санитарно-защитной зоны НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ;

3. Экспертное заключение ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора № 05-02/1032-14 от 22.12.2014 г. к проекту по установлению (утверждению) окончательной санитарно-защитной зоны предприятия НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ;

4. Предварительное согласование Главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике окончательной санитарно-защитной зоны НПС «Малая Пурга».

** Для ГРС «Малая Пурга» разработан проект по установлению окончательной величины санитарно - защитной зоны для производственных подразделений Воткинского ЛПУМГ- филиала ООО "Газпром трансгаз Чайковский", расположенных на территории Малопургинского муниципального района Удмуртской Республики. На данный проект получено экспертное заключение экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 94 от 11.03.2015г. и Решение Главного государственного санитарного врача по Удмуртской Республике от 01.06.2015 №4745.

Таблица 3.5.2

Регламент использования санитарно-защитных зон объектов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона, санитарные разрывы дорог | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 25.09.2007 г.№ 74 с изм. от 25.04.2014 г.) |

### Санитарные разрывы автодорог

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог сельского поселения санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.1330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  Для автодороги федерального значения 2 категории М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» согласно п.4.10 СП 34.13330.2012 санитарный разрыв составляет 200 м. Наименование дорог и размеры их санитарных разрывов представлены в таблице 3.5.3.

Режимы использования санитарных разрывов автодорог представлены в таблице 3.5.2.

### Санитарно-защитные зоны железных дорог

Восточную часть поселения пересекают железнодорожные пути «Агрыз – Екатеринбург» и «Ижевск – Агрыз».

Размеры и режим возможного использования санитарно-защитных зон железных дорог регламентированы ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог».

В соответствии с отраслевыми строительными нормами железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно быть занято зелеными насаждениями.

При расположении железнодорожных путей на насыпи, высотой более 2 м, расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае аварии должно выдерживаться расстояние не менее 50 м.

Таблица 3.5.3

Перечень основных транспортных коммуникаций на территории

| № | Наименование | Размер санитарного разрыва (м) |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги |
|  | М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» | 200 |
|  | Малая Пурга – Норья | 50 |
|  | (Малая Пурга – Норья) – Чурашур | 50 |
|  | Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км | 50 |
|  | Миндерево – Малая Пурга – Агрыз | 50 |
|  | Малая Пурга – Норья – Курчум | 50 |
|  | Малая Пурга – Нижнее Кечево | 50 |
| Железнодорожные пути |
|  | Агрыз – Екатеринбург | 100 |
|  | Ижевск – Агрыз | 100 |

### Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны магистральных трубопроводов

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с табл. 4 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», и отражены на картографических материалах с грифом ДСП.

Кроме того, согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» табл. 5 от НПС и ГРС устанавливаются зоны минимально-допустимых расстояний в размере 150 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) размер охранной зоны от указанных трубопроводов составляет 25 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 3.5.5

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30). |
| Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |
|  | возводить любые постройки и сооружения, |  |
|  | высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; |  |
|  | сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, |  |
|  | устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, |  |
|  | размещать сады и огороды; |  |
|  | производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; |  |
|  | производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; |  |
|  | производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). |  |

### Зоны минимально-допустимых расстояний (санитарные разрывы) и охранные зоны промысловых трубопроводов

В северо-западной части поселения проходит промысловый трубопровод на Архангельское месторождение нефти.

Размеры санитарных разрывов промысловых трубопроводов устанавливаются в соответствии с СП 34-116-97 "Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" (утв. приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23.12.1997 г. N 441) и составляют 75 м.

Для исключения возможности повреждения промыслового нефтепровода устанавливается охранная зона. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 20.08.2007 г. «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» охранная зона составляет 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны.

Регламенты использования ограничений промысловых трубопроводов представлены в таблице 3.5.6.

Таблица 3.5.6

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон промысловых трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зона минимально-допустимых расстояний (санитарный разрыв) | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 34-116-97 "Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" (утв. приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23.12.1997 г. N 441) |
| Охранная зона | В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов и их объектов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; огораживать или перегораживать охранные зоны, препятствовать организациям, эксплуатирующим трубопровод и его объекты, или уполномоченным ими организациям в выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. Организациям, эксплуатирующим трубопроводы и их объекты, разрешается: подъезд автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ при условии предварительного (не менее чем за 5 суток до начала работ) письменного уведомления об этом собственника земельного участка, землепользователя или землевладельца, на земельном участке которого планируется проведение таких работ, в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и его объектам по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий, с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков собственнику земельного участка, землевладельцу, землепользователю, арендатору; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя, арендатора. | Постановление КМ РТ от 20.08.2007 г. №395 «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» |

### Охранные зоны линий электропередачи

По территории сельского поселения проходят ЛЭП напряжением 10, 35, 110 и 220 кВ.

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Устанавливаемые размеры охранных зон для ЛЭП рассматриваемого поселения приведены в таблице 3.5.7.

Таблица 3.5.7

Таблица охранных зон ЛЭП

| № | Наименование | Един. изм. | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 220 кВ | м | 25 |
| 2 | ЛЭП 110 кВ | м | 20 |
| 3 | ЛЭП 35 кВ | м | 15 |
|  | ЛЭП 10 кВ | м | 10 |

Регламент использования охранных зон линий электропередачи представлен в таблице ниже.

Таблица 3.5.8

Регламенты использования охранных зон линий электропередачи

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, на территории сельского поселения устанавливаются следующие ограничения водных объектов – таблица 3.5.9.

Таблица 3.5.9

Перечень основных водных объектов с указанием размеров водоохранных зон и прибрежной защитной полосы

| № п/п | Наименование водотока/водоема | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) в зависимости от уклона | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. Постолка | 200 | 30-50 | 20 |
|  | р. Иж | 200 | 30-50 | 20 |
|  | р. Пургинка | 50 | 30-50 | 5 |
|  | р. Кечурка | 50 | 30-50 | 5 |
|  | другие реки и ручьи длиной менее 10 км | 50 | 30-50 | 5 |
|  | Озера, пруды | 50 | 30-50 | 20 |

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 3.5.10.

Таблица 3.5.10

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 г. №74-ФЗ) |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ Земельный кодекс РФ |

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для источников водоснабжения с. М. Пурга разработан «Проект зон санитарной охраны по скважинам №№ 64-2003, 50736, И-133-89, 105-92, И-136-89, 37535, 1032, 2753, 1317 питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора с. Малая Пурга, Малопургинского района, Удмуртская Республика» (санитарно-эпидемиологическое заключение 18.УЦ.02.000.Т.000050.03.14 от 06.03.2014). Размеры поясов зон санитарной охраны представлены на карте зон с особыми условиями использования территории, регламент использования – в таблице 3.5.11.

Таблица 3.5.11

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабже- ния | В пределах I пояса запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан; закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. В зонах санитарной охраны требуется выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. N 10) |

### Земли лесного фонда

На территории сельского поселения выделены леса двух категорий – защитные (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - зеленые зоны) и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 3.5.12.

Таблица 3.5.12

Регламенты использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |
| 1 | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
|  | Леса, выполняю-щие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев: когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В зеленых зонах запрещаются: использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Функциональные зоны площадь и границы зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Эксплуатационные леса |
| 2 | Эксплуата-ционные леса | В эксплуатационных лесах допускаются: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды деятельности в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### Противопожарный разрыв от леса

В целях пожарной безопасности в соответствии с СП 4.13130.2013
"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" от кромки леса лесного фонда устанавливается противопожарный разрыв.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах - не менее 30 м.

### Зоны природных ограничений

На территории сельского поселения выделяются территории, подверженные процессам подтопления, заболачивания и образования овражно-балочной сети.

Регламент использования таких территорий регулируется СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления», (таблица 3.5.13).

Таблица 3.5.13

Регламенты использования зон природных ограничений

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Зоны подтопления, заболачивания | В границах зон подтопления и заболачивания запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; нарушение естественных условий миграции животных в границах защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | Водный кодекс РФ, СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

### Зоны месторождений полезных ископаемых

Согласно ст.7 Закона РФ №2395-1 «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или ОС. Пользование недрами на ООПТ производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии со ст.22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст.25 Закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

В соответствии с законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

## 3.6. Выводы

Положительные факторы:

- муниципальное образование обладает выгодным экономико-географическим положением и высоким транспортным потенциалом: расположено поблизости от столицы Удмуртской Республики г. Ижевск, на важных транзитных автомобильных связях;

- с. Малая Пурга выполняет важные управленческие и общественные функции: здесь концентрируются основные обслуживающие объекты Малопургинского муниципального района – административные, общественные, культурные и др.;

- на территории сельского поселения имеются достаточные территориальные ресурсы для градостроительного освоения;

- климатические условия благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей;

- большая часть территории сельского поселения является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения;

- для населения сельского поселения характерна стабильно положительная динамика численности населения, демографическая ситуация характеризуется естественным и миграционным приростом;

- проектируемая территория характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности транспортной инфраструктурой, ориентированной на автобусный транспорт.

Отрицательные факторы:

- территории с. Малая Пурга практически со всех сторон ограничена коридорами и охранными зонами инженерных и транспортных коммуникаций;

- общий достаточно низкий уровень благоустройства территории населенных пунктов, плохое состояние улично-дорожной сети, большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения;

- утрата к настоящему времени многих объектов производственной инфраструктуры и агропромышленного комплекса, являвшихся местами приложения труда для местного населения;

- отсутствие централизованной системы канализации в населенных пунктах муниципального образования, кроме с. Малая Пурга;

- железнодорожный транспорт используется только для грузовых перевозок. Существующая автостанция нуждается в капитальном ремонте;

- отсутствие комплексной системы мониторинга окружающей среды;

- сильная подверженность водной эрозии и образованию овражно-балочной сети;

- неудовлетворительное санитарное состояние поверхностных вод;

- размещение скотоубойного цеха и трупосжигательной печи в границах населенного пункта;

- не установлено местоположение скотомогильников;

- ограниченные площади естественных кормовых угодий.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план МО «Малопургинское» учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунально-складских территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Основной объем нового жилищного строительства, предусмотренный на весь расчетный срок Генерального плана, будет востребован прежде всего жителями с. Малая Пурга. Развитие нового жилищного строительства настоящим проектом предусматривается в с. Малая Пурга, дд.Абдульменево, Столярово, Курчум-Норья.

Генеральным планом резервируются находящиеся на свободных территориях потенциальные площадки для нового жилищного и коммунально-складского строительства:

- в юго-западной части с.Малая Пурга развивается зона малоэтажного индивидуального жилого строительства на территории, ограниченной автомобильной трассой М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск»  и границей Республики Татарстан;

- в восточной части с.Малая Пурга резервируется коммунально-складская зона для развития за пределами расчетного срока;

- в южной части поселения в с.Малая Пурга отводится под общественно-деловую и производственные зоны территория, примыкающая к границе Республики Татарстан;

- в восточной части д.Абдульменево формируется зона индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения;

- в юго-восточной части д.Столярово - зона индивидуального жилого строительства;

- в южной и восточной части д.Курчум-Норья – зона индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения.

На застроенной территории в центральной части с.Малая Пурга предлагается выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилой застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д. На месте недействующего кирпичного завода в с.Малая Пурга предусматривается размещение площадки под новое жилищное строительство, рекреационной территории и объектов обслуживания.

Ул. Советская в своей центральной части насыщается общественно-деловыми зонами. На выезде из с. Малая Пурга в направлении на Нижнее Кечево также предусматривается зона общественно-делового назначения. В районе ул. Заречная у р.Пургинка организуется спортивная зона, в пределах которой будет располагаться лыжная база детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ).

В сельском поселении есть необходимость организации нового межмуниципального кладбища, которое будет ориентировано не только на нужды непосредственно муниципального образования, но и на потребности соседних поселений. Для размещения нового кладбища выделена территория к западу от трассы М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск». Также предусматривается расширение существующих кладбищ в д.Абдульменево и Агрызского кладбища.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Демографический потенциал. Прогноз перспективной численности населения

По данным администрации муниципального района в 2010 г. в сельском поселении проживают 8576 чел. (около 25 % населения муниципального района). Численность населения за межпереписной период (1989-2002 гг.) увеличилась на 15 %, в последние годы растет в среднем на 2 % в год (табл. № 2).

Основным фактором, определяющим численность населения, является естественный прирост-убыль населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности. После 2002 г. в сельском поселении отмечается некоторое увеличение рождаемости, снижение смертности и, как следствие, увеличение показателя естественного прироста (табл. № 3), который в 2009 г. в расчете на 1000 населения составил 7,6 человек (в среднем по муниципальному району - 0,7 чел./тыс. жителей). Миграционный приток имеет положительную динамику.

Таблица № 2.

Численность населения на конец года

| Годы | 1989 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, человек | 6346 | 7289 | 7321 | 7360 | 7454 | 7549 | 7643 | 7737 | 7742 | 8065 | 8576 |

Таблица № 3.

Динамика основных демографических показателей

| Годы | 1989 | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |
| Рождаемость | 137 | 85 | 98 | 100 | 108 | 129 | 128 | 158 |
| Смертность | 40 | 83 | 71 | 87 | 85 | 82 | 74 | 93 |
| Естественный прирост | 97 | 2 | 27 | 13 | 23 | 47 | 54 | 65 |
| Естественное движение, (чел. на 1000 жителей) |
| Рождаемость | 21,6 | 12,0 | 13,4 | 13,6 | 14,3 | 16,7 | 16,5 | 18,4 |
| Смертность | 6,3 | 11,7 | 9,7 | 11,8 | 11,3 | 10,6 | 9,6 | 10,8 |
| Естественный прирост | 15,3 | 0,3 | 3,7 | 1,8 | 3,0 | 6,1 | 6,9 | 7,6 |
| Механическое движение (чел.) |
| Прибыло | 64 | 190 | 221 | 232 | 244 | 329 | 240 | 398 |
| Выбыло | 56 | 171 | 196 | 206 | 186 | 140 | 111 | 360 |
| Миграционный прирост | 8 | 19 | 25 | 26 | 58 | 189 | 129 | 38 |
| Механическое движение (чел. на 1000 жителей) |
| Прибыло | 10,1 | 26,8 | 30,3 | 31,5 | 32,3 | 42,5 | 31,0 | 46,4 |
| Выбыло | 8,8 | 24,1 | 26,9 | 28,0 | 24,6 | 18,1 | 14,3 | 42,0 |
| Миграционный прирост | 1,3 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 7,7 | 24,4 | 16,7 | 4,4 |

Возрастная структура населения сельского поселения относительно средних по муниципальному району показателей характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (65,2 %) и низкой долей лиц старше трудоспособного возраста (13,1%). Демографическая нагрузка соответственно составляет 534 человека в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных, что ниже среднероссийского показателя, и ниже аналогичного показателя по муниципальному району (655 человек на 1000 трудоспособных). Численность населения в трудоспособном возрасте (женщины-16-55 лет/ мужчины 16-60 лет) составляет 5434 чел.

Рисунок № 1.

Рисунок № 2.

Вывод

- Для населения МО «Малопургинское» характерна стабильно положительная динамика численности населения. Демографическая ситуация характеризуется положительными естественным и миграционным приростом. Возрастная структура населения носит прогрессивный характер с преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над лицами пенсионного возраста и высокой долей населения в трудоспособном возрасте.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

Демографические тенденции последнего времени позволяют предположить, что до 2030 гг. в сельском поселении будет продолжаться планомерный рост численности населения, обусловленный естественным и миграционным приростом населения.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию в Малопургинском муниципальном районе в целом и на конкретное положение дел в МО «Малопургинское». Повышению рождаемости будут способствовать принятый  закон о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка, реализация комплекса мер, предусмотренных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» и пр.

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики демографическая ситуация в Малопургинском муниципальном районе на перспективу до 2025 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к улучшению. Возрастная структура населения на 2030 гг. определена с учетом трендов прогноза, содержащегося в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики, в которой соответствующие показатели даны по муниципальным районам республики на 2025 г., и прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

Прогноз численности населения на 2030 г. сформирован с учетом дальнейшего улучшения социально-экономической ситуации в сельском поселении, повышения инвестиционной привлекательности территории, увеличения уровня рождаемости, снижения уровня смертности, роста миграционного сальдо и т.п. По согласованию с администрациями Малопургинского муниципального района и МО «Малопургинское» на расчетный срок предусматривается существенное увеличение численности населения - на 40 % от современного уровня до 12 тыс. человек. Такой оптимистичный вариант развития территории сельского поселения представляется наиболее целесообразным для формулирования мероприятий по развитию жилищного фонда и объектов обслуживания. Численность населения на первую очередь определена в размере 10,3 тыс. чел. В проекте принята следующая возрастная структура постоянного населения.

Таблица № 4.

Перспективная возрастная структура населения

| Возраст | % |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Моложе трудоспособного возраста | 22 | 23 | 23 |
| В трудоспособном возрасте | 65 | 60 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста | 13 | 17 | 20 |

Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения сельского поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения сельского поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Село Малая Пурга, являясь центром не только сельского поселения, но и муниципального района, выполняет функции общерайонного центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, оказывающего периодические и эпизодические услуги межпоселенного уровня, поэтому здесь представлен более полный перечень учреждений обслуживания, по сравнению с другими сельскими поселениями муниципального района. Кроме того, учреждения обслуживания размещаются во втором по величине населенном пункте сельского поселения - д.Курчум-Норья.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Малопургинского муниципального района и действующими целевыми программами.

Существующее положение

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения, расположенных на территории сельского поселения, представлен в табл. № 5. В с. Малая Пурга (ул. Пионерская, 52) расположен Комплексный центр социального обслуживания населения, которым обслуживаются 51 человек.

Таблица № 5.

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МОУ СОШ №1 | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 | мест | 322 | 394 |
| МОУ гимназия | с. Малая Пурга, ул. Школьная, 1 | мест | 525 | 703 |
| МОУ ООШ | д. Курчум-Норья, ул. Нарядная, д.19 | мест | 54 | 19 |
| МДОУ д/с №1 «Колокольчик» | с. Малая Пурга, ул. Пушкина, 11а | мест | 160 | 202 |
| МДОУ д/с «Италмас» | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 46 | мест | 230 | 317 |
| МДОУ д/с №3 «Росинка» | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, 44 | мест | 80 | 90 |
| МДОУ ЦРР д/с «Чебурашка» | д. Курчум-Норья ул. Нарядная, 19 | мест | 20 | 20 |
| МОУ «Малопургинский центр образования» | с.Малая Пурга, ул. Советская, 55 | мест | 32 | 130 |
| МОУ ДОД Малопургинский ЦДТ | с. Малая Пурга, ул. Кирова, 1 | мест | 40 | 81 |
| МОУ ДОД Малопургинский ЦЭВ «Пурга кизилиос» | с. Малая Пурга, ул. Советская, 62 | мест | - | 57 |
| МОУ ДОД Малопургинская ДЮСШ | с. Малая Пурга пл. Победы, 3 | учащихся | 85 | 82 (ежедневно) |
| Учреждения здравоохранения |
| Малопургинская ЦРБ | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д.51 | коек | 244 | 196 |
| Поликлиника |  | пос. в смену | 300 | - |
| Курчум-Норьинский ФАП | д. Курчум-Норья, ул. Нарядная, д.19 | пос. в смену | 30 | - |
| Учреждения культуры |
| Районный Дом культуры | с. Малая Пурга пл. Победы, 4 | мест | 400 | 372 |
| Курчум-Норьинский сельский клуб | д. Курчум-Норья ул. Центральная, 53 | мест | 70 |
| Курчум-Норьинская сельская библиотека | д. Курчум-Норья ул. Центральная, 53 | тыс. томов | 5,7 |
| Центральная районная и детская библиотеки | с. Малая Пурга пл. Победы, 3 | тыс. томов | 100 | 45,2 |
| МОУ ДОД МДШИ | с. Малая Пурга ул. Кирова, 2 | мест | 80 |
| Спортивные учреждения |
| ФОК (Спортивный зал и бассейн) | с. Малая Пурга | кв.м кв.м. зерк. воды | 648 300 | 648 300 |
| Стадион | с. Малая Пурга | объект | - | 1 |

Таблица № 6.

Обеспеченность населения мощностью учреждений и объектов обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Дошкольные учреждения | мест | 490 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (691) | 71 |
| Школы | мест | 901 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах (1120) | 83 |
| Дополнительное образование | учащихся, мест | 2549 (с учетом ДЮСШ) | 10% от числа школьников (112) | Доста-точный |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Больницы | коек | 244/28,5 | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | 211 (339) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 330/38,5 | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 212 (194) |
| Спортивные сооружения Нормативы – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», в скобках – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 484/56,4 | 350 (200) на тыс. жителей | 38 (66) |
| Плоскостные сооружения | тыс.кв.м. | 11,8/1,37 | 1,95 (0,9) на тыс. жителей | 70 (152) |
| Учреждения культуры Нормативы: культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Дома культуры, клубы | место | 442/52 | 100 мест на тыс. жителей | 52 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 50,9/5,9 | 4,6 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 129 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 2934/342 | 300 на тыс. чел. | 114 |
| Предприятия общественного питания | место | 352/41 | 40 на тыс. чел. | 103 |
| Прочие объекты |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв, га | - | 0,24 на тыс. чел. | - |

На территории сельского поселения располагаются 2 рыночных комплекса – в с.Малая Пурга (ул. Пушкина,1) и Агрызский рынок, торговые площади которые являются достаточными в сравнении с нормативной величиной.

На территории сельского поселения находятся 3 кладбища – в с.Малая Пурга, в д.Абдульменево и кладбище г.Агрыз.

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности жителей сельского поселения учреждениями здравоохранения, библиотеками, рынками, магазинами может быть охарактеризован как высокий. В то же время сельское поселение недостаточно обеспечено школами и детскими садами, спортивными залами, вместимостью культурно-досуговых учреждений. Обеспеченность предприятиями общественного питания можно оценить как достаточную, без учета школьных столовых, но с учетом столовой СПК «Первый Май», которую можно считать относительно общедоступной. Гостиницы и учреждения бытового обслуживания- на территории сельского поселения отсутствуют.

Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта: здания всех детских садов, расположенных в с.Малая Пурга, районного дома культуры, школы № 1, районной библиотеки и инфекционного отделения ЦРБ. Ряд зданий нуждается в замене, в т.ч. по причине морального и физического износа: детская школа искусств в с.Малая Пурга, детский сад «Чебурашка» в д.Курчум-Норья, новое здание необходимо для Курчум-Норьинского ФАПа.

Выводы

- Недостаток ряда учреждений эпизодического обслуживания (учреждений культуры и т.д.) отчасти может компенсироваться за счет близости республиканского центра. Однако сельское поселение должно быть обеспечено объектами обслуживания повседневного пользования на нормативном уровне.

- Уровень обеспеченности населения местами в школах и детских садах, площадью спортивных залов и вместимостью культурно-досуговых учреждений относительно нормативно необходимых значений оценивается как низкий. При таком уровне обеспеченности вся мощность районного дома культуры фактически востребуется населением МО «Малопургинское». Для выполнения общерайонных функций мощность недостаточна. Дополнительные фонды могут требоваться и в районной библиотеке.

- С учетом общерайонного значения учреждений здравоохранения коечный фонд ЦРБ и мощность поликлиники нельзя считать избыточными. Гостиницы и учреждения бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют. Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предлагаются следующие принципы организации обслуживания и мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания населения.

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Уже сегодня в сельском поселении отмечается нехватка мест в учреждениях образования, как детских садах, так и школах. В связи в этим Программой социально-экономического развития МО «Малопургинское» в 2011 г. планируется строительство детского сада на 130 мест, в соответствии со Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района до 2027 г. предполагается строительство здания детского сада, школы в с. Малая Пурга, и детских садов-школ в дд. Абдульменево и Курчум-Норья. В дополнение к уже запланированным объектам в качестве первоочередного мероприятия для ликвидации существующей очереди в детские сады необходимо предусмотреть строительство пристройки к детскому саду «Росинка» на 120 мест. Также проектом предусматривается  строительство пристройки к СОШ №1 на 140 мест.

Для обеспечения потребностей населения новых жилых кварталов в с. Малая Пурга в услугах учреждений образования предлагается строительство школы на 530 мест и детского сада на 125 мест.

Программой социально-экономического развития МО «Малопургинское» предусмотрено строительство Центра образования учащихся в с. Малая Пурга на 150 мест.

В качестве первоочередных мероприятий требуется проведение капитального ремонта МДОУ детский сад №3 «Росинка», здание МДОУ детский сад №1 «Колокольчик».

Здравоохранение. В настоящее время для российского здравоохранения характерна реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети стационарозамещающих видов помощи - стационары на дому, дневные стационары и т.д.) и возрастание значения поликлинических учреждений.

Для МО «Малопургинское» необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Взамен старого, нуждающегося в замене, необходимо предусмотреть строительство нового здания ФАПа в д. Курчум-Норья (в составе нового здания школы-детского сада), на расчетный срок - здание ФАПа в д.Абдульменево (в составе здания школы-детского сада).

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культура и искусство. Для повышения качества жизни населения необходимо развитие системы досуговых учреждений, размещение новых культурно-досуговых центров. В соответствии с существующими нормативами и прогнозными оценками в сельском поселении существует потребность в создании учреждений данного типа.

В соответствии с районной Схемой территориального планирования в сельском поселении предусмотрено строительство многофункционального культурно-досугового центра, здания Детской школы искусств (взамен существующего здания) и художественной школы. Размещение музея предполагается в одном здании с Детской школой искусств и художественной школой. На расчетный срок проектом предусматривается строительство здания культурно-досугового центра (в составе клуба, библиотеки, спортивного зала) в д. Курчум-Норья взамен существующего здания сельского клуба и библиотеки, требующего замены в результате физического износа.

Физкультура и спорт. Предусматривается обеспечение населения доступной и многообразной системой спортивных объектов за счет строительства новых видов спортивных сооружений для разновозрастных групп населения.

Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе могут быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

В настоящий момент в соответствии с действующими нормативами в сельском поселении наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом. В соответствии с районной Схемой территориального планирования предусматривается строительство лыжной базы ДЮСШ. Необходимо также сформировать систему общедоступных плоскостных сооружений в наиболее крупных населенных пунктах сельского поселения, для этого предлагается размещение футбольного поля на территории проектируемой школы, универсальной спортивной площадки в с.Малая Пурга (на территории новой застройки), а также плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, хоккейные коробки, футбольные поля и т.п.), в дд. Абдульменево, Курчум-Норья.

Торговля и общественное питание. Проектом предусматривается размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки и т.п.). Объекты общественного питания и бытового обслуживания могут размещаться также в составе существующих и проектируемых торговых комплексов и в составе многофункциональных общественных центров, общественно-деловых зон.

В настоящее время обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли можно считать достаточной, однако в связи с проектируемым ростом численности населения возникнет потребность в новых объектах. Обеспеченность объектами общественного питания без учета школьных столовых и столовой, относящейся к СПК «Первый Май», чуть ниже нормативно предусмотренной величины, соответственно на расчетный срок необходимо развитие таких учреждений, прежде всего в с. Малая Пурга.

В данном проекте предусматривается строительство многофункционального культурно-досугового центра, торгового центра и торгово-развлекательного центра и размещение предприятий общественного питания в составе этих центров.

Проектом предлагается строительство здания офисного центра, совмещенного со зданием гостиницы.

Из категории предприятий коммунально-бытового обслуживания, на территории сельского поселения могут разместиться небольшая химчистка и/или фабрика прачечная, комплекс бытового обслуживания.

Таблица № 7.

Расчет потребности в учреждениях и объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость на 12 тыс. чел. населения | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние основного нормативно- го документа | Содержание норматива | принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое стро-итель-ство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с норма-тивом | 860 | 450 | 410 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест | СНиП 2.07.01-89( | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах - | В соответ-ствии с норма-тивом | 1700 | 819 | 881 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк туры | Для групп населенных пунктов от 10 до 20 тыс. – по 70 мест на тысячу жителей | В соответ-ствии с норма-тивом | 840 | 442 | 400 |

| Общедоступ-ные библиотеки | тыс. экз. | СНиП 2.07.01-89* | Для групп населенных пунктов людностью 5-10 тыс. – по 4,5-5 тыс. единиц. | В соответ-ствии с норма-тивом | 66 | 50,9 | 15,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | СНиП 2.07.01-89* | 200 | 200 | 2400 | 1582 | 818 |
| Территории плоскостных сооружений | га | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Плаватель-ные бассейны | м2 зеркала воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 м2 (в СНиП 2.07.01-89* предписывалось 20-25 м2) | 35 в 2020 г. и 50 в 2030 г | 600 | - | 600 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприя-тия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | СНиП 2.07.01-89* | 300 | В соответ-ствии с норма-тивом | 3600 | 2934 | 667 |
| Предприя-тия общест-венного питания | мест | СНиП 2.07.01-89* | 40 | В соответ-ствии с норма-тивом | 480 | 352 | 128 |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | СНиП 2.07.01-89* | 7 | В соответ-ствии с норма-тивом | 84 | - | 84 |
| Гостиницы | мест | СНиП 2.07.01-89* | 6 мест | В соответ-ствии с норма-тивом | 72 | - | 72 |
| Кладбище традицион-ного захоронения | га | СНиП 2.07.01-89* | 0,24 | В соответ-ствии с норма-тивом | 2,9 | - | 2,9 |

Перечень наиболее крупных объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых Генеральным планом к размещению в сельском поселении в течение расчетного срока приводится в табл. № 8.

Таблица № 8.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Общеобразовательная школа | 530 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 5 | Детский сад | 125 мест | с. Малая Пурга |
| 6 | Школа-детский сад | 70 мест | д. Курчум-Норья |
| 7 | Школа-детский сад | 30 мест | д. Абдульменево |
| 8 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Спортивные залы | 818 кв. м | в составе Досугового центра в д. Курчум-Норья |
| 3 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1,2 га | с. Малая Пурга, д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетитель-ских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Культурно-досуговый центр (клуб, библиотека, спортивный зал) | 1 объект | д. Курчум-Норья |
| 3 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | 1 объект | в новом квартале застройки в с. Малая Пурга |
| 3 | Предприятия общественного питания | 128 мест | в составе торгового, торгово-развлекательного и культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | межмуниципальное кладбище, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | Рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетитель-ских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Предприятия общественного питания | 80 мест | в составе торгового и культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | организация межмуниципального кладбища, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы выполнено в проекте с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий сельского поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации Генерального плана придается реконструкции и модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания, в частности капитальный ремонт требуется СОШ №1, детским садам в с. Малая Пурга, районной библиотеке и инфекционному отделению ЦРБ.

Кладбища. Существующие кладбища исчерпали свои территориальные возможности, поэтому проблема новых кладбищ для сельского поселения актуальна. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* норматив для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1000 чел. Отсюда расчетная потребность в кладбищах составит не менее 3 га. Проектом предусматривается строительство межмуниципального кладбища традиционного захоронения на территории сельского поселения, поскольку это кладбище будет обслуживать и соседние сельские поселения его проектная площадь составит 8,8 га. Также предполагается расширение Агрызского кладбища на 3,3 га и кладбища в д. Абдульменево на 0,5 га.

Развитие экономической базы

К числу факторов, способствующих развитию муниципального образования, относятся следующие:

- по территории сельского поселения проходят крупные транспортные магистрали - федеральная автодорога М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск», которая обеспечивает транспортную связь муниципального образования с Ижевском, железнодорожная линия Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»;

- близость к крупнейшему промышленному и культурному центру, столице Удмуртской Республики – г.Ижевску;

- муниципальное образование расположено на границе Удмуртской Республики и Республики Татарстан.

Кроме того, центр муниципального района и сельского поселения с.Малая Пурга выполняет важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения.

В отличие от большинства сельских поселений муниципального района, имеющих аграрную специализацию, экономика МО «Малопургинское» ориентирована на развитие промышленных видов деятельности, о чем свидетельствуют структура ВВП (табл.№ 9) и структура занятости. Основной объем валового продукта в сельском поселении обеспечивают промышленность, торговля и общественное питание.

Таблица № 9.

Структура валового внутреннего продукта МО «Малопургинское»

| Годы | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВП, % | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| промышленность | 32,7 | 28,5 | 25,5 |
| сельское хозяйство (ЛПХ) | 15,0 | 11,2 | 11,6 |
| строительство | 6,8 | 10,1 | 8,5 |
| связь | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| торговля и общественное питание | 24,0 | 25,9 | 29,1 |
| прочие | 17,5 | 18,2 | 18,8 |
| ЖКХ | 2,8 | 5,5 | 5,6 |

В 2009 г. численность работников, занятых на территории сельского поселения составила 47 % от всего трудоспособного населения. Часть населения работает за пределами сельского поселения, в г. Агрыз и г. Ижевск. Ежедневная маятниковая трудовая миграция составляет порядка 300 человек. Этот факт свидетельствует о недостаточном количестве мест приложения труда на территории сельского поселения. Число безработных за последние несколько лет менялось незначительно, на начало 2010 г. оно составило 157 человек - это 3 % трудоспособного населения сельского поселения (для муниципального района в целом эта величина составляет порядка 2 %).

Часть населения занята на сельскохозяйственных предприятиях, которые частично расположены на территории сельского поселения, но официально зарегистрированы в соседних поселениях, поэтому занятость в сельском хозяйстве непосредственно на территории сельского поселения не учитывается.

Численность и структура занятых в экономике сельского поселения приведены в  табл. № 10 и на рис. № 3.

Таблица № 10.

Занятость населения на конец 2009 г.

| Отрасли экономики | Численность занятых, чел. |
| --- | --- |
| Численность занятых в экономике, всего | 2387 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 5 |
| Производство пищевых продуктов | 287 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 27 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 22 |
| Химическое производство | 84 |
| Производство машин и оборудования | 41 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 69 |
| Строительство | 90 |
| Оптовая и розничная торговля | 400 |
| Ремонт автотранспортных средств | 36 |
| Транспорт и связь | 35 |
| Финансовая деятельность | 36 |
| Госуправление | 19 |
| Образование | 539 |
| Здравоохранение | 540 |
| Культура | 92 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных, платных и персональных услуг | 65 |

В структуре занятости лидируют здравоохранение и образование (45 % всех занятых), на долю обрабатывающих производств приходится 19 % всех занятых. Одной из основных сфер приложения труда также является сфера торговли.

Среди промышленных видов деятельности основное место занимает пищевая промышленность, базирующаяся на переработке местного сырья. Основные предприятия – ЗАО «Ижмолоко» и РАЙПО, в структуру которого входят хлебозавод, коптильный цех, цех по производству макаронных изделий, цех по производству безалкогольных напитков. Химическое производство представлено ООО «Предприятие Луч», машиностроение и металлообработка - ООО «РОС», занимающимся ремонтом узлов, деталей, тракторов. Незначительный удельный вес имеет «обработка древесины и производство изделий из дерева», представленная ООО «Ижлес».

ООО «Малопургинское МСО» занимается гражданским строительством, а также производит для собственных нужд пиломатериалы и красный полнотелый кирпич (имеет собственный кирпичный завод).

Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимается ОАО «Удмуртэнерго» Юж.эл.сети, МУП «Управляющая компания в ЖКХ», газовый участок РОАО «Удмуртгаз».

На территории сельского поселения зарегистрированы 3 нефтедобывающие компании ООО «РНК» и ОАО «УНК», входящие в группу компаний «Белкамнефть» и ООО ПКФ «Селена», однако добыча нефти непосредственно на территории сельского поселения не ведется.

Земли бывшего сельскохозяйственного предприятия «ЮЖ-Пурга» (3053,38 га, из них 2450,46 га сельскохозяйственные угодья, из них под пашней 1924,87 га), в настоящее время переданы в землепользование в СПК «Первый май» (МО «Баграш-Бигринское»). Другие крупные сельхозпроизводители отсутствуют, у населения имеются личные подсобные хозяйства.

Имеющиеся сегодня в сельском поселении инвестиционные проекты, реализуются в основном в пищевой и строительной отраслях и связаны с модернизацией существующих мощностей и реконструкцией имеющихся площадей под новые производства.

Туристическая и рекреационная деятельность на территории сельского поселения развиты крайне слабо ввиду отсутствия благоприятных природных условий для данного вида деятельности и соответствующих объектов инфраструктуры.

На территории сельского поселения, к юго-западу от с. Малая Пурга, находится садоводство «Зангари», занимающее территорию в 108 га (924 участка).

Рисунок № 3.

Рисунок № 4.

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и резервирование земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности приняты следующие:

- развитие жилищного строительства с формированием новых жилых комплексов;

- развитие производственных зон.

Для привлечения инвесторов необходима подготовка небольшого числа площадок для размещения новых предприятий, освоение и подготовка территорий под жилищное строительство (в т.ч. для малоэтажной застройки), создание в них современных инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры.

В программе социально-экономического развития МО «Малопургинское» выделены приоритетные инвестиционные проекты реализуемые на территории сельского поселения: строительство кирпичного завода по производству красного полнотелого кирпича; реконструкция свиноводческих корпусов на территории СПК «Искра»; организация производства по переработке овощей и картофеля на территории СПК «Надежда».

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования  обусловлен наличием минерально-сырьевой базы для развития промышленности строительных материалов и сельскохозяйственной освоенностью территории, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Проектом предусматривается также развитие туристско-рекреационной деятельности на территории сельского поселения, запланировано выделение площадок для строительства двух баз отдыха -  рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское. Также предлагается благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - организация пляжей в с. Малая Пурга и д. Столярово и на оз. Успинское. На месте недействующего кирпичного завода в с.Малая Пурга предусматривается организация рекреационной зоны.

Развитие промышленного комплекса

Благоприятное транспортно-географическое положение территории сельского поселения (близость к Ижевску и Республике Татарстан, наличие федеральной, региональных автомобильных дорог и магистральной железной дороги) позволит привлечь инвесторов для размещения новых производств.

Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты с. Малая Пурга. Для этих целей проектом предусмотрено выделение производственных зон на границе с г. Агрыз и в пределах границ с. Малая Пурга. Производственные объекты также могут располагаться в промышленной зоне, расположенной между  двумя железнодорожными ветками на востоке сельского поселения.

Согласно пожеланиям администрации МО «Малопургинское», возле с.Малая Пурга в восточном направлении предлагается к размещению склад горюче-смазочных материалов, относящийся к нефтехимической промышленности, а также предусматриваются площадки под промышленное производство малого класса опасности.

Помимо этого, предусматривается вынос опасных производственных объектов НПС «Малая Пурга» за границы населенного пункта в соответствии с функциональным зонированием.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития спортивных учреждений, а также сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Для формирования устойчивой экономической базы сельского поселения необходимо резервирование территорий для развития малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно планируется в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Удмуртия и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного  назначения в другую категорию регулируется статьей 7 указанного закона. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

Существующее положение

По состоянию на начало 2010 г. общий объем жилищного фонда поселения составляет 178,3 тыс.кв.м., в том числе ветхий и аварийный фонд – 1,2 % (2,13 тыс. кв.м). Удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет 21,0 кв. м/чел.

Большая часть жилищного фонда (84 %) представляет собой индивидуальную застройку, многоквартирные дома (преимущественно 2. 3-х этажные) есть только в с. Малая Пурга. Порядка 90 % жилищного фонда поселения оборудовано водопроводом и газифицировано, канализацией и центральным отоплением – около 10 %.

Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается преимущественно за счет индивидуального, коттеджного и усадебного строительства. В 2009 г. в поселении было построено 33 индивидуальных дома и 1 многоквартирный дом общей площадью суммарно 3602 кв. м (табл. № 11). В 2005-2009 гг. жилищное строительство велось во всех населенных пунктах, наибольший объем вводимого жилья характерен для центра поселения - с. Малая Пурга.

Таблица № 11.

Объемы индивидуального жилищного строительства

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома, ед. | 17 | 28 | 48 | 41 | 34 |
| Площадь, кв.м | 1740 | 4656 | 6907 | 5029 | 3602 |

Вывод

- Большая часть жилищного фонда представляет собой индивидуальную застройку. Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается преимущественно также за счет индивидуального строительства.

Новое жилищное строительство

Варианты расчета объемов жилищного строительства в зависимости от уровня жилищной обеспеченности представлены в табл. № 12. Расчет осуществлен на проектное население 12 тыс. человек и два уровня перспективной обеспеченности: 25 и 27 кв. м общей площади жилищного фонда на 1 жителя. Соответственно, предполагаются различные объемы годового жилищного строительства и для размещения застройки необходимы различные площади территории жилых зон. Максимальный вариант (II) потребует увеличения ежегодных объемов жилищного строительства примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем за последние годы, что возможно при масштабном освоении новых площадок под жилищное строительство.

Учитывая, что в последние годы ежегодные объемы строительства составляли порядка 4,0-4,5 тыс. кв. м, оптимальным можно считать вариант I со средней жилищной обеспеченностью 25 кв. м/чел. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока составит порядка 125 тыс. кв. м, в среднем в год – 6 тыс. кв. м общей площади.

В проекте рассматривается три варианта соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности (табл. № 13). По мнению авторов проекта, для оценки величины территории, необходимой под застройку, предпочтителен вариант «С», который за счет менее плотной структуры застройки требует больших территорий под строительство, чем варианты «А» и «В».

Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, рассчитана в табл. № 14 по вариантам «А» и «С». С администрацией МО «Малопургинское» согласован вариант II «С». С учетом необходимости отвода  территории на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания, территория необходимая для нового строительства увеличится на 25 %, поэтому снижается плотность застройки. Общая площадь территории необходимой для нового жилищного строительства с учетом улично-дорожной сети в нижеследующей таблице приводится в скобках. Таким образом, по выбранному варианту, территория необходимая для нового жилищного строительства на расчетный срок  составляет 234 га. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока составит порядка 149 тыс. кв. м, в среднем в год – 7,5 тыс. кв. м общей площади.

Таблица № 12.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| Средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. | кв. м общей площади на 1 чел. | 25 | 27 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 300 | 324 |
| Существующий жилищный фонд |  | 178,3 | 178,3 |
| Убыль жилищного фонда |  | 3,0 | 3,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 175,3 | 175,3 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. кв. м общей площади кв. м/чел. | 125 6 0,5 | 149 7,5 0,6 |

Таблица № 13.

Структура нового жилищного строительства по этажности, %

| Структура нового жилищного строительства по этажности | В период с 1998 по 2006 гг. | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Малоэтажные жилые дома 2-3 эт., плотность застройки 1500 кв. м/га | 9 | 15 | 20 | 12 |
| Индивидуальные жилые дома с участками, плотность застройки 800 кв. м/га | 91 | 85 | 80 | 88 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности.

Таблица № 14.

Расчет территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства до 2030 г.

| Показатели | Единица измерения | Вариант II -«А» | Вариант II -«С» |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади/% | 149/100% | 149/100% |
| - малоэтажные жилые дома 2-3 этажа, плотность застройки 1500 (1125) кв. м/га; |  | 22/15% | 18/12% |
| - индивидуальные жилые дома с участками, плотность 800 кв. (600) м/га (ср. размер дома – 120 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 15 соток). |  | 127/85% | 131/88% |
| Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего, в том числе: | га | 174 (232) | 176 (234) |
| - малоэтажные дома 2-3 этажа; |  | 15 (20) | 12 (16) |
| - индивидуальные жилые дома с участками. |  | 159 (212) | 164 (218) |

Таблица № 15.

Новое жилищное строительство на расчетный срок

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга, малоэтажное строительство | 12 | 13,5 |
| с. Малая Пурга, малоэтажное строительство (реконструкция) | 4 | 4,5 |
| с. Малая Пурга, ИЖС | 121 | 72,6 |
| д. Курчум-Норья, ИЖС | 35 | 21,0 |
| д. Абдульменево, ИЖС | 54 | 32,4 |
| д. Столярово, ИЖС | 8 | 4,8 |
| Всего | 234 | 149 |

Первоочередное жилищное строительство

Первоочередной объем жилищного строительства принят с учетом необходимости и возможности увеличения объемов жилищного строительства в ближайшие годы благодаря внедрению ипотеки и др. способам приобретения жилья в кредит.

В целом по сельскому поселению Генеральным планом в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 63,3 тыс. кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд поселения с учетом убыли большей части существующего фонда (2,0 тыс. кв. м) вырастет до  240 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24 кв. м/чел.

Из общего объема первоочередного жилищного строительства порядка 7% приходится на многоэтажные дома (реконструкция в центральной части села), и 93% - это индивидуальные дома с участками.

Таблица № 16.

Новое жилищное строительство на первую очередь

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга, малоэтажное строительство (реконструкция) | 4 | 4,5 |
| с. Малая Пурга, ИЖС | 65 | 39 |
| д. Курчум-Норья, ИЖС | 6 | 3,6 |
| д. Абдульменево, ИЖС | 19 | 11,4 |
| д. Столярово, ИЖС | 8 | 4,8 |
| Всего | 102 | 63,3 |

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

На формирование и развитие транспортного каркаса проектируемой территории оказывает большое влияние близость столицы Удмуртской Республики г.Ижевск, расположенного в 37 км от северной границы МО «Малопургинское», а также мощного промышленного узла г. Агрыз, находящегося всего лишь в 4-х км.

В системе транспортного обслуживания участвуют автомобильный транспорт и частично железнодорожный. Потребность в воздушном транспорте удовлетворяется за счет аэропорта в г. Ижевск. Пассажирское железнодорожное сообщение не развито, в виду отсутствия пассажирских остановочных платформ. Существующие станции осуществляют исключительно грузовые операции, связанные с обслуживанием производств.

По территории сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги, а именно:

- федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск», протяженность этой трассы в пределах сельского поселения составляет 3,95 км и характеризуется ΙΙ - ой технической категорией;

- автодороги регионального значения:

- Миндерево – Малая Пурга – Агрыз с асфальтобетонным покрытием IV категории, которая проходит в пределах с.Малая Пурга по центральной ул. Советской и ул. Трактовой;

- автодороги межмуниципального значения:

- Малая Пурга – Нижнее Кечево с асфальтобетонным покрытием IV категории;

- Малая Пурга – Норья с асфальтобетонным покрытием IV категории, совпадающая с ул.Октябрьской;

- Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км с асфальтобетонным покрытием IV категории;

- (Малая Пурга – Нижнее Кечево)-Чурашур с асфальтобетонным покрытием IV категории;

- (Малая Пурга – Норья)-Курчум-Норья – Курчумский лесоучасток с асфальтобетонным покрытием V категории.

Автодорогой местного значения является дорога (Малая Пурга – Норья) –Курчум-Норья.

Все пересечения автомобильными дорогами (Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км и Малая Пурга – Нижнее Кечево) с Горьковской железной дорогой – филиала ОАО «Российские железные дороги» оснащены неохраняемыми переездами.

Перечень дорог общего пользования приводится в таблице № 17.

Эксплуатационная длина транспортных коммуникаций составляет: железных дорог общего пользования – 3,62 км, автомобильных дорог общего пользования 24,6 км (в том числе: федерального значения – 3,95 км, муниципального значения – 20,65 км). Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 21,2 км, что составляет 98,4 % от общей протяженности.

Таблица № 17.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования в пределах границ МО «Малопургинское» 01.01.2007 г.

| Автомобильные дороги | Общ. протя-жен-ность, км | из них с твердым покры- тием, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По видам покрытия, км |
|  |  |  | Асф.- бетон | гравий | IV | V |
| М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» | 3,95 | 3,95 | 3,95 |  |  |  |
| Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Малая Пурга – Нижнее Кечево | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  | 1,06 |  |
| Малая Пурга – Норья | 7,66 | 7,66 | 7,66 |  | 7,66 |  |
| (Малая Пурга – Норья) –Курчум-Норья | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,4 |
| Миндерево – Малая Пурга –Агрыз | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  | 4,7 |  |
| (Малая Пурга – Нижнее Кечево) –Чурашур | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Курчум-Норья – Курчумский лесоучасток | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 |
| ИТОГО | 24,6 | 24,6 | 24,6 |  | 17,4 | 3,2 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (включая внешние Общая протяженность улично-дорожной сети (включая внешние автомобильные дороги в пределах застройки) в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения составляет 41,8 км. Из них 23,5 км имеют асфальтобетонное покрытие, щебеночное покрытие – 2,75 км. Остальная дорожная сеть имеет грунтовое покрытие с шириной дорожного полотна 8 м. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием составляет 26,27 км, что составляет 62,9 %.

МО «Малопургинское» имеет развитую сеть пригородного автобусного сообщения, связывающего его населенные пункты со всеми административными центрами сельских поселений, с центром муниципального района и со столицей республики, а также еще и Республикой Татарстан. Перевозки обслуживаются автотранспортным предприятием ОАО «ИПОПАТ». Маршрутная сеть пригородного автобусного сообщения проходит практически по всем основным автодорогам. Действует 9 пригородных маршрутов. Все маршруты выходят из Малой Пурги. Автостанция располагается в северной части села (ул. Трактовая) и характеризуется следующими показателями: единовременная вместимость 150 чел; максимальное количество отправлений автобусов в час - 3; годовой объем перевезенных пассажиров 73 713 чел.; техническое состояние – неудовлетворительное.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей в Малой Пурге осуществляется преимущественно на участках индивидуальной застройки. Но также имеется 6 гаражно-строительных кооперативов. На территории сельского поселения располагаются 3 автозаправочных станций и 4 пункта технического обслуживания.

Выводы:

- Проектируемая территория характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности транспортной инфраструктурой, ориентированной на автобусный транспорт. Железнодорожный транспорт используется только для грузовых перевозок. Существующая автостанция нуждается в капитальном ремонте.

- Большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения.

Обоснование проектных предложений

Принятые проектные решения учитывают решения Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района. Настоящим Генеральным планом предлагаются следующие проектные мероприятия.

Так как большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт с целью повышения их технической категории.

Строительство дороги для создания транспортной связи с проектируемой зоной специального назначения, расположенной вблизи д.Абдульменево протяженностью 0,56 км.

Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск на пересечениях с автомобильными дорогами Малая Пурга – ж/д платформа 3-ий км и а/д Малая Пурга – Нижнее Кечево.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок, отведенных для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной внутри поселковой улично-дорожной сети составит 16,8 км, на расчетный срок – 38,2 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутри поселковой улично-дорожной сети. Анализ существующего положения в части состояния улично-дорожной сети показывает, что многие из них находится в неудовлетворительном технико-эксплутационном состоянии, нуждаются либо в реконструкции, либо в капитальном ремонте. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 33–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 71,5-73,5 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации существующей автостанции в Малой Пурге и сооружения павильонов на остановочных пунктах. Модернизация автостанции предполагает проведение ее капитального ремонта, а также расширение и благоустройство зоны отправления и прибытия автобуса.

Реконструкция существующих и строительство новых придорожных комплексов. Реконструкция касается двух комплексов, а строительство нового, совмещенного с АЗС, намечается на автомобильной дороге Миндерево – Малая Пурга – Агрыз практически на границе с Республикой Татарстан.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Малопургинское» осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго». На территории сельского поселения расположена ПС 110\10кВ «Пурга» (1х16х1х20МВА) и проходят ВЛ 110кВ: Пурга – Позимь, Пурга – Сьюга, Пурга – Агрыз. ПС «Пурга» введена в эксплуатацию в 1968-1970 гг., загрузка трансформаторов составляет 15-30%. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110\10кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110, 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории. Электроподстанция «Пурга» открытого типа имеет 2 трансформатора, основных источников шума, мощностью 16 и 20МВА - расстояние от них до жилой застройки составляет 180 м.  Подстанция 110кВ «Пурга» требует реконструкции.

В соответствии с  «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110кВ – 20 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предусматривается развитие в МО «Малопургинское»  территорий нового жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах. Удельная электрическая нагрузка составит 0,3 кВт на человека.

Таблица № 18.

Прогнозируемые электрические нагрузки  коммунально-

бытовых потребителей на расчётный срок

| Наименование | Население,чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Новое строительство | Всего | Новое строительство |
| с. Малая Пурга | 9500 | 3500 | 2850 | 1050 |
| дд.Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово, Пинок Курчумский. | 2500 | 2000 | 750 | 600 |
| Итого: | 12000 | 5500 | 3600 | 1650 |

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей 1 очереди строительства поселения составит всего: 3000 кВт, в том числе нового строительства – 780кВт.

Электроснабжение потребителей будет осуществляться от Удмуртской энергосистемы.

Для обеспечения электроэнергией потребителей на территориях нового строительства потребуется строительство новых подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ в с Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

Развитие электроснабжения необходимо осуществлять на основе расширения применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей электроэнергии, в том числе технического перевооружения энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения надёжного и стабильного электроснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

Газоснабжение

Существующее положение

Газификация МО «Малопургинское» осуществляется на базе использования природного газа.

Направления расхода газа: энергоноситель для тепловых источников (котельных и индивидуальных теплогенераторов - аппаратов отопительных бытовых с водяным контуром АОГВ); пищеприготовление и бытовые нужды населения:

Система газоснабжения работает надежно и бесперебойно, обеспечивая потребности газоснабжаемых объектов.

Таблица № 19.

Уровень газификации населенных пунктов

| Населенный пункт | Количество домов, всего шт. | Количество газифици- рованных домов (кв.) шт. | % газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Пурга | 2677 | 2275 | 85 |
| д. Абдульменево | 51 | 30 | 59 |
| д. Столярово | 8 | 0 | 0 |
| д.Курчум-Норья | 113 | 95 | 84 |
| поч. Курчумский | 20 | 0 | 0 |
| Итого | 2869 | 2400 | 84 |

Обоснование проектных предложений

В соответствии с «Программой газификации Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» необходима дальнейшая газификация населенных пунктов МО «Малопургинское» на базе использования природного газа.

Таблица № 20.

Прогнозируемые суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства населённых пунктов

| Потребитель | Ед. измер. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | млн. м3 | 3 | 3,5 |
| Теплоисточники | млн. м3 | 20 | 27 |
| Всего | млн. м3 | 23 | 30,5 |

Надёжное функционирования системы газоснабжения МО «Малопургинское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение населенных пунктов МО Малопургинское осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных и от индивидуальных автономных источников теплоты (АИТ) (табл. № 21).

Изношенность инфраструктуры теплоснабжения значительная, в ряде котельных оборудование выработало свой ресурс.

Таблица № 21.

Характеристика котельных

| Наименование | Принадлеж- ность | Год ввода | Установл. мощность Гкал/час | Подключ. нагрузка Гкал/час | Основн. вид топлива | Расход топлива тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Малая Пурга |
| Детский сад «Колокольчик» | управление образования | 2008 | 0,04 | 0,035 | газ | 29 |
| Художеств. мастерская | управление культуры | 2008 | 0,02 | 0,0024 | газ | 2 |
| Школа | МУП ЖКХ | 2001 | 2,064 | 0,582 | газ | 487 |
| Центральная | МУП ЖКХ | 2003 | 8,598 | 1,7 | газ | 1418 |
| Больница | МУП ЖКХ | 2001 | 4,256 | 0,69 | газ | 573 |
| ЦОМ | МУП ЖКХ | 1997 | 0,43 | 0,3063 | газ | 53 |
| д. Курчум-Норья |
| Школа | управление образования | 2005 | 0,024 | 0,024 | газ | 20 |
| Сельский клуб, библиотека | управление культуры | 1997 | 0,01 | 0,006 | газ | 5 |

Обоснование проектных предложений

Необходима замена существующего котлооборудования на источниках и реконструкция на тепловых сетях. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Принцип теплообеспечения населённых пунктов сохраняется: предусматривается децентрализованное теплоснабжение от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальные котельные для объектов социального назначения.

Таблица № 22.

Прогнозируемые потребности теплоты для жилищно-коммунального строительства

| Наименование | Жил. фонд тыс.м2 | Насел. тыс.чел. | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп-ление | Венти-ляция | ГВСср | Итого |
|  | Расчётный срок |  |
| Всего по сельскому поселению в т.ч. | 324/279 | 12/9,3 | 47/42 | 0,5 | 4,5/3,5 | 52/45,5 |
| с.Малая Пурга | 258/190 | 9,5/7 | 38/30 | 0,4 | 3,6/2,6 | 42/32,6 |
|  | Первая очередь |  |
| Всего по сельскому поселению в т.ч. | 242/210 | 10/7,7 | 35/32 | 0,2 | 3,8/3 | 39/35 |
| с.Малая Пурга | 230/115 | 8,7/4,3 | 19/18 | 0,2 | 3,3/1,7 | 22,5/19,7 |

Таблица № 23.

Годовые расходы тепла и топлива

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла | тыс. МВт | 125 | 166 |
| То же | тыс Гкал | 107 | 143 |
| Расход топлива | тыс. т.у.т. | 23 | 30 |

Надёжность и стабильность работы систем теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Существующее положение

На территории сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников.

Качество воды из артскважин, поступающей в водопроводную сеть населенных пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Очистные сооружения для подготовки питьевой воды отсутствуют (табл. № 24).

Таблица № 24.

Техническая характеристика объектов водопроводного хозяйства

| № № | Населенные пункты | коли- чество скважин | количество водо- напорных башен | протяженность водопроводных сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Малая Пурга | 9 | 8 | 23300 |
| 2 | д.Курчум-Норья | 1 | 1 | 3500 |
| 3 | д.Абдульменево | 1 | 1 | 700 |

В поч. Курчумский и д.Столярово водоснабжение осуществляется из колодцев.

Порядка 90 % жилищного фонда поселения оборудовано водопроводом.

Обоснование проектных предложений

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Схема водоснабжения с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода. Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности. Необходимо бурение резервных скважин.

Для д. Столярово предусматривается строительство водозабора и водопроводных сетей. Население поч.Курчумский и далее пользуется водой из шахтных колодцев.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Таблица № 25.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с. Малая Пурга |
| 1 | Население | 2,6 6,9 | 1,5 4,5 | 1,1 2,4 | 160 125 | 0,42 0,86 | 0,50 1,04 | 0,24 0,56 | 0,29 0,68 | 0,18 0,30 | 0,21 0,36 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,04 0,09 | 0,05 0,10 | 0,02 0,06 | 0,03 0,07 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 |
| 3 | Поливочные нужды | 9,50 | 6,0 | 3,5 | 60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Итого: | 9,50 | 6,0 | 3,5 |  | 2,01 | 2,30 | 1,28 | 1,47 | 0,73 | 0,86 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 2,5 | - 0,5 | - 2,0 | - 125 | - 0,31 | - 0,38 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,25 | - 0,30 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | - 0,03 | - 0,04 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,03 | - 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,50 | 0,5 | 2,0 | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Итого: | 2,50 | 0,5 | 2,0 |  | 0,49 | 0,57 | 0,10 | 0,12 | 0,40 | 0,45 |
|  | Всего по МО | 12,0 | 6,5 | 5,5 |  | 2,50 | 2,87 | 1,38 | 1,59 | 1,13 | 1,31 |

Таблица № 26.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот ребления л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с.Малая Пурга |
| 1 | Население | 1,9 6,8 | 1,5 5,4 | 0,4 1,4 | 160 125 | 0,30 0,85 | 0,36 1,02 | 0,24 0,68 | 0,29 0,81 | 0,06 0,18 | 0,08 0,21 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,03 0,09 | 0,04 0,10 | 0,02 0,07 | 0,03 0,08 | 0,01 0,02 | 0,01 0,02 |
| 3 | Поливочные нужды | 8,70 | 6,9 | 1,8 | 60 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Итого: | 8,70 | 6,9 | 1,8 |  | 1,77 | 2,02 | 1,41 | 1,61 | 0,37 | 0,42 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 1,3 | - 0,5 | - 0,8 | - 125 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | - 0,02 | - 0,02 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 60 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Итого: | 1,3 | 0,5 | 0,8 |  | 0,26 | 0,30 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,18 |
|  | Всего по МО | 10,0 | 7,4 | 2,6 |  | 2,03 | 2,32 | 1,51 | 1,73 | 0,53 | 0,60 |

Водоотведение, дождевая канализация

Существующее положение

Канализационные очистные сооружения и сети канализации имеются только в с. Малая Пурга. Производительность КОС 700 м3/сут. Протяженность канализационных сетей 16,2 км, из них 5,4 км изношены.

Сточные воды остальных населенных пунктов сбрасываются в выгреба и вывозятся на свалку спецавтотранспортом.

Канализацией оборудовано около 10% жилищного фонда.

Обоснование проектных предложений

Развитие систем канализации в сельском поселении находится на достаточно низком уровне.

Для с. Малая Пурга предусматривается развитие системы канализации, включающее строительство новых и перекладку существующих сетей канализации, а также реконструкцию сооружений биологической очистки.

Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в деревнях Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово с небольшим количеством сточных вод, отводимых на  локальные очистные установки.

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Часть территории испытывает подтопление и нуждается в понижении уровня грунтовых вод.

В целях улучшения санитарного состояния территории и условий эксплуатации сооружений и объектов необходимо проведение мероприятий по предотвращению подтопления. Необходимость проведения вертикальной планировки (подсыпки) подтапливаемых территорий должна быть увязана с мероприятиями по организации поверхностного стока и дренированию территории.

Тип дренажа назначается в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий – прифундаментный кольцевой для локальной защиты отдельных зданий и сооружений; пластовый и/или траншейный для защиты территорий индивидуальной застройки; открытая осушительная сеть на территории парков. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку капитального типа принимается равной 2 м, под спортивно-оздоровительные объекты, территории рекреационного и защитного назначения – 1м. Выпуск дренажных вод производится самотеком в ливневую канализацию. Подпор дренажной сети не допускается.

Для предупреждения подтопления участков на потенциально подтапливаемых территориях обязательным условием является проведение профилактических мероприятий – это вертикальная планировка с надлежащей организацией поверхностного стока, локальное повышение планировочных отметок на площадке строительства, усиление дренирующего действия водотоков (расчистка, углубление, спрямление русла) и другие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

- Развитие дренажных систем.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие дренажных систем.

Таблица № 27.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с. Малая Пурга |
| 1 | Население | 2,6 6,9 | 1,5 4,5 | 1,1 2,4 | 160 125 | 0,42 0,86 | 0,50 1,04 | 0,24 0,56 | 0,29 0,68 | 0,18 0,30 | 0,21 0,36 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,02 0,04 | 0,03 0,05 | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,01 0,02 | 0,01 0,02 |
| 3 | Итого: | 9,50 | 6,0 | 3,5 |  | 1,34 | 1,62 | 0,84 | 1,02 | 0,51 | 0,60 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 2,5 | - 0,5 | - 2,0 | - 125 | - 0,31 | - 0,38 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,25 | - 0,30 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | - 0,02 | - 0,02 | - 0,003 | - 0,004 | - 0,01 | - 0,02 |
| 3 | Итого: | 2,50 | 0,5 | 2,0 |  | 0,33 | 0,40 | 0,06 | 0,08 | 0,26 | 0,32 |
| 4 | Всего по МО | 12,0 | 6,5 | 5,5 |  | 1,67 | 2,02 | 0,90 | 1,10 | 0,77 | 0,92 |

Таблица № 28.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоот- ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1 мало и средне этажная застройка 2 индиви- дуальная застройка | В т.ч. существ. сохраняем жилой фонд 1 2 | В т.ч. новое строи-тельство 1 2 |  | Всего | В т.ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т.ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с. Малая Пурга |
| 1 | Население | 1,9 6,8 | 1,5 5,4 | 0,4 1,4 | 160 125 | 0,30 0,85 | 0,36 1,02 | 0,24 0,68 | 0,29 0,81 | 0,06 0,18 | 0,08 0,21 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,02 0,04 | 0,02 0,05 | 0,01 0,03 | 0,02 0,04 | 0,003 0,01 | 0,004 0,01 |
| 4 | Итого: | 8,70 | 6,9 | 1,8 |  | 1,21 | 1,45 | 0,96 | 1,16 | 0,25 | 0,30 |
|  | д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово |
| 1 | Население | - 1,3 | - 0,5 | - 0,8 | - 125 | - 0,16 | - 0,20 | - 0,06 | - 0,08 | - 0,10 | - 0,12 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | - 0,01 | - 0,01 | - 0,003 | - 0,004 | - 0,01 | - 0,01 |
| 4 | Итого: | 1,3 | 0,5 | 0,8 |  | 0,17 | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
|  | Всего по МО | 10,0 | 7,4 | 2,6 |  | 1,38 | 1,66 | 1,02 | 1,24 | 0,36 | 0,43 |

Связь

Существующее положение

Обеспечение средствами связи МО «Малопургинское» осуществляется областным филиалом ОАО « Волга Телеком».

Население и организации в основном обеспечены  телефонной связью общего пользования. В населенных пунктах имеются АТС и универсальные таксофоны с выходом на междугородные линии связи. В с. Малая Пурга АТСЭ находится на ул. Победы,2, монтированная емкость -1952номеров, задействованная – 1929 номеров.

Междугородная связь организована через АМТС г. Ижевска. Все межстанционные соединительные линии от АТС МО до ЦАТС с.Малая Пурга организованы по цифровым системам передачи.

Практически вся территория сельского поселения покрыта средствами сотовой связи разных операторов. На его территории имеется возможность приема центральных и местных программ теле- и радиовещания. Проводное вещание отсутствует.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций МО «Малопургинское».

Развитие телефонной сети намечается из условия 100% обеспечения  телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. При численности населения 12 тысяч жителей на конец расчётного срока телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 4000 абонентов.

Телефонная сеть с.Малая Пурга к концу расчетного срока может достигнуть 3000 номеров, в т.ч. на первую очередь – 2500 номеров, на площадках нового строительства и реконструкции потребуется установить соответственно около 1800 и 800 телефонов.

Развитие телефонной сети предусматривается наращиванием  номерной ёмкости телефонной сети, заменой на существующих АТСЭ электронного оборудования на цифровое и открытием новых выносных абонентских модулей во вновь строящихся микрорайонах с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового  оборудования.

С целью обеспечения прав граждан на свободное получение и распространение информации необходимо открывать пункты коллективного доступа в Интернет на отделениях почтовой связи.

Дальнейшее развитие сотовой связи, которое составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Телевидение

Необходимо проведение определенных мероприятий в связи с переходом в России на цифровое вещание. Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основные мероприятия по развитию комплекса связи следующие.

Мероприятия на расчетный срок

Во всех населенных пунктах Муниципального Образования необходимо:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Открытие новых выносных модулей в районах нового строительства.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТСЭ с.Малая Пурга с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане сельского поселения МО «Малопургинское» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Яганского лесничества, иными республиканским и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Малопургинское» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с.Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой М-7 «Волга» − от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная, а также на месте недействующего кирпичного завода.

- Резервирование территории под коммунально-складскую зону для развития за пределами расчетного срока в восточной части с. Малая Пурга.

- Формирование общественно-деловой и производственной зон в южной части с. Малая Пурга с примыканием к границе Республике Татарстан.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в восточной части д.Абдульменево.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства в юго-восточной части от д. Столярово.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в южной и восточной части д. Курчум-Норья.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие с.Малая Пурга в юго-западном направлении с размещением новой малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной автомобильной трассой М-7 «Волга» − от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» и границей Республики Татарстан.

- Выборочная реконструкция центральной части с. Малая Пурга с условием соблюдения нормативных показателей по плотности застройки, обеспечением объектами благоустройства и созданием спортивной зоны в районе ул.Заречная, а также на месте недействующего кирпичного завода.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в восточной и юго-восточной части д. Абдульменево.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства в юго-восточной части д. Столярово.

- Формирование зоны индивидуального жилого строительства с зоной общественно-делового назначения в восточной части д.Курчум-Норья.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Выделение территории для организации нового межмуниципального кладбища, расширение существующего кладбища в д.Абдульменево и Агрызского кладбища.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 149 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 7,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21 кв. м до 27 кв. м общей площади на человека.

- Принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) –                      	       	12 %;

- индивидуальные жилые дома с участками –                      	 88 %.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 355 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) – 				16 га;

- индивидуальные жилые дома с участками –			218 га.

- Новое строительство предусмотрено в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 63,3 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 6,0 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 7% приходится на малоэтажные дома, и 93% - на индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 102 га территории, в том числе:

- малоэтажные жилые дома (2-3 эт.), реконструкция – 	4 га;

- индивидуальные жилые дома с участками – 			98 га.

- Площадки первоочередного строительства предусмотрены в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок

Производственные объекты

- Размещение объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

Агропромышленный комплекс

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово и на оз. Усвпинское.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

- строительство базы отдыха на оз. Усвпинское;

- строительство базы отдыха на притоке р. Курчумка, к юго-западу от д. Столярово.

Мероприятия на первую очередь

Производственные объекты

- Размещение объектов производства в с. Малая Пурга.

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

- Реконструкция существующих скотных дворов.

- Строительство  картофеле-овощехранилища.

- Вынос опасных производственных объектов НПС «Малая Пурга» за границы населенного пункта Малая Пурга с учетом зон минимально допустимых расстояний.

- Выделение территории под размещение склада горюче-смазочных материалов, а также площадок под промышленное производство малого класса опасности возле с.Малая Пурга.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения - пляжей  в с. Малая Пурга, д. Столярово.

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры - строительство базы отдыха на притоке р.Курчумка, к юго-западу от д. Столярово;

- Организация рекреационной зоны на части территории недействующего кирпичного завода в с.Малая Пурга.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Общеобразовательная школа | 530 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 5 | Детский сад | 125 мест | с. Малая Пурга |
| 6 | Школа-детский сад | 70 мест | д. Курчум-Норья |
| 7 | Школа-детский сад | 30 мест | д. Абдульменево |
| 8 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 2 | Спортивные залы | 818 кв.м | в составе Досугового центра в д. Курчум-Норья |
| 3 | Территории плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 1,2 га | с. Малая Пурга, д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетитель-ских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Культурно-досуговый центр (клуб, библиотека, спортивный зал) | 1 объект | д. Курчум-Норья |
| 3 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Торгово-развлекательный центр | 1 объект | в новом квартале застройки в с. Малая Пурга |
| 3 | Предприятия общественного питания | 128 мест | в составе торгового, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | межмуниципальное кладбище, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт СОШ №1, детских садов в с. Малая Пурга, районной библиотеки и инфекционного отделения ЦРБ.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Пристройка к МОУ СОШ №1 | 140 мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Пристройка к МДОУ д/с №3 «Росинка» | 120 мест | с. Малая Пурга |
| 3 | Детский сад | 130 мест | с. Малая Пурга |
| 4 | Центр образования учащихся | 150 мест | с. Малая Пурга |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Новое здание ФАП | 30 пос./см | д. Курчум-Норья (на территории существующего ФАПа) |
| 2 | ФАП | 30 пос./см | д. Абдульменево |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Лыжная база ДЮСШ | 1 объект | недалеко от д. Столярово |
| 2 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейная коробка) | 0,3 га | д. Абдульменево, д. Курчум-Норья |
| Учреждения культуры |
| 1 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | 300-350 посетительских мест | с. Малая Пурга |
| 2 | Детская школа искусств, художественная школа, музей | 1 объект | с. Малая Пурга |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговый центр | 1 объект | территория расширяемого Агрызского рынка |
| 2 | Предприятия общественного питания | 80 мест | в составе торгово-развлекательного, культурно-досугового центров в с. Малая Пурга |
| Прочие |
| 1 | Кладбища | 3 объекта | организация межмуниципального кладбища, расширение Агрызского кладбища, кладбища в д. Абдульменево |
| 2 | Баня | 84 места | с. Малая Пурга |
| 3 | Базы отдыха | 2 объекта | рядом с д. Столярово и на оз. Усвпинское |
| 4 | Гостиница (в здании офисного центра) | 72 места | с. Малая Пурга |
| 5 | Офисный центр | 1 объект | с. Малая Пурга |
| 6 | Агрызский рынок | 3,6 га | граница с г. Агрыз |

Объекты транспортной инфраструктуры

С учетом решений Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района на расчетный срок предлагаются следующие проектные мероприятия.

Строительство дороги для создания транспортной связи с проектируемой зоной специального назначения, расположенной вблизи д.Абдульменево протяженностью 0,56 км.

Устройство охраняемых переездов через магистральную железнодорожную линию Агрыз – Ижевск на пересечениях с автомобильными дорогами Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км и а/д Малая Пурга - Нижнее Кечево.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок, отведенных для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной улично-дорожной сети составит 16,8 км, на расчетный срок – 38,2 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутрипоселковой улично-дорожной сети. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 33–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 71,5-73,5 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации существующей автостанции в Малой Пурге и сооружения павильонов на остановочных пунктах.

Реконструкция существующих и строительство новых придорожных комплексов. Реконструкция касается двух комплексов, а строительство нового, совмещенного с АЗС, намечается на автомобильной дороге Миндерево – Малая Пурга – Агрыз практически на границе с  Республикой Татарстан.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых сетей 0,4кВ.

- Реконструкция с модернизацией оборудования существующей ПС 110\10кВ «Пурга», трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и линий 110, 10кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0,4кВ в с. Малая Пурга, дд. Курчум-Норья, Абдульменево и Столярово.

- Реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населённых пунктах поселения.

- Вынос ВЛ 10 кВ и КТП 10\0,4 кВ из зоны жилой застройки

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для территорий нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие централизованных систем водоснабжения, включая строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, водонапорных башен, водопроводных сетей в населенных пунктах с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Бурение резервных артезианских скважин на существующих водозаборах в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

- Размещение шахтных колодцев на площадках, не имеющих очагов возможного загрязнения водоисточника.

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.

- Развитие дренажных систем.

В том числе мероприятия на первую очередь

- Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).

- Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.

- Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

- Развитие дренажных систем.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

Во всех населенных пунктах Муниципального Образования необходимо:

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Открытие новых выносных модулей в районах нового строительства.

- Развитие сети, работающей по ВОЛС.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТСЭ с.Малая Пурга с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований:

- содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов;

- составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

- резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты;

- содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов;

- содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия:

- разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Все мероприятия по охране окружающей среды предлагаются к реализации на первую очередь для улучшения экологической ситуации в сельском поселении.

Оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений. Перечень данных мероприятий представлен в таблице «Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов».

Таблица 5.5.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов

| Наименование объекта | Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка твердых коммунальных отходов(ТКО) | 500 | Закрытие свалки и рекультивация ее территории | Предусматривается строительство полигона ТКО |
| "РНК", "УННК" (Белкамнефть), ПКФ "Селена", "СЗМН", "Удмуртнефть" | 500 | Оптимизация объекта* с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки, с последующей разработкой проекта обоснования сокращения размеров СЗЗ | До проведения работ по оптимизации объектов необходима организация зон с особыми условиями использования территорий в пределах их СЗЗ. |
| ГРС | 100 |  |  |
| МФ СПК «1 май» с. М. Пурга, д. Курчум-Норья | 300 |  |  |
| Предприятие "Луч" | 300 |  |  |
| Строительная база | 100 |  |  |
| Хлебозавод, Молокозавод в с. М. Пурга | 100 |  |  |
| Агротехсервис | 100 |  |  |
| ООО "Развитиие" лесопилка с.Малая Пурга | 100 |  |  |
| Лесопилка д. Курчум-Норья | 100 |  |  |
| СТО «РОС» | 100 |  |  |
| Лесхоз с.Малая Пурга | 100 | Оптимизация объекта* с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и исключения размещения склада продуктов в границах СЗЗ данного непищевого объекта, с последующей разработкой проекта обоснования сокращения размеров СЗЗ | До проведения работ по оптимизации объектов необходима организация зон с особыми условиями использования территорий в пределах их СЗЗ. |
| Трупосжигательная печь | 500 | Перенос объектов за пределы населенного пункта | С целью исключения размещения жилой застройки в СЗЗ |
| Скотоубойный цех | 300 |  |  |
| Электроподстанции ПС Малопургинская, ПС Нефтяная | 300 | Оснащение трансформаторами закрытого типа | С целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки |
| АЗС по ул. Советская-Тракторная с. М. Пурга | 50 | Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки, с последующей разработкой проекта обоснования сокращения размеров СЗЗ | Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий, полученные при проведении надзорных мероприятий |
| Склады, коммунальное хозяйство | 50 |  |  |
| Склад продуктов с. М. Пурга | 50 |  |  |
| Кладбище г. Агрыза | 100 | Закрытие кладбища |  |
| Кладбища с. М. Пурга и д. Абдульменево | 50 | Перефункционирование жилой застройки, расположенной в СЗЗ кладбищ, по мере физического износа |  |
| Автодорога М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы «Подъезд к городу Ижевск» | 200 | Проведение шумозащитных мероприятий | С целью сокращения санитарного разрыва автодорог до границ жилой застройки |
| Автодороги Миндерево- Малая Пурга – Агрыз, Малая Пурга - Нижнее Кечево, Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км, Малая Пурга – Норья, Малая Пурга - Норья- Курчум | 50 | Проведение шумозащитных мероприятий | С целью сокращения санитарного разрыва автодорог до границ жилой застройки |
| Зоны с особыми условиями использования территории |
| Скотомогильник | 1000 | Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоне скотомогильника, переносу скотомогильника либо иных мер по устранению негативного воздействия скотомогильника на условия проживания населения и объектов агропромышленного комплекса (АПК). | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Магистральные трубопроводы | 100-350 | В связи с расположением территории населенного пункта в зоне минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания необходимо соблюдение требований СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30) |  |

* В целях уменьшения санитарно-защитной зоны до жилой застройки предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размера санитарно-защитной зоны.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ объекта для возможности создания санитарно-защитной зоны, а также на перепланировку территории с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проекта санитарно-защитной зоны, направленного на установление фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории населенных пунктов, садово-дачных участков, объектов АПК, расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильника, производственных объектов и в зоне минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания.

Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации от 3.05.2006 г. №0100/4973-06-31 принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Принятие решения по переносу несибиреязвенных скотомогильников возможно территориальным органом Управления Роспотребнадзора.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

В зонах минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания необходимо соблюдать режим использования территории согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Указанные варианты решения являются альтернативными и должны быть определены с учетом социальной и экономической значимости объектов и экологической целесообразности.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Охрана атмосферного воздуха включает:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду;

- модернизацию оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработку проектов санитарно-защитных зон, предельно-допустимых выбросов на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- разработку проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятий по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению;

- соблюдение режима санитарно-защитной зоны НПС «Малая Пурга»;

- контроль за соблюдением режима санитарно-защитных зон, в том числе запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- запрет на расширение мощностей нефтеперекачивающих станций, расположенных на севере с. Малая Пурга (ОАО «Белкамнефть», «УННК», ООО «Селена», ТНК «ВР»), обязать данные предприятия разработать единый проект санитарно-защитной зоны с проведением комплексных мероприятий по уменьшению воздействия предприятий на состояние окружающей среды, особенно в жилой зоне;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- применение для автозаправочных станций усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина; организацию оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов и др.;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществление перевода автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия с использованием малопылящих дорожных покрытий в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов.

Охрана водных ресурсов включает:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды;

- инвентаризация всех водопользователей поселения.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- развитие систем канализации населенных пунктов, садоводств, первоочередное канализование жилой застройки, находящейся в водоохранных зонах;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков – завершение строительства второй очереди канализационных очистных сооружений (цикла биологической очистки);

- организация отвода и очистки дождевых стоков, в том числе с территорий предприятий автосервиса (автозаправочных станций, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др);

- недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, проектируемого полигона твердых коммунальных отходов;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Охрана земельного фонда и инженерная защита территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- проведение работ по предупреждению эрозии почв при проведении мелиоративных работ;

- организация поверхностного стока;

- инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Охране почв и санитарная очистка территории включает:

- запрет на захоронения в границах кладбища, расположенного в центре с. Малая Пурга - закрытие кладбища;

- проведение комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильника или его переносу;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размера санитарно-защитной зоны либо переноса скотомогильника;

- приведение территории скотомогильника и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- организацию селективного сбора отходов;

- приведение в соответствие с природоохранными нормативами места хранения навоза, сооружение и обустройство площадок для хранения компоста (использование плотного грунта, обваловывание и др.), разработка иных проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов (внедрение мобильной установки для утилизации биологических отходов), контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля;

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- строительство полигона твердых коммунальных отходов;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон твердых коммунальных отходов для насыпки изолирующего слоя;

- при строительстве полигона коммунальных отходов необходимо предусмотреть мероприятия по организации мойки и дезинфекции контейнеров сбора отходов;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, в случае выработки запасов рекультивация карьера;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

Защита от физических факторов

В соответствии с нормативными требованиями для снижения воздействия источников электромагнитного излучения генеральным планом предлагается оснащение электроподстанций трансформаторами закрытого типа с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки, а также предусматривается организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередачи.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

Для защиты жилых территорий, расположенных вблизи автодорог Миндерево- Малая Пурга – Агрыз, Малая Пурга - Нижнее Кечево, Малая Пурга - ж/д платформа 3-ий км, Малая Пурга – Норья, Малая Пурга - Норья- Курчум требуется осуществление шумозащитных мероприятий – организация озеленения специального назначения либо установка акустических экранов.

Снижению уровня шума от железнодорожного транспорта будет способствовать применение глушителей. Для этих целей используют огнестойкие и звукопоглощающие материалы.

Проектом предлагается перефункционирование жилой застройки железнодорожной станции «3-й км», расположенной в санитарно-защитной зоне железной дороги, в зону инженерной инфраструктуры для реконструируемой железнодорожной платформы «Пурга».

Мероприятия территориального планирования Генерального плана включают размещение вертолетной площадки у западной границы села Малая Пурга. Необходимо установить размер санитарно-защитной зоны вертолетной площадки Решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и разработать перечень мероприятий, позволяющих исключить акустическое воздействие данного объекта на жителей села.

Сохранение природных комплексов и система озеленения включает:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- организация озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СП 42.1330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Защита животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумозащитных мероприятий и мероприятий по защите от электромагнитного излучения;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## 5.6. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов  муниципального образования «Малопургинское»

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Генеральным планом МО «Малопургинское» предусматривается изменение границы с.Малая Пурга.

В связи с выносом опасных производственных объектов НПС «Малая Пурга» за границы населенного пункта, в проекте внесения изменений в генеральный план МО «Малопургинское» из границы с.Малая Пурга предусматривается исключение территорий, занятых производственными объектами НПС «Малая Пурга» площадью 9,4 га и земельных участков, попадающих в зону минимально допустимых расстояний от НПС «Малая Пурга» площадью 2,14 га.

Перечень земельных участков и их частей, попадающих в зону минимально допустимых расстояний от НПС «Малая Пурга», которые исключаются из границы населенного пункта Малая Пурга, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 5.6.1.

Основанием для исключения участков является Письмо от администрации муниципального образования «Малопургинский район» №02-25-1773 от 20.05.2016г. Письмо указано в приложении пояснительной записки.

Помимо этого, из границы населенных пунктов были исключены земли лесного фонда Яганского лесничества общей площадью 4,8 га, из них:

- в с.Малая Пурга – 1,6 га, квартал 142;

-  д. Курчум-Норья – 0,7 га, квартал 173;

- д.Абдульменево – 2,5 га, квартал 215.

Таблица 5.6.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границы территории населенного пункта

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование* | Площадь всего земельного участка, кв.м | Площадь исключаемого земельного участка, кв.м | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Пурга |
| Исключаемые земельные участки |
| 18:16:047012:119 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 851,13 | 1 851,13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:316 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 500,00 | 1 500,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:125 | Земли населенных пунктов | Нет данных | 155,79 | 155,79 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:511 | Земли населенных пунктов | Под иными объектами специального назначения | 1 540,00 | 1 540,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Производственная деятельность |
| 18:16:047012:72 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 100,00 | 1 100,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:351 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 761,00 | 761,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:346 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 1 556,00 | 1 556,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:350 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 5 103,00 | 5 103,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:344 | Земли населенных пунктов | Для размещения промышленных объектов | 580,00 | 580,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Энергетика |
| 18:16:047012:124 | Земли населенных пунктов | Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | 5,73 | 5,73 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:126 | Земли населенных пунктов | Нет данных | 2 760,96 | 2 760,96 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Часть ЗУ 18:16:047012:122 | Земли населенных пунктов | Для строительства и последующей эксплуатации автодороги на узел учета нефти | 3 152,00 | 569,09 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Автомобильный транспорт |
| 18:16:047012:123 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 700,00 | 2 700,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| 18:16:047012:110 | Земли населенных пунктов | Для производственных нужд | 49,90 | 49,90 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Производственная деятельность |
| 18:16:047012:313 | Земли населенных пунктов | Для производственных нужд | 49,00 | 49,00 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и т.д. | Производственная деятельность |
| 18:16:047012:90 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 100,00 | 1 100,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |
| Всего |  |  | 23964,51 | 21381,6 |  |  |

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | 1.01. 2009г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 4855,0 | 4855,0 | 4855,0 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 2735,9 | 2756,8 | 2756,8 |
| земли населенных пунктов – всего, из них: | га | 1383,3 | 1299,05 | 1299,05 |
| земли сельских населенных пунктов, в т.ч. по населенным пунктам: | га |  |  |  |
| с. Малая Пурга | га | 957,1 | 887,9 | 887,9 |
| поч. Курчумский | га | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| д .Столярово | га | 17,3 | 14,3 | 14,3 |
| д. Абдульменево | га | 135,3 | 131,0 | 131 |
| д. Курчум-Норья | га | 246,4 | 238,7 | 238,7 |
| земли промышленности и иного специального назначения; | га | 123,2 | 181,82 | 181,82 |
| земли лесного фонда; | га | 548,6 | 553,4 | 553,4 |
| земли водного фонда; | га | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Из общей территории: |  | 548,6 | 553,4 | 553,4 |
| территории для индивидуального жилищного строительства; | га | 596,4 | 702,7 | 842,9 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | чел | 8576 | 10000 | 12000 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 22 | 23 | 23 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54г.) | % | 65 | 60 | 57 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 13 | 17 | 20 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 % | 178,3 | 240 | 324,3 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | - | 2,0 | 3,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 176,3 | 175,3 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 |  | 63 | 149 |
| В том числе: - многоэтажная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 5 7 | 18 12 |
| - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 % | - | 59 93 | 131 88 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21 | 24 | 27 |
| IV. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 490 | 720 | 860 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 901 | 1159 | 1700 |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 1582 | 1582 | 2400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 300 | 300 | 300 |
| Клубы, учреждения клубного типа (город/село) | мест | 442 | 742 | 840 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 50,9 | 58 | 66 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 2934 | 3000 | 3600 |
| Предприятия общественного питания | мест | 352 | 400 | 480 |
| Бани (город/село) | мест | - | 50 | 84 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Протяженность автодорог | км | 24,6 | 26,0 | 26,0 |
| Плотность автодорожной сети | км/ км2 | 0,50 | 0,53 | 0,53 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/ сут. | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 2,3 | 2,9 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 200 | 208 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | н.д. | 1,7 | 2,0 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  | 0,7 | 1,7 | 2,0 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление : - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 11,9 | 10,5 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 34 | 45 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. куб.м год |  | 23 3 20 | 30,5 27 3,5 |
| VII. Кладбища традиционного захоронения, расщирение территории | га | 8,52* | 21,1 | 21,1 |

*без учета части территории Агрызского кладбища, располагающегося за пределами границы муниципального образования «Малопургинское»

Территории населенных пунктов. Функциональное зонирование

| Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 1383,3 | 1299,0 | 1299,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |
| зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 596,4 | 702,7 | 842,9 |
| общественно-деловая зона | га | 46,4 | 51,0 | 70,8 |
| производственная зона | га | 128,6 | 166,3 | 166,3 |
| зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,2 | 22,9 | 40,5 |
| рекреационные зоны | га | 3,6 | 6,8 | 19,4 |
| Из общей площади земель в границах населенного пункта территории общего пользования: |  |  |  |  |
| улицы, дороги, проезды, площади | га | 41,4 | 49,6 | 61,4 |
| прочие территории | га | 545,7 | 299,7 | 97,7 |

# 7. Список использованной литературы

- Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1986

- Гимадеев М.М., Щеповских А.И. «Современные проблемы охраны атмосферного воздуха». - Казань, 1997 г.

- Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2013 году » - Ижевск, 2014

- Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник/ здание второе, переработанное и дополненное. – М.: «Логос», 2004 г.

- Лукин А. В. Куйбышевское водохранилище // Известия ВНИОРХ: Т. L. – Л., 1961. – С. 62 – 76.

- Маслов Н.В. Градостроительная экология. - М.: Высш. шк., 2002 г.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/ од общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. - М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Рысин. «Физико-географическое (ландшафтное) районирование  и административные районы Удмуртской Республики» - Ижевск, 1998

Фондовые материалы

- Генеральный план муниципального образования «Малопургинское» // С-Пб: Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2013.

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики // С-Пб: Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2009.

- Схема территориального планирования МО «Малопургинский район» // Ижевск: ООО “Удмуртгражданпроект”, 2009.

Список нормативной документации

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7

- Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ

- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- ГОСТ 28329-89 от 01.01.1991 г. «Озеленение городов. Термины и определения», утв. Пост. Госкомитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.11.1989 г. № 3336

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18 декабря 1995 года N 377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики» (с изм. от 12.05.2015 N 235)

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 (с изм. от 25.04.2014 г.)

- СП 14.133330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 г. № 60/пр.

- СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления», утв. постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 1985 г. N 154

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 274

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология», утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 275

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. №820

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Footnotes

Численность детей, занимающихся в ДЮСШ, на всей территории муниципального района - 1241 чел.

Без учета школьных залов, которые не в полной мере отвечают понятию общедоступности

Без учета школьных столовых

С учетом школьных спортивных залов

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).